YC6L260-30 (L41AA-T6)柴油机零件图册

Parts Catalog of  YC6L260-30 (L41AA-T6)

广西玉柴机器股份有限公司

Guangxi Yuchai machinery Co.Ltd.

前   言  Preface

感谢您选用广西玉柴机器股份有限公司的产品，并感谢您阅读《YC6L260-30 (L41AA-T6)柴油机零件图册》！

Thank you for choosing products of Yuchai and reading Parts Catalog of YC6L260-30 (L41AA-T6)

玉柴的服务宗旨是：“倾我所有、尽我所能、竭诚用户、诚信天下”,为了更好地履行玉柴的服务宗旨，我们编印了《YC6L260-30 (L41AA-T6)柴油机零件图册》，希望本图册可以让用户更好地认识了解玉柴产品的结构与配置，方便用户使用、维修和购置零配件。

The service principles of Yuchai are to try our best to serve you,and serve you wholeheartedly and faithfully.In oder to carry out them better,we edit and print Parts Catalog of YC6L260-30 (L41AA-T6).We hope this catalog can let users know our products’construct and configuration, easily use,maintain and purchase parts.

本零件图册是根据相关生产图样、资料编制而成的。图册中列出了YC6L260-30 (L41AA-T6)柴油机的全部零部件目录。

This catalog is based on the product’s drawing and data made in 2007.All parts of YC6L260-30 (L41AA-T6) are listed in this catalog.

随着产品的不断改进提高和用户不断提出新的要求，《YC6L260-30 (L41AA-T6)柴油机零件图册》中的有关内容将会有不同程度的变更，玉柴保留在不预先通知的情况下进行修改的权利，具体配置情况应以当时产品技术文件为依据。

With the product improvement and users’requirements, part of content will change to some extend. Yuchai keeps the right of modifications which are not informed in advance.The detail configuration should accord to the product technical documents of the day.

本零件图册编写不足之处在所难免，敬请多多指教，使之渐臻完善。谢谢！

Parts Catalog of YC6L260-30 (L41AA-T6)is planed by Yuchai machinery Co.Ltd. If there is any mistake in it,please point out and make it better.Thank you

广西玉柴机器股份有限公司

Guangxi Yuchai machinery Co.,Ltd.

目  录 CONTENTS

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L37LA-1002000 | 气缸体总成 | cylinder block assembly | 1 |  |
| 2 | L37LA-1002200 | 正时齿轮室组件 | timing gear housing subassembly | 1 |  |
| 3 | L30KA-1003000 | 气缸盖总成 | cylinder head assembly | 1 |  |
| 4 | L3100-1004000 | 活塞及连杆总成 | piston and connected rod assembly | 6 |  |
| 5 | L30SA-1005000 | 曲轴及飞轮总成 | crankshaft and flywheel assembly | 1 |  |
| 6 | L3000-1006000A | 凸轮轴总成 | camshaft assembly | 1 |  |
| 7 | L3000-1007000 | 气门挺杆总成 | valve tappet assembly | 6 |  |
| 8 | L36JA-1008100 | 进气管部件（进气管、进气接管） | intake parts(intake and intake connection) | 1 |  |
| 9 | L3002-1008200 | 排气管部件 | exhaust parts | 1 |  |
| 10 | L30YA-1009000 | 油底壳总成 | oil sump assembly | 1 |  |
| 11 | L30YA-1010000 | 机油集滤器总成 | oil collector filter assembly | 1 |  |
| 12 | L30YA-1011000 | 机油泵总成 | oil pump assembly | 1 |  |
| 13 | L3000-1012000 | 机油滤清器总成 | oil filter assembly | 1 |  |
| 14 | L3000-1013000C | 机油冷却器总成 | oil cooller assembly | 1 |  |
| 15 | L38DA-1104000 | 供给系管路总成 | fuel line assembly | 1 |  |
| 16 | L3100-1105000 | 柴油滤清器总成 | fuel filter assembly | 1 |  |
| 17 | L3100-1111000 | 喷油泵总成 | injection pump assembly | 1 |  |
| 18 | L3100-1112000 | 喷油器总成 | injector assembly | 6 |  |
| 19 | L41AA-1118000 | 增压器总成 | turbocharger assembly | 1 |  |
| 20 | 231-1305000 | 放水开关 | water outlet switch | 1 |  |
| 21 | L3002-1306000 | 调温器总成 | thermostat assembly | 1 |  |
| 22 | L4198-1307000 | 水泵总成 | water pump assembly | 1 |  |
| 23 | L370F-1600000 | 动力输出总成 | power take off assembly | 1 |  |
| 24 | A3007-3407000 | 转向泵总成 | steering pump assembly | 1 |  |
| 25 | L3002-3509000 | 气制动空气压缩机总成 | air brake air compressor assembly | 1 |  |
| 26 | L30LA-3701000 | 发电机总成 | generator assembly | 1 |  |
| 27 | L3000-3708000 | 起动机总成 | starter assembly | 1 |  |
| 28 | L3100-3904000 | 铭牌 | nameplate | 1 |  |
| 29 | G470J-1015000 | 发动机起动辅助装置总成 | starting assistant assembly | 1 |  |
| 30 | A440B-10010003 | 发动机悬置总成 | engine suspending assembly | 1 |  |
| 31 | A35D1-3800000 | 仪表、感应器总成 | gauge and sensor assembly | 1 |  |
| 32 | L4198-3823000 | 控制系统总成 | control system assembly | 1 |  |

图Drawing

1． L37LA-1002000  气缸体总成 cylinder block assembly

1． L37LA-1002000  气缸体总成 cylinder block assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3100-1002010 | 气缸体部件 | cylinder bock parts | 1 |  |
| 2 | L3000-1002063 | 气缸套封水圈 | Cylinder liner O ring | 6 | 易损件 EWP |
| 3 | L3000-1002106B | 气缸套 | Cylinder liner | 6 | 易损件 EWP |
| 4 | YC24-0820 | 圆柱销8×20 | pin 8×20 | 2 |  |
| 5 | YC208-B01600F | O形圈2.65×16 | O-ring 2.65×16 | 1 | 易损件 EWP |
| 6 | 6105Q-1002067 | 主油道密封塞 | Main oil gallery seal plug | 1 |  |
| 7 | L3000-1002050 | 正时惰齿轮组件 | Timing idle gear assembly | 1 |  |
| 8 | L3000-1002200 | 机体加强板总成 | Block strengthen plate assy. | 1 |  |
| 9 | L3000-1002160C | 喷嘴组件 | Oil jet assembly | 6 |  |
| 10 | L3000-1002100A | 回油管组件 | Oil return parts | 1 |  |
| 11 | 6105Q-1002022 | 铝堵 Φ10×10 | Aluminum block Φ10×10 | 1 |  |
| 12 | 6105Q-1002069 | 后主油道堵塞 | Rear main oil galley plug | 1 |  |
| 13 | A3100-1002103 | 凸轮轴端盖垫片 | Camshaft end cover gasket | 1 |  |
| 14 | A3100-1002102 | 凸轮轴端盖 | Camshaft end cover | 1 |  |
| 15 | Q1840816 | 螺栓M8×16 | Bolt M8×16 | 3 |  |

图Drawing

2． L37LA-1002200  齿轮室部件 timing housing subassembly

2． L37LA-1002200  齿轮室部件 timing housing subassembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3001-1002032 | 正时齿轮室垫片 | timing gear housing gasket | 1 | 易损件 EWP |
| 2 | L3100-1002203C | 齿轮室盖板 | timing gear housing plate | 1 |  |
| 3 | L3100-1002204 | 正时齿轮室盖垫片 | time gear housing cover gasket | 1 | 易损件 EWP |
| 4 | L3000-1002040 | 空压机惰齿轮部件 | Idler gear parts,air compressor | 1 |  |
| 5 | L3100-1002201E | 齿轮室 | gear housing | 1 |  |
| 6 | Q1840860 | 螺栓M8×60 | Bolt M8×60 | 2 |  |
| 7 | L3000-1002038 | 空压机前盖垫片 | Spacer for front plate of air compressor | 1 | 易损件 EWP |
| 8 | L3000-1002037 | 空压机前盖板 | air compressor plate | 1 |  |
| 9 | Q1840816 | 螺栓M8×16 | Bolt M8×16 | 6 |  |
| 10 | Q1841075TF2 | 螺栓M10×75 | Bolt M10×75 | 1 |  |
| 10 | A3200-1002045A | 张紧轮总成 | Tensioner assy. | 1 | 选装 |
| 11 | G0100-1002401 | 张紧皮带轮 | Tension pulley | 1 | 选装 |
| 12 | Q1840870 | 螺栓M8×70 | Bolt M8×70 | 3 |  |
| 13 | 150-1003040F | 加机油口盖组件 | Oil fill cap assy. | 1 |  |
| 14 | Q1840845 | 螺栓M8×45 | Bolt M8×45 | 2 |  |
| 15 | Q5281235 | 弹性圆柱销12×35 | spring straight pin12×35 | 1 |  |
| 16 | Q1841450 | 螺栓M14×50 | Bolt M14×50 | 2 |  |
| 17 | Q1200816 | 螺柱M8×16 | stub M8×16 | 2 |  |
| 18 | Q/YC149-8 | 复合式密封垫圈8 | Seal washer8 | 2 |  |
| 19 | Q340B08 | 螺母M8 | Nut M8 | 2 |  |
| 20 | YC209-070090FR | 油封70×90 | Oil seal 70×90 | 1 | 易损件 EWP |
| 21 | Q1840820 | 螺栓M8×20 | Bolt M8×20 | 14 |  |
| 22 | L37LA-1002205B | 喷油泵齿轮盖板 | Fuel injection pump gear cover plate | 1 |  |
| 23 | YC24-1235 | 圆柱销12×35 | straight pin 12×35 | 1 |  |
| 24 | L3100-1002206A | 喷油泵齿轮盖垫片 | Fuel injection pump gear cover gasket | 1 | 易损件 EWP |
| 25 | Q1200870 | 螺柱M8×70 | stub M8×70 | 2 |  |
| 26 | Q340B08 | 螺母M8 | Nut M8 | 2 |  |
| 27 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 2 |  |
| 28 | Q40108 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 2 |  |
| 29 | Q1840820TF2 | 螺栓M8×20 | Bolt M8×20 | 5 |  |
| 30 | Q150B0820TF2 | 螺栓M8×20 | Bolt M8×20 | 1 |  |
| 31 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 1 |  |
| 32 | D30-1002037 | 上止点指针 | TDC pointer | 1 |  |

图Drawing

3． L30KA-1003000  气缸盖总成 cylinder head assembly

3． L30KA-1003000  气缸盖总成 cylinder head assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-1003015D | 气缸盖 | cylinder head | 1 |  |
| 2 | L3000-1007018A | 气门导管 | valve guide | 24 | 易损件 EWP |
| 3 | L3000-1007019A | 进气门座 | intake valve seat | 12 | 易损件 EWP |
| 4 | L3000-1007021A | 排气门座 | exhaust valve seat | 12 | 易损件 EWP |
| 5 | L3000-1003032B | 气缸盖螺栓(长) | cylinder head long bolt | 14 |  |
| 6 | L3000-1003035B | 气缸盖螺栓(短) | cylinder head short bolt | 12 |  |
| 7 | Q72230 | 塞片30 | patch 30 | 15 |  |
| 8 | L3000-1003088 | 气缸盖定位销套 | Cylinder head dowel pin sleeve | 2 |  |
| 9 | L3000-1003031 | 气缸盖垫片 | Cylinder head gasket | 1 | 易损件 EWP |
| 10 | Q72220 | 碗形塞片20 | Bowl shape 20 | 6 |  |
| 11 | L3000-1003086 | 铝堵 | Aluminum block | 2 | 易损件 EWP |
| 12 | Q150B1225 | 螺栓M12×25 | Bolt M12×25 | 2 |  |
| 13 | Q40312 | 垫圈12 | Lock Washer 12 | 5 |  |
| 14 | A30-1003038 | 前吊耳焊接件 | Front engine eye weldment | 1 |  |
| 15 | Q150B0512 | 螺栓M5×12 | Bolt M5×12 | 11 |  |
| 16 | L3000-1003050A | 盖板组件 | Cover board assembly | 1 | 易损件 EWP |
| 17 | L3000-1003206 | 瓦塄钢丝团 | Steel wire round pack | 1 | 易损件 EWP |
| 18 | L3000-1003021B | 气缸盖罩 | Cylinder head cover | 1 |  |
| 19 | L3001-1003244A | 通气管 | aeration pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 20 | Q67638 | 环箍38 | hoop 38 | 1 |  |
| 21 | L3001-1003260 | 油气分离器总成 | Oil-air separator assembly | 1 | 易损件 EWP |
| 22 | Q1840855 | 螺栓M8×55 | Bolt M8×55 | 3 |  |
| 23 | 150-1003040F | 加机油口盖组件 | Oil fill cap assy. | 1 |  |
| 24 | YC208-B01600F | O形圈2.65×16 | O-ring 2.65×16 | 4 | 易损件 EWP |
| 25 | Q1840825 | 螺栓M8×25 | Bolt M8×25 | 17 |  |
| 26 | L3000-1003022A | 气缸盖罩垫片 | Cylinder head cover spacer | 1 | 易损件 EWP |
| 27 | L3000-1003119 | 喷油器铜套 | injector copper sleeve | 6 |  |
| 28 | YC208-B02580F | O形圈2.65×25.8 | O-ring 2.65×25.8 | 6 | 易损件 EWP |
| 29 | L3000-1003036A | 前吊耳 | Front engine eye | 1 |  |
| 30 | Q150B1230TF2 | 螺栓M12×30 | Bolt M12×30 | 2 |  |
| 31 | Q150B1255TF2 | 螺栓M12×55 | Bolt M12×55 | 1 |  |

图Drawing

4．L3100-1004000  活塞连杆总成 pistion and connecting rod assembly

4．L3100-1004000  活塞连杆总成 pistion and connecting rod assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3400-1004002 | 气环 | Compression ring | 6 | 易损件 EWP |
| 2 | L3400-1004003 | 刮油环 | Oil control ring | 6 | 易损件 EWP |
| 3 | L3400-1004100 | 油环部件 | Oil control ring parts | 6 | 易损件 EWP |
| 4 | L3000-1004015A | 活塞 | Piston | 6 | 易损件 EWP |
| 5 | L3000-1004019 | 活塞销 | Piston pin | 6 |  |
| 6 | Q43045 | 挡圈45 | Retaining ring 45 | 12 | 易损件 EWP |
| 7 | L3000-1004052C | 连杆衬套 | Connecting rod bushing | 6 | 易损件 EWP |
| 8 | L3000-1004051A | 连杆体 | Connecting rod shank | 6 |  |
| 9 | L3000-1004022A | 连杆轴瓦 | Connecting rod bearing shell | 12 | 易损件 EWP |
| 10 | L3000-1004053A | 连杆盖 | Connecting rod cap | 6 |  |
| 11 | L3000-1004054A | 连杆螺栓 | Connecting rod bolt | 12 | 易损件 EWP |

图Drawing

5．L30SA-1005000  曲轴飞轮总成 crankshaft flywheel assembly

5．L30SA-1005000  曲轴飞轮总成 crankshaft flywheel assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1841035TF2 | 螺栓M10X35 | Bolt M10X35 | 4 |  |
| 2 | A3512-1005015 | 附加皮带轮 | Attached pulley | 1 |  |
| 3 | A3100-1005034A | 皮带轮螺栓 | Pulley bolt | 6 |  |
| 4 | L3000-1005017 | 组合垫圈 | Compound washer | 6 |  |
| 5 | A3100-1005032E | 皮带轮 | Pulley | 1 |  |
| 6 | YC24-0814 | 圆柱销8X14 | Stud pin 8X14 | 1 |  |
| 7 | L3000-1005031 | 硅油减振器 | Silicone vibration damper | 1 |  |
| 8 | 530-1009002 | 垫圈 | Washer | 6 |  |
| 9 | Q1841025TF2 | 螺栓M10X25 | Bolt M10X25 | 6 |  |
| 10 | A3100-1005021B | 曲轴正时齿轮 | Crankshaft timing gear | 1 |  |
| 11 | A3100-1005018 | 扁销 | Flat pin | 2 |  |
| 12 | L3000-1005019A | 曲轴 | Crankshaft | 1 |  |
| 13 | L3000-1005012B | 曲轴止推瓦（上） | Crankshaft thrust bearing(upper) | 1 | 易损件 EWP |
| 14 | L3000-1005014 | 主轴瓦（上） | Main bearing(upper) | 6 | 易损件 EWP |
| 15 | YC24-B1226 | 圆柱销121X26 | Stud pin 121X26 | 1 |  |
| 16 | L3000-1005016 | 主轴瓦（下） | Main bearing(lower) | 6 | 易损件 EWP |
| 17 | L3000-1005013Ｂ | 曲轴止推瓦（下 | Crankshaft thrust bearing(lower) | 1 | 易损件 EWP |

图Drawing

6. L3000-1006000A   凸轮轴总成 camshaft assembly

6. L3000-1006000A   凸轮轴总成 camshaft assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-1006007 | 凸轮轴螺栓 | Camshaft bolt | 1 |  |
| 2 | L3000-1006006A | 垫圈 | Washer | 1 |  |
| 3 | L3000-1006002 | 凸轮轴正时齿轮 | Camshaft timing gear | 1 |  |
| 4 | Q/YC207-0820 | 螺栓M8x20 | Bolt M8X20 | 2 |  |
| 5 | L3000-1006003A | 凸轮轴止推片 | Camshaft thrust plate | 1 |  |
| 6 | L3000-1006005A | 隔圈 | Isolated ring | 1 |  |
| 7 | Q5500519 | 键5x19 | Key 5x19 | 1 | 易损件 EWP |
| 8 | L3000-1006015D | 凸轮轴 | Camshaft | 1 |  |

图Drawing

7．L3000-10070000  气门挺杆总成 valve tappet system

7．L3000-10070000  气门挺杆总成 valve tappet system

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-1007090C | 挺柱 | Tappet | 2 | 易损件 EWP |
| 2 | L3000-1007080C | 气门推杆组件 | valve tappet subassembly | 2 | 易损件 EWP |
| 3 | YC208-A00800F | O形圈1.8X8 | O-ring 1.8X8 | 1 | 易损件 EWP |
| 4 | Q/YC207-1075 | 螺栓M10×75 | Bolt M10×75 | 3 |  |
| 5 | L3000-1007030D | 摇臂座组件 | valve rocker arm subassembly | 1 |  |
| 6 | L3000-1007028A | 气门桥 | Valve bridge | 2 |  |
| 7 | L3000-1007014 | 气门弹簧座 | Valve spring seat | 4 |  |
| 8 | L3000-1007016 | 气门杆油封 | Valve stem seal | 4 | 易损件 EWP |
| 9 | L3000-1007013 | 气门锁夹 | Valve stem locks | 8 | 易损件 EWP |
| 10 | L3000-1007022 | 气门内弹簧 | Valve inner spring | 2 | 易损件 EWP |
| 11 | L3000-1007023 | 气门外弹簧 | Valve outer spring | 4 | 易损件 EWP |
| 12 | L3000-1007012B | 排气门 | Exhaust valve | 2 | 易损件 EWP |
| 13 | L3000-1007011B | 进气门 | Intake valve | 2 | 易损件 EWP |

图Drawing

8.L36JA-1008100进气管部件 intake manifold subassembly

8.L36JA-1008100进气管部件 intake manifold subassembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L38DA-1008101A | 进气管 | Air intake manifold | 1 |  |
| 2 | L3000-1008011 | 进气管垫片 | Air intake manifold spacer | 6 | 易损件 EWP |
| 3 | Q40108 | 垫片 | Washer | 18 |  |
| 4 | Q40308 | 垫片 | Washer | 18 |  |
| 5 | Q150B0835 | 螺栓M8×35 | Bolt M8×35 | 6 |  |
| 6 | Q150B08110 | 螺栓M8×110 | Bolt M8×110 | 12 |  |
| 7 | Q/YC198-10 | 螺塞M10×1 | plug M10×1 | 1 |  |
| 8 | Q/YC149-10 | 复合式密封垫圈10 | Seal washer 10 | 1 |  |
| 9 | 187A-1008016 | 进气接管 | intake manifold connection | 1 |  |
| 10 | A3100-1008016 | 进气接管垫片 | intake manifold gasket | 1 | 易损件 EWP |
| 11 | Q340B10 | 螺母M10 | Nut M10 | 4 |  |
| 12 | Q1201030 | 螺柱M10X30 | Stud M10X30 | 4 |  |
| 13 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 4 |  |
| 14 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 4 |  |
| 15 | Q/YC198-20 | 螺塞M20×1.5 | plug M20×15 | 2 |  |
| 16 | Q/YC149-20 | 复合式密封垫圈20 | combined type seal gasket 20 | 2 |  |

图Drawing

9.L3002-1008200排气管部件 exhaust manifold subassembly

9.L3002-1008200排气管部件 exhaust manifold subassembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J62AA-1008218A | 排气中间管 | Middle exhaust pipe | 1 |  |
| 2 | Q150B1075TF2 | 螺栓M10×75 | Bolt M10×75 | 20 |  |
| 3 | J5600-1008026 | 螺栓套 | Bolt sleeve | 20 |  |
| 4 | J5600-1008217A | 排气支管 | Exhaust manifold | 2 |  |
| 5 | J5600-1008250A | 排气管垫片组件 | Exhaust manifold washer assy. | 6 | 易损件 EWP |
| 6 | L3000-1008025 | 密封环 | Seal ring | 4 |  |
| 7 | Q150B1025TF2 | 螺栓M10×25 | Bolt M10×25 | 4 |  |
| 8 | J62AA-1008213B | 前排气管罩 | front exhaust manifold cover | 1 |  |
| 9 | J62AA-1008214A | 后排气管罩 | Rear circlip of turbine | 1 |  |
| 10 | Q1840812 | 螺栓M8×12 | Bolt M8×12 | 8 |  |

图Drawing

10.    L30YA-1009000  油底壳总成 oil sump assembly

10.    L30YA-1009000  油底壳总成 oil sump assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M3000-1009002 | 油底壳压块 | Oil sump press block | 10 |  |
| 2 | Q1840865TF2 | 螺栓M8×65 | Bolt M8×65 | 2 |  |
| 3 | L3000-1009002 | 油底壳压块 | Oil sump press block | 3 |  |
| 4 | Q1840840TF2 | 螺栓M8×40 | Bolt M8×40 | 11 |  |
| 5 | L30YA-1009040A | 油底壳焊接件 | Oil sump weldment | 1 |  |
| 6 | Q/YC149-27 | 复合式密封垫圈27 | Seal washer 27 | 1 |  |
| 7 | 6105Q-1009032A | 放油塞磁铁 | Oil drain plug magnet | 1 |  |
| 8 | 6105Q-1009031C | 放油塞 | Oil drain plug | 1 |  |
| 9 | 383-1002082 | 尼龙管 | Nylon pipe | 1 |  |
| 10 | L3000-1009001 | 油底壳垫 | Oil sump washer | 1 |  |
| 11 | 151-1002082 | 管夹 | Pipe clamp | 1 |  |
| 12 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 1 |  |
| 13 | Q150B0816 | 螺栓M8×16 | Bolt M8×16 | 1 |  |
| 14 | Q67616 | 环箍 | Loop hoop | 2 |  |
| 15 | 155-1009043B | 油标尺座 | Oil dipstick seat | 1 |  |
| 16 | L3002-1009080B | 油标尺焊接件 | Oil dipstick weldment | 1 |  |

图Drawing

11．L30YA-1010000   机油集滤器总成 oil collector assembly

11．L30YA-1010000   机油集滤器总成 oil collector assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6105QA-1010130B | 滤网总成 | filter core assembly | 1 |  |
| 2 | L30YA-1010120 | 进油管焊接件 | Oil intake pipe weldment | 1 |  |
| 3 | Q40108 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 1 |  |
| 4 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 3 |  |
| 5 | Q150B0816TF2 | 螺栓M8×16 | Bolt M8×16 | 1 |  |
| 6 | L3000-1010110A | 垫片结合件 | Assembled washer | 1 | 易损件 EWP |
| 7 | Q1840870TF2 | 螺栓M8×70 | Bolt M8×70 | 2 |  |

图Drawing

12.L30YA-1011000  机油泵总成 oil pump assembly

12.L30YA-1011000  机油泵总成 oil pump assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-1011080A | 垫片结合件Ⅱ | Spacer units Ⅱ | 2 | 易损件 EWP |
| 2 | L3000-1011050C | 机油出油管总成 | Oil outlet pipe assembly | 1 |  |
| 3 | Q150B0825FT2 | 螺栓M8×25 | Bolt M8×25 | 2 |  |
| 4 | Q150B0860TF2 | 螺栓M8×60 | Bolt M8×60 | 2 |  |
| 5 | A30-1011028 | 机油泵限压阀塞 | Oil pump relief valve plug | 1 |  |
| 6 | L3000-1011029 | 机油泵限压阀弹簧 | Oil pump relief valve spring | 1 |  |
| 7 | A30-1011031 | 挡圈 | Retainer | 1 |  |
| 8 | Q5280532 | 销5×32 | Pin 5×32 | 1 |  |
| 9 | L3000-1011021D | 机油泵体 | Oil pump body | 1 |  |
| 10 | Q5210412 | 定位销φ4×12 | Locating pin | 2 |  |
| 11 | L3000-1011034B | 机油泵惰轮轴 | Oil pump idler shaft | 1 |  |
| 12 | L3000-1011024A | 机油泵盖 | Oil pump cover | 1 |  |
| 13 | L3000-1011041A | 机油泵惰轮 | Oil pump idle gear | 1 |  |
| 14 | L3000-1011023 | 机油泵齿轮 | Oil pump gear | 1 |  |
| 15 | A30-1011025 | 机油泵驱动齿轮轴 | Oil pump drive gear shaft | 1 |  |
| 16 | L3000-1011027B | 螺栓 | Bolt | 1 |  |
| 17 | L3000-1011032B | 防磨板 | Anti-wear plate | 1 |  |
| 18 | L3000-1011042A | 惰齿轮衬套 | Idler gear bushing | 1 |  |
| 19 | L3000-1011022 | 衬套 | Bushing | 4 |  |
| 20 | Q150B0820TF2 | 螺栓M8×20 | Bolt M8×20 | 1 |  |
| 21 | A30-1011022 | 机油泵驱动齿轮 | Oil pump driving gear | 2 |  |
| 22 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 23 | Q150B1055TF2 | 螺栓M10×55 | Bolt M10×55 | 2 |  |
| 24 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 25 | L3000-1011035 | 定位套 | Locating pin | 2 |  |
| 26 | A30-1011026 | 机油泵从动齿轮轴 | Oil pump driven gear shaft | 1 |  |
| 27 | Q150B0850TF2 | 螺栓M8×50 | Bolt M8×50 | 2 |  |
| 28 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 4 |  |

图Drawing

13.L3000-1012000   机油滤清器部件 oil staitner assembly

13.L3000-1012000   机油滤清器部件 oil strainer assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-1012000 | 机油滤清器部件 | Oil filter parts | 1 |  |

图Drawing

14.L3000-1013000C-机油冷却器总成 oil cooler assembly

14.L3000-1013000C-机油冷却器总成 oil cooler assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3100-1013010D | 机油冷却器 | Oil cooler spacer | 1 | 易损件 EWP |
| 2 | A3100-1013001A | 机油冷却器垫片 | Oil cooler | 1 |  |
| 3 | Q1840875 | 螺栓M8X75 | Bolt M8X75 | 7 |  |
| 4 | Q1840880 | 螺栓M8X80 | Bolt M8X80 | 3 |  |
| 5 | Q1840825 | 螺栓M8X25 | Bolt M8X25 | 14 |  |
| 6 | Q1840855 | 螺栓M8X55 | BoltM8X55 | 2 |  |
| 7 | Q1841425 | 螺栓M14X25 | Bolt M14X25 | 1 |  |
| 8 | Q18408110 | 螺栓M8X110 | Bolt M8X110 | 1 |  |

图Drawing

15．L38DA-1104000  供给系管路总成  fuel line assembly

15．L38DA-1104000  供给系管路总成  fuel line assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3100-11041A0B | 第一缸高压油管 | No.1cylinder high pressure pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 2 | 150-1104017A | 管接螺母 | joint pipe nut | 12 |  |
| 3 | L3000-1104131 | 连接管螺栓 | connecting pipe bolt | 6 |  |
| 4 | L3000-1104129 | O形圈10.69x3.5 | O-ring 10.69x3.5 | 6 | 易损件 EWP |
| 5 | L3000-1104120A | 高压连接管 | high pressure connector | 6 |  |
| 6 | 330-1104080 | 两管夹固定总成 | clamp fixed assembly | 3 |  |
| 7 | L3100-11041B0B | 第二缸高压油管 | No.2cylinder high pressure pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 8 | L3100-11041C0B | 第三缸高压油管 | No.3cylinder high pressure pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 9 | L3100-11041D0B | 第四缸高压油管 | No.4cylinder high pressure pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 10 | L3100-11041E0B | 第五缸高压油管 | No.5cylinder high pressure pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 11 | L3100-11041F0B | 第六缸高压油管 | No.6cylinder high pressure pipe | 1 | 易损件 EWP |
| 12 | Q/YC901-3C10 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 6 |  |
| 13 | L3000-1104041B | 回油接头 | Oil return union bolt | 6 |  |
| 14 | L3100-1104240 | 回油管组件 | Oil return parts | 1 |  |
| 15 | L3100-1104004 | 接头 | connector | 4 | 易损件 EWP |
| 16 | Q/YC149-6 | 垫圈 | Washer | 12 |  |
| 17 | L3100-1112003 | 螺栓 | Bolt | 6 |  |
| 18 | L3100-1104400E | 柴滤器至喷油泵油管部件 | pipe parts between fuel filter and injection pump | 1 |  |
| 19 | L3100-1104300E | 输油泵至柴滤器油管部件 | pipe parts between fuel filter and fuel supply pipe | 1 |  |
| 20 | L3100-1104B00D | 燃油分配器至输油泵油管部件 | pipe parts between fuel distributor and fuel supply pipe | 1 |  |
| 21 | Q/YC901-1C1415 | 铰接螺栓M14x1.5 | link bolt M14x1.5 | 6 |  |
| 22 | Q/YC149-14 | 复合式密封垫圈14 | Seal washer 14 | 12 | 易损件 EWP |
| 23 | Q/YC901-1C1615 | 铰接螺栓M16x1.5 | link bolt M16x1.5 | 2 |  |
| 24 | L3100-1104541A | 燃油分配器 | fuel distributor | 1 |  |
| 25 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 26 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 27 | Q150B1020 | 螺栓M10x20 | bolt M10x20 | 2 |  |
| 28 | Q40108 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 2 |  |
| 29 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 2 |  |
| 30 | Q150B0840 | 螺栓M8x40 | bolt M8x40 | 2 | 易损件 EWP |
| 31 | G5800-1104001B | 过渡接头 | Union joint | 2 |  |
| 32 | Q/YC149-10 | 复合式密封垫圈10 | Seal washer 10 | 1 | 易损件 EWP |
| 33 | Q/YC198-10 | 螺塞M10x1 | plug M10x1 | 1 |  |
| 34 | L3100-1104504C | 燃油分配器支架 | fuel distributor bracket | 1 |  |
| 35 | L3100-1104A00D | 油泵溢油管部件 | fuel pump overflow pipe parts | 1 |  |
| 36 | L3100-1104700D | 喷油泵至燃油分配器油管部件 | pipe parts between injection pump and fuel distributor | 1 |  |
| 37 | Q/YC149-16 | 复合式密封垫圈16 | Seal ring 16 | 10 | 易损件 EWP |
| 38 | L3100-1111090A | 溢流阀 | spillover valve | 1 | 易损件 EWP |
| 39 | JB/T6014 | 护套 | jacket | 12 | 易损件 EWP |

图Drawing

16．L3100-1105000 柴油滤清器总成 fuel filter assembly

16．L3100-1105000 柴油滤清器总成 fuel filter assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3100-1105003D | 柴滤器支架 | fuel filter bracket | 1 |  |
| 2 | G5800-1105100C | 柴油滤清器部件 | fuel filter parts | 1 |  |
| 3 | Q1841025TF2 | 螺栓M10×25 | Bolt M10×25 | 4 |  |

图Drawing

17．L3100-1111000 喷油泵总成 fuel injection pump assembly

17．L3100-1111000 喷油泵总成 fuel injection pump assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1841040TF2 | 螺栓M10×40 | boltM10×40 | 4 |  |
| 2 | L3500-1111006 | 凸轮信号盘 | cam signal panel | 1 |  |
| 3 | L3100-1111121C | 燃油喷射泵齿轮 | fuel injection pump gear | 1 | 易损件 EWP |
| 4 | Q1841030TF2 | 螺栓M10X30 3 | bolt M10X30 3 | 3 |  |
| 5 | L3100-1111005A | 止推板 | thrust strip | 1 |  |
| 6 | L3100-1111201C | 单体泵凸轮轴 | EPU camkshaft | 1 |  |
| 7 | Q5510620 | 键6X20 | key 6X20 | 1 |  |
| 8 | YC208-B12500F | O形圈2.65X125 | O-ring 2.65X125 | 1 |  |
| 9 | L3100-1111305 | 接头II | tie-in II | 1 |  |
| 10 | Q/YC149-12 | 复合式密封垫圈12 | compound sealing liner12 | 1 |  |
| 11 | Q18412117TF2 | 螺栓M12×117 | bolt M12×117 | 2 |  |
| 12 | G6000-1111100 | 燃油喷射泵部件 | fuel injection pump parts | 6 |  |
| 13 | Q1841070 | 螺栓M10×70 | Bolt M10×70 | 12 |  |
| 14 | L3100-1111B00 | 单体泵室部件 | monoblock pump housing parts | 1 |  |
| 15 | G5800-1111106 | 放气螺塞 | vent plug screw | 1 |  |
| 16 | Q/YC149-6 | 复合式密封垫圈6 | compound sealing liner6 | 1 |  |
| 17 | 231-3407013 | 传动套 | Driving sleeve | 1 |  |
|  | G5800-1111800C | 输油泵 | Fuel supply pump | 1 |  |
|  | G5800-1111800E | 输油泵 | Fuel supply pump | 1 |  |
|  | G5800-1111800F | 输油泵 | Fuel supply pump | 1 |  |
| 19 | L3100-1111052 | 垫片 | washer | 1 | 易损件 EWP |
| 20 | Q1841270TF2 | 螺栓M12X70 | bolt M12X70 | 2 |  |
| 21 | Q150B1025 | 螺栓M10X25 | boltM10X25 | 4 |  |
| 22 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 4 |  |
| 23 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 4 |  |
| 24 | L3100-1111360C | 机油回油管组件 | Oil return pipe assembly | 1 |  |
| 25 | Q1840845 | 螺栓M8X45 | bolt M8X45 | 4 |  |
| 26 | M5000-1111701 | ECU过渡接板 | ECU transition plate | 1 |  |
| 27 | Q1841025 | 螺栓M10X25 | bolt M10X25 | 4 |  |
| 28 | L3100-1111051A | 接头体 | connector | 1 |  |
| 29 | L3100-1111361 | 垫片 | Washer | 2 | 易损件 EWP |
| 30 | L3100-1111350C | 机油回油管组件 | returning oil pipe subassembly | 1 |  |
| 31 | Q/YC149-16 | 复合式密封垫圈16 | Seal ring 16 | 1 |  |
| 32 | L3100-1111304 | 接头 | connector | 1 |  |

图Drawing

18.L3100-1112000 喷油器总成 injector assembly

18.L3100-1112000 喷油器总成 injector assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1840840TF2 | 螺栓M8×40 | Bolt M8×40 | 1 |  |
| 2 | L3000-1112023 | 压紧垫圈 | Impact washer | 1 |  |
| 3 | L3000-1112022A | 喷油器压板 | Injector plate | 1 |  |
| 4 | L3100-1112100 | 喷油器部件 | Injector parts | 1 |  |
| 5 | 150-1112001 | 喷油器垫片 | Injector gasket | 适量 |  |

图Drawing

19．L41AA-1118000增压器总成 turbocharger assembly

19．L41AA-1118000增压器总成 turbocharger assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L4100-1118100-181 | 增压器 | Turbocharger | 1 |  |
| 2 | L3000-1118002 | 增压器垫片 | Turbocharger gasket | 1 | 易损件 EWP |
| 3 | L3000-1118011 | 双头螺柱 | Stud bolt | 4 |  |
| 4 | M3000-1118206B | 螺母 | Nut | 4 |  |
| 5 | G0100-1118072C | 涡轮后卡环 | Rear circlip of turbine | 2 |  |
| 6 | G0100-1118073A | 垫片 | Washer | 1 | 易损件 EWP |
| 7 | Q150B1035TF2 | 螺栓M10X35 | Bolt M10X35 | 2 |  |
| 8 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 9 | Q340B10 | 螺母M10 | Nut M10 | 2 |  |
| 10 | 6105Q-3509013 | 垫圈 | Washer | 2 |  |
| 11 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 2 |  |
| 12 | Q150B0825TF2 | 螺栓M8X25 | Bolt M8X25 | 2 |  |
| 13 | L3002-1118340C | 回油管焊接组件 | #N/A | 1 |  |
| 14 | M3600-1118301 | 垫片 | Washer | 1 | 易损件 EWP |
| 15 | YC208-B01700F | O形圈2.65X17 | O-ring 2.65X17 | 2 | 易损件 EWP |
| 16 | 475D-1002071A | 回油接头 | Oil return union bolt | 1 |  |
| 17 | Q/YC149-24 | 复合式密封垫圈24 | Seal ring 24 | 1 | 易损件 EWP |
| 18 | Q150B0825TF2 | 螺栓M8X25 | Bolt M8X25 | 2 |  |
| 19 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 2 |  |
| 20 | 475D-1118022 | 法兰压板 | Flange | 1 |  |
| 21 | 475D-1118021 | 增压器进油接头 | Turbocharger oil inlet joint | 1 |  |
| 22 | 150-1118031B | 垫片 | Washer | 1 | 易损件 EWP |
| 23 | 475D-1013019B | 增压器进油管接头 | Oil inlet joint, turbocharger | 1 |  |
| 24 | B4000-1118030 | 增压器进油软管 | Turbocharger oil inlet hose | 1 |  |
| 25 | Q340B06 | 螺母M6 | Nut M6 | 1 |  |
| 26 | Q40306 | 垫圈6 | Washer 6 | 1 |  |
| 27 | Q150B0812 | 螺栓M8X12 | bolt M8X12 | 1 |  |
| 28 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 1 |  |
| 29 | B3000-1118062 | 管夹II | Clamp II | 1 |  |
| 30 | B3000-1118061 | 管夹I | Clamp I | 1 |  |
| 31 | Q150B0612 | 螺栓M6X12 | bolt M6X12 | 1 |  |

图Drawing

20．231-1305000-放水开关 drain water cock assembly

20．231-1305000-放水开关 drain water cock assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 231-1305000 | 放水开关 | Water cock switch | 1 |  |

图Drawing

21.L3002-1306000调温器总成thermostat assembly

21.L3002-1306000调温器总成thermostat assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 530-1306010A | 蜡式调温器 | wax thermostat | 2 |  |
| 2 | L3000-1306013 | 调温器垫片 | Thermostat washer | 1 | 易损件 EWP |
| 3 | L3002-1306001 | 调温器盖 | Thermostat cover | 1 |  |
| 4 | 291-1306028A | 放气管接头 | Air bleeder pipe joint | 1 |  |
| 5 | Q40108 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 4 |  |
| 6 | Q40304 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 4 |  |
| 7 | Q150B0835 | 螺栓M8×35 | Bolt M8×35 | 4 |  |
| 8 | Q/YC198-14 | 螺塞M14×1.5 | Screw plug M14×1.5 | 1 |  |

图Drawing

22．L4198-1307000水泵总成 water pump assembly

22．L4198-1307000水泵总成 water pump assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-1307100C | 水泵 | water pump | 1 |  |
| 2 | YC208-C03550 | O型圈3.55×35.5 | O-ring 3.55×35.5 | 1 | 易损件 EWP |
| 3 | YC208-C04000 | O型圈3.55×40 | O-ring 3.55×40 | 1 | 易损件 EWP |
| 4 | Q1841085TF2 | 螺栓M10×85 | Bolt M10×85 | 5 |  |
| 5 | A3100-1303003 | 过渡接头 | Union joint | 1 |  |
| 6 | Q/YC149-36 | 复合式密封垫圈36 | compound seal washer 36 | 1 | 易损件 EWP |
| 7 | G4607-1306008B | 过渡接头 | Union joint | 1 |  |
| 8 | Q618B06 | 螺塞NPT3/4 | plug NPT3/4 | 1 |  |
| 9 | L360A-3800101 | 水温感应器接头座 | water temperature sensor connector seat | 1 |  |
| 10 | Q/YC149-14 | 复合式密封垫圈14 | Seal washer 14 | 1 | 易损件 EWP |
| 11 | L3002-1307042 | 多楔带 | poly-V belt | 1 |  |

图Drawing

23． L370F-1600000  动力输出总成 power take off assembly

23． L370F-1600000  动力输出总成 power take off assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1841255TF2 | 螺栓M12×55 | Bolt M12×55 | 2 |  |
| 2 | Q1840612 | 螺栓M6×12 | Bolt M6×12 | 1 |  |
| 3 | L3000-1600016 | 盖板-飞轮壳 | cover plate-flywheel | 1 |  |
| 4 | Q1840612 | 螺栓M6×12 | Bolt M6×12 | 4 |  |
| 5 | B3000-1600021 | 盖板 | Cover plate | 1 |  |
| 6 | L3800-1600401C | 飞轮壳 | Flywheel case | 1 |  |
| 7 | 150-1600018 | 盖板 | Cover plate | 1 |  |
| 8 | Q1840810 | 螺栓M8×10 | boltM8×10 | 1 |  |
| 9 | Q2820812 | 平槽开端紧定螺钉M8×12 | flat head slotted holding screwM8×12 | 1 |  |
| 10 | Q1841245TF2 | 螺栓M12×45 | Bolt M12×45 | 6 |  |
| 11 | 6105Q-1600011 | 扁销 | Flat pin | 1 |  |
| 12 | YC24-B1224 | 圆柱销 | straight pin | 1 |  |
| 13 | Q1841445TF2 | 螺栓M14×45 | Bolt M14×45 | 2 |  |
| 14 | L3000-1600019B | 曲轴后油封 | Crankshaft rear oil seal | 1 |  |
| 15 | 188-1005062 | 飞轮齿圈 | Flywheel gear ring | 1 |  |
| 16 | L3000-1005361B | 飞轮 | Flywheel | 1 |  |
| 17 | 6QA1-1005044A | 飞轮螺栓 | Flywheel bolt | 10 |  |
| 18 | 397A-1005011 | 轴承衬垫 | bearing gasket | 1 |  |
| 19 | GB/T276-6205-2RS | 深沟球轴承 | Ball bearing | 1 |  |
| 20 | G4404-1600740 | 离合器从动盘组件 | clutch spider subassembly | 1 |  |
| 21 | G4404-1600750 | 离合器盖及压盘组件 | clutch cover and pressed plate subassembly | 1 |  |
| 22 | Q340B10 | 螺母M10 | Nut M10 | 2 |  |
| 23 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 24 | Q1201065 | 螺柱M10×65 | double-screw bolt M10×65 | 2 |  |
| 25 | Q1841065TF2 | 螺栓M10×65 | bolt M10×65 | 10 |  |

图Drawing

24.A3007-3407000  转向泵总成 steering pump assembly

24.A3007-3407000  转向泵总成 steering pump assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 231-3407013 | 传动套 | Driving sleeve | 1 |  |
| 2 | A3007-3407100 | 转向泵 | Steering pump | 1 |  |
| 3 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 4 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 2 |  |
| 5 | Q150B1035 | 螺栓M10×35 | Bolt M10×35 | 2 |  |

图Drawing

25.L3002-3509000 气制动空气压缩机总成air brake air compressor assembly

25.L3002-3509000 气制动空气压缩机总成air brake air compressor assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3000-3509100A | 空气压缩机 | Air compressor | 1 |  |
| 2 | L3000-3509009 | 空压机垫片 | Air compressor gasket | 1 |  |
| 3 | A3000-3509018 | 空压机齿轮 | Air compressor gear | 1 |  |
| 4 | Q150B1075TF2 | 螺栓M10×75 | Bolt M10×75 | 3 |  |
| 5 | Q40310 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 3 |  |
| 6 | Q40110 | 垫圈10 | Lock Washer 10 | 3 |  |
| 7 | L3000-3509030D | 空压机进油管组件 | air compressor sucker subassembly | 1 |  |
| 8 | M3000-1002701A | 过油螺栓 | Hollow bolt for oil | 3 |  |
| 9 | Q/YC149-10 | 复合式密封垫圈10 | Seal washer 10 | 6 |  |
| 10 | L3000-3509050B | 空压机进水管焊接件 | Water intake pipe weldment, air compressor | 1 |  |
| 11 | 6QA6-1307017 | 管接螺栓 | Bolt | 2 |  |
| 12 | Q/YC149-14 | 复合式密封垫圈14 | Seal washer 14 | 4 |  |
| 13 | L3000-3509070C | 空压机回水管焊接件 | Water return pipe weldment, air compressor | 1 |  |
| 14 | 6QA6-1307017 | 管接螺栓 | Bolt | 2 |  |
| 15 | Q/YC149-14 | 复合式密封垫圈14 | Seal washer 14 | 4 |  |
| 16 | A4130-3509011 | 空压机进气接头 | Air inlet joint, air compressor | 1 |  |
| 17 | G4606-3509014 | 密封垫片 | Sealing spacer | 1 |  |
| 18 | 173D-3509012A | 排气接头 | #N/A | 1 |  |
| 19 | G4606-3509014 | 密封垫片 | Sealing spacer | 1 |  |

图Drawing

26．L30LA-3701000 发电机总成 generator assembly

1

26．L30LA-3701000 发电机总成 generator assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3002-3701036 | 垫块 | Cushion piece | 1 |  |
| 2 | B3010-3701031 | 调节螺栓 | adjusted bolt | 1 |  |
| 3 | 497E-3701032 | 滑块 | Slide block | 1 |  |
| 4 | Q40316 | 垫圈16 | Washer 16 | 1 |  |
| 5 | Q340B16 | 螺母M16 | Nut M16 | 2 |  |
| 6 | A5701-3701100A | 发电机 | #N/A | 1 |  |
| 7 | Q340B12 | 螺母M12 | Nut M12 | 1 |  |
| 8 | Q40312 | 垫圈12 | Lock Washer 12 | 1 |  |
| 9 | Q40112 | 垫圈12 | Lock Washer 12 | 1 |  |
| 10 | A3502-3701020 | 发电机支架焊接件 | Alternator bracket weldment | 1 |  |
| 11 | Q150B0825TF2 | 螺栓M8×25 | Bolt M8×25 | 4 |  |
| 12 | Q40308 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 4 |  |
| 13 | Q40108 | 垫圈8 | Lock Washer 8 | 4 |  |
| 14 | Q150B12160 | 螺栓M12×160 | Bolt M12×160 | 1 |  |

图Drawing

27 ．L3000-3708000 起动机总成 starter assembly

27 ．L3000-3708000 起动机总成 starter assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3206-3708104A | 起动机防护罩 | Starter protective cap | 1 |  |
| 2 | M3400-3708100B | 起动机 | Starter | 1 |  |
|  | L3001-3708-01-002 | 单向器 | Isolator | 1 |  |
|  | L3001-3708-02-002 | 电磁开关组件 | Magnetism switch components | 1 |  |
| 3 | Q150B1235 | 螺栓M12×35 | Bolt M12×35 | 3 |  |
| 4 | Q40312 | 垫圈12 | Lock Washer 12 | 3 |  |

图Drawing

28. L3100-3904000铭牌 nameplate

28. L3100-3904000铭牌 nameplate

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YC5-0306 | 铆钉3×6 | Rivet 3×6 | 4 |  |
| 2 | L3100-3904001A | 标牌 | Data plate | 1 |  |

图Drawing

29. G470J-1015000发动机起动辅助装置总成starting assistant assembly

29. G470J-1015000发动机起动辅助装置总成starting assistant assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3220-1008040 | 火焰进气预热装置 | Flame intake preheat device | 1 |  |
| 2 | G0290-1008062 | 插头 | plug | 1 |  |
| 3 | G0290-1008061 | 控制器插座 | controller socket | 1 |  |
| 4 | G4706-3900012 | 预热继电器 | preheat relay | 1 |  |

图Drawing

30. A440B-1001000发动机悬置总成 engine suspending assembly

30. A440B-1001000发动机悬置总成 engine suspending assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173E-1001060 | 后悬置软垫总成 | rear suspending mat assembly | 2 |  |
| 2 | Q150B1645 | 螺栓M16×45 | bolt M16×45 | 8 |  |
| 3 | Q40316 | 垫圈16 | Washer 16 | 8 |  |
| 4 | Q40116 | 垫圈16 | Washer 16 | 8 |  |
| 5 | Q341B14 | 螺母M14×1.5 | nut M14×1.5 | 2 |  |
| 6 | Q40314 | 垫圈14 | washer 14 | 2 |  |
| 7 | Q40114 | 垫圈14 | washer 14 | 2 |  |
| 8 | 6QA1-1002180 | 前悬置软垫总成 | front suspending mat assembly | 2 |  |
| 9 | Q150B1235TF2 | 螺栓M12×35 | Bolt M12×35 | 8 |  |
| 10 | Q40312 | 垫圈12 | Lock Washer 12 | 8 |  |
| 11 | Q40112 | 垫圈12 | Lock Washer 12 | 8 |  |
| 12 | A97-1002171 | 前悬置左支架 | front suspending left bracket | 1 |  |
| 13 | A97-1002172 | 前悬置右支架 | front suspending right bracket | 1 |  |

图Drawing

31．A35D1-3800000仪表、感应器总成 gauge and sensor assembly

31．A35D1-3800000仪表、感应器总成 gauge and sensor assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 365C-3800030 | 油压感应塞 | fuel pressure sensor | 1 |  |
| 2 | 537-3800040 | 转速传感器 | speed sensor | 1 |  |
| 3 | 365C-3800020 | 水温感应塞 | temperature sensor | 1 |  |

图Drawing

32．L4198-3823000 控制系统总成 control system assembly

32．L4198-3823000 控制系统总成 control system assembly

| 序号 Item | 图号 Parts No. | 名 称 | part name | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2100-3823170 | 曲轴转速传感器 | crankshaft speed sensor | 2 |  |
| 2 | Q1840616 | 螺栓M6X16 | boltM6X16 | 2 |  |
| 3 | L3100-3800301 | 曲轴转速线束支架 | crankshaft speed bracket | 3 |  |
| 4 | G2100-3823180 | 水温传感器 | water temperature sensor | 2 |  |
| 5 | L3100-3823200F | 线束部件 | wiring harness parts | 1 |  |
| 6 | L3100-3800302 | 线束支架 | wiring harness bracket | 1 |  |
| 7 | G2100-3823140 | 增压压力及温度传感器 | Turbo pressure and temperature sensor | 1 |  |
| 8 | G5800-3823035 | 调整垫片 | adjusted washer | 适量 |  |
| 9 | J3611-1118 | 支撑板 | sustain plate | 2 |  |
| 10 | G6000-3823026 | 线束夹 | wiring harness clamp | 3 |  |
| 11 | Q2140620 | 螺钉M6X20 | boltM6X20 | 6 |  |
| 12 | L4198-3823350 | 控制器组件 | controller subassembly | 1 |  |
| 13 | G6000-3823800 | 电子油门部件 | electrical pedal parts | 1 |  |