Шасси самосвала марки DONGFENG DFL3251AXA

Каталог деталей и сборочных единиц

Коммерческая Транспортная Компания Dongfeng Motor Co., Ltd.

Февраль 2008 г.

Предисловие

- Перед тем как воспользоваться настоящим каталогом, убедитесь, что марка вашего грузовика соответствует запчастям, указанным в каталоге.

- В данном каталоге приведены номера деталей для самосвалов Dongfeng DFL3251AXA.

- При заказе или покупке запчастей потребитель должен  указать точный номер запчасти, наименование детали и количество.

- Настоящий каталог по запчастям составлен по рисункам и спецификациям до февраля 2008 года. В связи с постоянным усовершенствованием автомобиля нумерация, конструкция и размеры могут быть изменены.

- По вопросам приобретения каталога или получения консультации по запчастям просим обращаться в послепродажный технический ответственный маркетинговый отдел и Главное управление по продажам Коммерческой транспортной компании Dongfeng Motor Co., Ltd.  Тел: 0991-7828145.

- Изображения в настоящем каталоге приводятся в качестве справочной информации. Постоянное усовершенствование продукции может стать причиной разногласий между изображениями и действительными запчастями.

Коммерческая Транспортная Компания Dongfeng Motor Co., Ltd.

Февраль 2008 г.

Основные составляющие компоновки в сборе

Перед использованием настоящего каталога по автозапчастям для поиска номеров деталей необходимо определить соответствие комплексной поставки модели Вашего автомобиля содержанию настоящей книги.  В случае несоответствия вы можете посетить наш сайт Dongfeng Motor Trade Corporation для уточнения нужного типа автомобиля и произвести соответственный выбор наименования, потом согласно компоновке вашего автомобиля выбрать нужные запчасти по данному каталогу.

Двигатель

ISLe375 30 дизельный двигатель Компании Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.

ISLe375 30 двигатель со сцеплением в сборе: SO600069.

Сцепление

Мембранное пруженное сцепление.

Корзина сцепления и нажимной диск в сборе: 1601090-Т0501.

Диск сцепления ведомый в сборе, номер детали: 1601ZB1T-130.

Коробка передач

Shaanxi Fast Gear Co., Ltd.

Коробка передач RT-11509G, с коробкой отбора мощности QH70.

Комплекс коробки передач со сцеплением в сборе: G4140 (тросовое управление), G4383 (управление тягой).

Рулевой механизм

Dongfeng Motor Co., Ltd.

Номер рулевого механизма с усилителем: 3401ZB3-001.

Рама

Dongfeng Motor Co., Ltd.

Рама в сборе: 28E56-00010.

Карданные валы

Dongfeng Motor Co., Ltd.

Карданный вал (от коробки передач до раздаточной коробки): 2201E55-010-A.

Карданный вал (от раздаточной коробки до переднего моста): 2202E55-010.

Карданный вал (от раздаточной коробки до среднего моста): 2203E55-010.

Карданный вал (от среднего моста до заднего моста): 2201ZB8A-110.

Передний мост

Автомобильная компания с ограниченной ответственностью «Дацзянсиньда» (г. Чунцин).

Передний мост в сборе: B23NFA7 (включая передний мост, поперечную тягу, ступицу, тормоз в сборе).

Средний и задний мост

Dongfeng Motor Co., Ltd.

Средний мост с тормозом в сборе: 2500010-ZB3E0 (включая средний мост, ступицу, тормоз в сборе).

Задний мост с тормозом в сборе: 2400010-ZB3E0 (включая задний мост, ступицу, тормоз в сборе).

Тормозная система

Тормозная система: пневматическая двухконтурная.

Стояночный ручной тормоз: тормозная пружинная камера, управляемая ручным клапаном.

Способ аварийного торможения: пружинный тормоз.

Передняя подвеска

Тип: многолистовая рессора с серьгой.

Задняя подвеска

Тип: многолистовая рессора.

Колеса и шины

Размер шины: 12.00-20.

Колесо в сборе: 3101ZB8A-001.

Шина 12.00-20 в сборе: 3106ZB8A-010.

Кабина

Кабина в сборе — оборудованная, номер детали: 5000012-C0110-01.

Каталог

1. двигатель в сборе…….……………….………..…………….................……1-1

10E56		Двигатель в сборе…………………………………………….……………1-2

2. СистемЫ двигателя………………………………….……….................……..2-1

10Е56		Передняя подвеска двигателя……………...……….……………………2-2

10Е56		Задняя подвеска двигателя………………………………………………2-3

10Е56		Вспомогательная подвеска двигателя……………….…………….….....2-4

10Е56		Установка масляного щупа……………………………………………...2-5

11Е56		Кронштейны топливного бака…………………………….…………….2-6

11Е56		Хомуты топливного бака………………………………………….…….2-7

11Е56		Топливный бак……………………………………………………………2-8

11Е56		Трубопровод системы питания……………………………….………….2-9

11Е56		Трубопровод системы питания…………………………………………2-10

11Е56		Трубопровод дренажный системы питания…………………………...2-11

11Е56		Воздушный фильтр двигателя………………………………………….2-12

11Е56		Кронштейны воздушного фильтра……………………………………2-13

11Е56		Воздухопроводы системы впуска…….………………………………2-14

11Е56		Сигнализатор засоренности воздушного фильтра…………………….2-16

11Е56		Промежуточный охладитель воздуха………………………………….2-17

11Е56		Крепление промежуточного охладителя………………………………2-18

11Е56		Крепление и воздухопроводы промежуточного охладителя…………2-19

11Е56		Топливный фильтр предварительной очистки………………...………2-20

11Е56		Кронштейн крепления топливного фильтра

предварительной очистки………………………………………………..2-21

Глушитель………………………………………….……………………..2-22

Крепление глушителя…………………………………………………...2-23

1203А-Т0500		Трубы системы выпуска газов…………………………………...2-24

Выпускной соединительный патрубок турбокомпрессора…………...2-25

13Е56		Радиатор системы охлаждения…………………………………………2-26

13Е56		Защита радиатора………………………………………………………..2-27

13Е56		Крепление радиатора системы охлаждения…………………………...2-28

13Е56		Входной и выходной патрубки радиатора системы охлаждения…….2-30

13Е56		Вентилятор……………………………………………………………….2-31

13Е56		Крепление вентилятора……………....…………………………………2-32

1309А-Т0500		Диффузор вентилятора…………….…………………………...2-33

13Е56		Расширительный бачок…………………………………………………2-34

13Е56		Крепление расширительного бачка…………………………………….2-35

13Е56		Трубопроводы для удаления воздуха из двигателя…………………...2-36

3. Сцепление, коробка передач, раздаточная коробка,

карданные валы…………………………………………………………………...3-1

1601А-Т0501		Сцепление в сборе…………………...……….……………………3-2

1601Е-Т0600		Крепление картера сцепления…………….………………………3-3

1606D-T0500		Стальные трубопроводы системы сцепления……………………3-4

1603Е3-ZB3		Гибкие трубопроводы системы сцепления (задние)…………..3-5

1606F1-ZB7		Гибкие трубопроводы системы сцепления (передние)………..3-6

1608А-Т0500		Пневмогидроусилитель сцепления……………………………..3-7

1608С-ZB7F0		Трубопровод…………………………………...…………………..3-8

17Е56			Коробка передач в сборе…………………….…………………3-9

RT-11509G-01	Картер сцепления. Картер коробки передач………...………….3-10

RT-11509G-02	Вторичный вал……………………………………………….….3-12

RT-11509G-03	Промежуточные валы.……………………………………………3-13

RT-11509G-04	Первичный вал………………………………………………….3-14

RT-11509G-05	Промежуточная ось передачи заднего хода…………………...3-15

RT-11509G-06	Механизм переключения передач………………..……………..3-16

RT-11509G-07	Механизм управления в сборе………………..…………………3-18

RT-11509G-08	Регулятор давления воздуха…………………...………………...3-20

RT-11509G-09	Шестерня привода промежуточных валов

демультипликатора……...………………………...……………..3-21

RT-11509G-10	Вал, шестерня, синхронизатор демультипликатора………….3-22

RT-11509G-11	Промежуточные валы демультипликатора……………………..3-23

RT-11509G-12	Задняя крышка………………………………………………….3-24

RT-11509G-13	Механизм переключения передач демультипликатора…...…...3-25

RT-11509G-14	Тормоз промежуточного вала в сборе………………………...3-26

RT-11509G-15	QH70 КОМ в сборе……………………………………..………..3-27

1703А-Т0300		Рукоятка рычага переключения передач………………………..3-30

1703В-Т0500		Тяга и рычаг переключения передач…………………..………..3-31

1703F-ZB7F0		Тяга управления коробкой передач……………………..………3-33

17Е56			Тросовый механизм управления коробкой передач…..……....3-34

1703U-T0500		Трубопровод управления коробкой передач……………..…….3-35

4205В-Т1401		Трубопроводы управления КОМ…………………………..……3-36

18Е55			Раздаточная коробка в сборе………………………………...…..3-37

18Е55			Входной вал……………………………………………………....3-38

18Е55			Промежуточный вал……………………..………………………3-39

18Е55			Дифференциал в сборе……………………..……………………3-40

18Е55			Передний выходной вал в сборе……………………………….3-41

18Е55			Маслоотражательные пластины, механизм переключения

передач……………………………………..…..………………..3-42

18Е55			Промежуточный и входной валы в сборе……………..………...3-44

18Е55			Задняя крышка в сборе………………………………..…………3-46

18Е55			Масляный насос с выходным фланцем……………………….3-47

18Е55			Механизм переключения передач в сборе…………………….3-49

18Е55			Масляный трубопровод……………………………..…………...3-50

18Е55			Пробки, заглушки, сапун, рым-болт…………………………..3-51

22Е55			Карданные валы………………………………………..………...3-52

22Е55			Карданный вал заднего моста…………………………..……….3-53

22Е55			Карданный вал раздаточной коробки...………………..……….3-54

22Е55			Карданный вал переднего моста………………………………3-55

22Е55			Карданный вал среднего моста…………………………...……..3-56

4. РАМА И ПОДВЕСКА…..………………………………….……….................……....4-1

28Е56		Кронштейн задней опоры двигателя………...…….……………………4-2

28Е56		Кронштейн передней опоры двигателя………………………………….4-3

28Е56		Кронштейн вспомогательной опоры двигателя…………………………4-4

28Е56		Рама в сборе……………………………………………………………….4-5

28Е56		Лонжероны рамы………………………………………………………….4-6

28Е56		Первая поперечина………………………………………………………..4-7

28Е56		Четвертая поперечина…………………………………………………….4-8

28Е56		Поперечина балансирной подвески……………………………………...4-9

28Е56		Задняя поперечина……………………………………………………….4-10

28E56		Передняя буксирная петля……………………………………………....4-11

29Е56		Буфер отбоя передней рессоры…………………………………………4-12

29Е56		Стремянка передней рессоры…………………………………………...4-13

29Е56		Кронштейны передней подвески………………………………………..4-14

29Е56		Палец передней рессоры………………………………………………...4-15

29Е56		Серьга передней рессоры………………………………………………..4-16

29Е56		Крепление амортизатора………………………………………………...4-17

29Е56		Крепление амортизатора………………………………………………...4-18

29Е56		Крепление амортизатора………………………………………………...4-19

29Е56		Буфер отбоя задней рессоры……………………………………………4-20

29Е56		Крепление задней рессоры………………………………………………4-21

29Е56		Кронштейн буфера отбоя………………………………………………..4-22

29Е56		Ось балансирной подвески……………………………………………...4-23

29Е56		Кронштейн оси балансирной подвески в сборе………………………..4-25

29Е56		Ограничитель осевого перемещения балансирной подвески…………4-26

29Е56		Передняя рессора………………………………………………………...4-27

29Е56		Задняя рессора……………………………………………………………4-28

29Е56		Амортизатор передней подвески………………………………………..4-29

29Е56		Реактивные штанги………………………………………………………4-30

5. МОСТЫ……………..………………………………….……….................……...........5-1

23Е56			Редуктор переднего моста………….………..…..…...…….……...5-2

23Е56			Дифференциал переднего моста………………………………….5-4

23Е56			Полуоси, поворотная цапфа переднего моста…………………...5-6

23Е56			Ступица, колесный редуктор переднего моста………….……5-10

23Е56			Тормозной механизм переднего моста………...………………5-12

DH7131.400316	Задний мост……………………………………………………….5-15

DH7131.400316	Картер заднего моста…………………………………………….5-16

DH7131.400316	Редуктор главной передачи и дифференциал заднего моста…5-18

DH7131.400316	Ступица колеса заднего моста…………………………………..5-22

DH7131.400316	Колесный редуктор заднего моста………………………...……5-23

DH7131.400316	Тормоз колеса заднего моста…………………………………….5-25

DH7131.400316	Привод тормоза колеса заднего моста………………………….5-26

DH7131.400316	Кронштейн подвески заднего моста…………………………….5-28

DH7131.400316	Средний мост………..…………………………………………..5-29

DH7131.400316	Картер среднего моста…………………………………………...5-30

DH7131.400316	Межосевой дифференциал………………………………………5-33

DH7131.400316	Редуктор главной передачи среднего моста……………………5-36

DH7131.400316	Дифференциал среднего моста………………………………….5-38

DH7131.400316	Ступица колеса среднего моста…………………………………5-40

DH7131.400316	Колесный редуктор среднего моста…………………………….5-41

DH7131.400316	Тормоз колеса среднего моста…………………………………..5-43

DH7131.400316	Привод тормоза колеса среднего моста………………………...5-44

DH7131.400316	Кронштейн подвески среднего моста…………………………...5-46

6. КОЛЕСА, РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА……………….6-1

31Е56			Колесо в сборе……………………………....................................6-2

31Е56			Гайки и защитный колпак переднего колеса…………………...6-3

31Е56			Удлиненный ниппель……………………………………..……….6-4

33Е56			Кронштейн рулевого механизма……………………..…………...6-5

34Е56			Рулевой механизм в сборе……………………………..………….6-6

34Е56			Трубопроводы гидросистемы рулевого управления…………..6-7

34Е56			Масляный бак гидроусилителя………………………...……….6-9

34Е56			Продольная рулевая тяга……………………….……………….6-11

34Е56			Сошка рулевого управления………………………..……………6-12

35Е56-06001		Схема тормозной системы……………………………………...6-13

35Е57-06001		Схема тормозной системы (c ABS)……………………………6-18

3513В40В-010	Воздушные ресиверы…………………………...………………..6-24

3525NC1C-010	Многоканальный штуцер………………………………………6-26

3527Z27-001		Дифференциальный клапан…………………………………….6-27

3533N1-010		Разгрузочный клапан…………………………………………...6-28

3543R1A-001		Осушитель воздуха……………………………………………..6-29

3515N-010		Четырехканальный предохранительный клапан……………...6-30

35E56-06010		Блок 4-х электропневмоклапанов………………………...…...6-31

35Е56-06020		Блок 5-ти электропневмоклапанов…………………………….6-32

3527N50-010		Направляющий клапан………………………………………….6-33

3527N50-010		Направляющий клапан (система ABS)……………….………...6-34

3506063-К0800	Тройник (система ABS)………………………………………...6-35

35Е57-13510		Антиблокировочная система (ABS) тормозов

переднего моста…………………………………………………..6-36

35Е57-13710		Антиблокировочная система (ABS) тормозов

среднего моста………………………………………………….6-37

35Е57-13610		Антиблокировочная система (ABS) тормозов заднего моста…6-38

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ………………………………………………………..7-1

3703125-К0301	Аккумулятор……….……….…...…...…….....................................7-2

37Е55-24160		Электропровода аккумулятора……………………………………7-3

3771010-К0300	Центральная распределительная коробка…….………………..7-4

37ZB1-21010		Электрический звуковой сигнал………………………………..7-5

37Е56-24580		Пучок проводов на раме……………………………….………...7-6

37Е56-24030		Пучок проводов дистанционного управления………….………7-11

37ZXC05-24560	Пучок проводов датчика ABS…………………………………7-12

37ZXC05-24011	Пучок проводов контрольной лампы ABS……………….…...7-13

37ZX80-24200	Пучок проводов боковых габаритных фонарей…….………...7-14

37ZB7E-54040	Блок электропневмоклапанов…………………………….……7-15

37ZB3A-73011	Задний фонарь………………………………………….……….7-16

38ZD2A-18010	Сигнализатор заднего хода………………………………………7-17

3836ZB1-010		Датчик скорости………………………………………….……..7-18

3827010-T0800	Топливный датчик…………………………………………..…..7-19

38ZD2A-33010	Датчик засоренности воздушного фильтра……….…………..7-20

3690010-K0300	Датчик уровня охлаждающей жидкости……………………...7-21

QYL20		Домкрат в сборе………………………………………….……..7-22

3919AX-010		Ящик инструментальный……………………….……………...7-23

3919910-T0500	Сумка инструментальная………………………….…………...7-24

37E56-24020		Пучок проводов в кабине………………………………….…...7-25

37E56-24020		Блок управления раздаточной коробкой

и включения блокировок дифференциалов…….……………..7-27

3550C_XQ1010	Блок управления ABS…………………………………………….7-28

3750210-E56		Клавиша диагностики ECM……………………….…………...7-29

3750210-C010	Клавиша диагностики системы ABS………………………….7-30

EF2-4G12		Электронная педаль акселератора…………………………….7-31

37E56-24581		Промежуточный пучок проводов датчика

топливного фильтра……………………………….…………..…7-32

37-057010		Зуммер……………...…………………………….………………..7-33

8. КАБИНА………………………………………………………………………………8-1

5000012-С0110-01	Кабина в сборе...………………………………………..………...8-5

1109K-C0101		Труба воздухозаборная…………………………………………8-6

1602D-C0100		Педаль сцепления…………………………………………….…8-7

1604A-C0100		Главный цилиндр сцепления……………………………….…..8-8

1606A-C0100		Бачок сцепления………………………………………………...8-9

1606C-C0101		Трубопровод гидросистемы сцепления………………………...8-10

1703C5-ZD2A	Рычаг управления коробкой передач…………………………..8-11

3404A-C0100		Привод рулевого механизма……………………………..……..8-12

3504A-C0100		Педаль тормоза………………………………………………….8-13

3506R-C0100		Трубопроводы стояночного тормоза…………………………..8-14

3514A-C0100		Тормозной кран…………………………………………............8-16

3517A-C0100		Управление стояночным тормозом…………………………….8-17

3638A-C0100		Реле комплексной сигнализации…………………………….....8-18

3704A-C0100		Замок зажигания…………………….…………………………..8-19

3714A-C0100		Потолочная лампа………………………….……………………8-20

3714B-C0100		Сервисная лампа………………………………….……………..8-21

3714F-C0100		Боковая лампа для чтения……………………………..………..8-22

3721B-C0100		Воздушный звуковой сигнал……………...……..…………….8-23

3722A-C0100		Блок предохранителей…………………………..………………8-24

3724D-C0107		Пучок проводов в кабине……………………………...………..8-25

3724J-C0103		Пучки проводов дверей………….…………………………..…8-29

3724K-C0100		Пучок проводов потолка кабины………………………………..8-30

3724M-C0100		Пучок проводов передней стенки кабины……………………..8-31

3724N-C0101		Пучок проводов бампера………………………………………..8-32

3724P-C0100		Пучки проводов пола кабины…………………………………..8-33

3724Q-C0101		Пучок проводов под полом кабины……………………………8-34

3724Z-C0100		Защитная панель переднего пучка проводов....………….…..…8-35

3725A-C0100		Прикуриватель…………………………………………………..8-36

3726A-C0100 	Боковой указатель поворота……………………………………8-37

3731A-C0100		Передние габаритные фонари и фонари знака автопоезда.…..8-38

3732A-C0101		Передние противотуманные фары……………………………..8-39

3735A-C0101		Реле……………………………………………………………….8-40

3735D-C0102		Реле указателей поворота………….……………...…………….8-41

3735H-C0100		Реле моторного тормоза…………………………………...……8-42

3735M-C0100		Реле стеклоочистителя……...…………………………………..8-43

3735N-C0100		Реле кондиционера………………...……………………………8-44

3735W-C0100	Реле передних противотуманных фар…………………………8-45

3747A-C0100		Омыватель лобового стекла……………………….……………8-46

3750A-C0100		Выключатели…………………………….………………………8-47

3750D-C0100		Выключатель лампы двери……………………….…………….8-48

3750F-C0100		Выключатель блокировки межосевого дифференциала……...8-49

3750G-C0101		Выключатели КОМ и подъема самосвальной платформы…...8-50

3750H-C0100		Выключатель тормозной лампы………………………………..8-51

3750I-C0100		Выключатель сцепления………………………………………..8-52

3750S-C0100		Выключатель нейтральной передачи

демультипликатора коробки передач………………………….8-53

3750T-C0100		Выключатель передних противотуманных фар………….……8-54

3751X-C0100		Заглушка выключателя электропривода зеркала

заднего вида…………………………………………………….…8-55

3751Y-C0100		Заглушка клавишных выключателей на щитке……………….8-56

3763A-C0100		Светоотражатель……………...…………………………………8-57

3772A-C0100		Передние комбинированные фары………...…………………..8-58

3774A-C0100		Подрулевой переключатель…………………………...……….8-59

3775A-C0100		Автомагнитола…………………………………………………..8-60

3800A-C0300		Комбинация приборов…………………………...………………8-61

3816C-C0100		Датчики давления воздуха…………………………...…………8-62

3819A-C0100		Многофункциональный звуковой сигнал (зуммер)…………..8-63

3910A-C0100		Огнетушитель……………………………………………………8-64

5000F-C0100		Передняя эмблема……………………………………………….8-65

5000K-C0100		Присоединения для сварки в кабине……...…………………...8-66

5000M-C0100		Заглушки кабины…………………...…………………………...8-67

5001A-C0100		Передняя подвеска кабины……………………………………..8-68

5001B-C0100		Задняя подвеска кабины………….……………………………..8-70

5001C-C0103		Наружный знак кабины — 375 л.с. ………......………………..8-72

5003A-C0100		Гидроцилиндр подъема кабины…………….…………………8-73

5003B-C0100		Крепление гидроцилиндра подъема кабины…………..………8-74

5005A-C0105		Масляный насос механизма подъема кабины…………...…….8-75

5101A-C0100		Пол кабины в сборе………………………………………………8-76

5102B-C0100		Интерьер пола…………………….…………………………….8-77

5102J-C0104		Чехол рычага переключения передач…………..……………..8-78

5103A-C0100		Ящик для мелких вещей…………………..……………………8-79

5103B-C0100		Средний ящик для мелких вещей………..…………………….8-80

5104A-C0100		Рулевое колесо…………………………..………………………8-81

5104B-C0100		Облицовка рулевой колонки…………..…………….………….8-82

5109A-C0101		Напольный коврик кабины…………………….……………….8-83

5110B-C0100		Теплоизоляционная накладка пола……………….……………8-84

5111B-C0100		Противовибрационная накладка пола……………..…………..8-85

5205A-C0100		Стеклоочиститель в сборе………………..……………………..8-86

5206A-C0100		Лобовое стекло…………………………………..………………8-87

5301C-C0100		Передняя панель и решетка радиатора……………………….8-88

5301E-C0100		Передняя панель………………………..……………………..8-89

5301J-C0100		Передний обтекатель…………………………………………..8-90

5301P-C0100		Нижняя упорная плита переднего обтекателя……………….8-91

5303A-C0100		Ящики для вещей панели приборов……………………………8-92

5305A-C0100		Кронштейны панели приборов………………………………..8-93

5305B-C0103		Панель приборов……………………………………………….8-94

5401A-C0100		Левая боковина……………...…………………………………8-96

5401B-C0100		Правая боковина……………………………………………….8-97

5402A-C0100		Внутренняя отделка левой боковины…………...……………8-98

5402B-C0100		Внутренняя отделка правой боковины………...……………..8-99

5403A-C0100		Левая вентиляционная накладка…………………………...…8-100

5403B-C0100		Правая вентиляционная накладка………...…………………..8-101

5601A-C0100		Задняя панель…………………………………………..………8-102

5602A-C0100		Внутренняя отделка задней панели………..…………………8-103

5603A-C0100		Заднее стекло……………………………………………...……8-104

5701A-C0104		Крыша кабины……………...………………………………….8-105

5702A-C0104		Внутренняя отделка крыши кабины………………………….8-106

5704A-C0103		Верхний ящик для мелких вещей………………………….….8-107

5810A-C0100		Ремень безопасности водителя………………………………..8-108

5810B-C0100		Ремень безопасности пассажира………………………...……8-109

6101A-C0102		Дверь левая в сборе……………………...…………………….8-110

6101B-C0102		Дверь правая в сборе………………………………...………...8-111

6101C-C0100		Буфер двери кабины……………...……………………………8-112

6102A-C0103		Внутренняя отделка левой двери……………...……………...8-113

6102B-C0103		Внутренняя отделка правой двери………………………...….8-114

6103A-C0100		Стекло левой двери…………...………………………………..8-115

6103B-C0100		Стекло правой двери…………………..………………………8-116

6104A-C0100		Левый стеклоподъемник в сборе…………………...…………8-117

6104B-C0100		Правый стеклоподъемник в сборе……………...…………….8-118

6105A-C0100		Замок левой двери……………………………………………..8-119

6105B-C0100		Замок правой двери……………………………………………8-120

6107A-C0100		Уплотнители левой двери……………………………………..8-121

6107B-C0100		Уплотнители правой двери……………………………………8-122

6800A-C0100		Сиденье водителя………………………………………………8-123

6900A-C0100		Сиденье пассажира…………………………………………….8-124

7600A-C0102		Спальная полка…………………...……………………………8-125

7920A-C0101 GPS	Навигатор GPS……………………………...………………….8-126

8101A-C0100		Отопитель в сборе……………………………………….……..8-127

8101B-C0100		Трубопроводы отопителя…………….………………………..8-128

8101C-C0106		Подводящий и отводящий трубопроводы отопителя….……8-129

8102A-C0100		Воздуховоды системы отопления…………………………….8-130

8103A-C0101		Система вентиляции кабины………………………………….8-131

8105A-C0103		Радиатор кондиционера……………………………………….8-132

8108A-C0103		Трубопроводы кондиционера………………………..………..8-133

8112A-C0101		Блок управления кондиционером………………………….…8-136

8201A-C0100		Наружное левое зеркало заднего вида…….…………………8-137

8201B-C0100		Наружное правое зеркало заднего вида…………..………….8-138

8201C-C0100		Крепление наружного левого зеркала заднего вида……...….8-139

8201D-C0102		Крепление наружного правого зеркала заднего вида………...8-140

8201E-C0100		Внутреннее зеркало заднего вида………...…………………..8-141

8203A-C0100		Пепельница………………………………………………………8-142

8204A-C0100		Солнцезащитный козырек………………………….…………8-143

8205B-C0100		Направляющие оконной шторы…………………………..…..8-144

8211A-C0100		Наружные передние поручни……..…………………………..8-145

8211B-C0100		Внутренние поручни……………………………………………8-146

8219A-C0100		Зеркало нижнего обзора……………………...………………..8-147

8220A-C0100		Наружное зеркало бокового обзора……………………….…...8-148

8220В-C0100		Держатель наружного зеркала бокового обзора…….……..….8-149

8403A-C0100		Задний левый брызговик……………………………...……….8-150

8403B-C0100		Задний правый брызговик…………………………………..…8-151

8403C-C0101		Передний левый брызговик……….……………………………8-152

8403D-C0101		Передний правый брызговик…………...……………………..8-153

8403E-C0100		Левый внутренний брызговик………………………………...8-154

8403F-C0100		Правый внутренний брызговик……………………………….8-155

8403G-C0100		Верхний брызговик левого колеса……………………………8-156

8403H-C0100		Верхний брызговик правого колеса…………………………..8-157

8403J-C0101		Нижний брызговик левого колеса…………………………….8-158

8403K-C0101		Нижний брызговик правого колеса…………………………...8-159

8403L-C0100		Левая звукоизоляционная панель……………………………..8-160

8403M-C0100		Правая звукоизоляционная панель…………………………...8-161

8405A-C0102		Левая подножка кабины…………………..…………………….8-162

8405B-C0102		Правая подножка кабины………………………………...……8-163

8405C-C0102		Левая подножка………………………………………………...8-164

8405D-C0102		Правая подножка………………………………………………8-166

8406A-C0101		Передний бампер………………………………………………8-168

1. ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

10E56	Двигатель в сборе…………………………………………………………………1-2

1-1

| 10E56 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | SO60069 | ISLe375 30 Двигатель в сборе | 1 |  | Евро-3 |

1-2

2. СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

10Е56		Передняя подвеска двигателя………………...…….……………………2-2

10Е56		Задняя подвеска двигателя……………………….………………………2-3

10Е56		Вспомогательная подвеска двигателя………….…………….……….....2-4

10Е56		Установка масляного щупа……………………………………………...2-5

11Е56		Кронштейны топливного бака…………………………….…………….2-6

11Е56		Хомуты топливного бака…………………………………….………….2-7

11Е56		Топливный бак……………………………………………………………2-8

11Е56		Трубопровод системы питания…………………………….…………….2-9

11Е56		Трубопровод системы питания…………………………………………2-10

11Е56		Трубопровод дренажный системы питания…………………………...2-11

11Е56		Воздушный фильтр двигателя………………………………………….2-12

11Е56		Кронштейны воздушного фильтра……………………………………2-13

11Е56		Воздухопроводы системы впуска………………………………………2-14

11Е56		Сигнализатор засоренности воздушного фильтра…………………….2-16

11Е56		Промежуточный охладитель воздуха………………………………….2-17

11Е56		Крепление промежуточного охладителя………………………………2-18

11Е56		Крепление и воздухопроводы промежуточного охладителя…………2-19

11Е56		Топливный фильтр предварительной очистки………………...………2-20

11Е56		Кронштейн крепления топливного фильтра

предварительной очистки………………………………………………..2-21

Глушитель………………………………………………………………..2-22

Крепление глушителя…………………………………………………...2-23

1203А-Т0500		Трубы системы выпуска газов…………………………………...2-24

Выпускной соединительный патрубок турбокомпрессора…………...2-25

13Е56		Радиатор системы охлаждения…………………………………………2-26

13Е56		Защита радиатора………………………………………………………..2-27

13Е56		Крепление радиатора системы охлаждения…………………………...2-28

13Е56		Входной и выходной патрубки радиатора системы охлаждения…….2-30

13Е56		Вентилятор………………….………………………………………….2-31

13Е56		Крепление вентилятора…………………………………………………2-32

1309А-Т0500		Диффузор вентилятора……………….………………………...2-33

13Е56		Расширительный бачок…………………………………………………2-34

13Е56		Крепление расширительного бачка…………………………………….2-35

13Е56		Трубопроводы для удаления воздуха из двигателя…………………...2-36

2-1

| 10E56 Передняя подвеска двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 10ZB7C-01030 | Подушка передней опоры двигателя в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 10N-01039 | Шайба подкладная передней опоры двигателя | 4 |  |  |
| 3 | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 4 | Q150B1025 | Болт | 4 |  |  |
| 5 | Q40112 | Шайба | 4 |  |  |
| 6 | Q40312 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 7 | Q340B12 | Гайка | 4 |  |  |

2-2

| 10E56 Задняя подвеска двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B1025 | Болт | 8 |  |  |
| 2 | Q40310 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 3 | 10N-01039 | Шайба подкладная передней опоры двигателя | 8 |  |  |
| 4 | 10Z24-01030 | Подушка задней опоры двигателя | 4 |  |  |
| 5 | 10ZB3-01024 | Кронштейн задней подвески двигателя | 2 |  |  |
| 6 | 10ZD2A-01034 | Шайба | 4 |  |  |
| 7 | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 8 | Q340B10 | Гайка | 4 |  |  |
| 9 | Q150B12100 | Болт | 2 |  |  |
| 10 | Q150B1895-0H1 | Болт | 2 |  |  |
| 11 | 10ZB3-01026 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 12 | 10ZD2A-01033 | Шайба | 2 |  |  |
| 13 | 10ZB3-01042 | Подушка | 2 |  |  |
| 14 | 10ZB3-01044 | Втулка распорная | 2 |  |  |
| 15 | 10ZB3-01043 | Шайба | 2 |  |  |
| 16 | Q340B12 | Гайка | 2 |  |  |

2-3

| 10E56 Вспомогательная подвеска двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q340B16-0H1 | Гайка | 2 |  |  |
| 2 | Q40316 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 3 | Q40116 | Шайба | 2 |  |  |
| 4 | 10ZB1E-01024 | Накладка верхняя | 1 |  |  |
| 5 | Q1201695-0H1 | Шпилька | 2 |  |  |
| 6 | 10ZB8A-01027 | Втулка резиновая | 1 |  |  |
| 7 | 1001211-T1400 | Стабилизатор вспомогательной подвески двигателя | 1 |  |  |
| 8 | 10ZB1E-01029 | Пластина нижняя | 1 |  |  |
| 9 | Q340B14-0H1 | Гайка | 2 |  |  |
| 10 | Q40314 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 11 | Q40214 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
| 12 | 10ZB8A-01025 | Кронштейн I стабилизатора | 4 |  |  |
| 13 | Q1201495-0H1 | Шпилька | 2 |  |  |
| 14 | 10ZB8A-01030 | Втулка резиновая | 2 |  |  |

2-4

| 10E56 Установка масляного щупа |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
| 2 | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
| 3 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 4 | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 5 | 1109141-T0300 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 6 | Q68612 | Зажим | 1 |  |  |

2-5

| 11E56 Кронштейны топливного бака |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 11ZB1-01105 | Кронштейн топливного бака в сборе | 3 |  |  |
| 2 | 11ZB1-01116 | Прокладка | 3 |  |  |
| 3 | Q150B1240 | Болт | 18 |  |  |
| 4 | Q40112 | Шайба | 18 |  |  |
| 5 | Q40312 | Шайба пружинная | 18 |  |  |
| 6 | Q340B12 | Гайка | 18 |  |  |

2-6

| 11E56 Хомуты топливного бака |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q340B10 | Гайка | 6 |  |  |
| 2 | 11ZB1-01115 | Хомут топливного бака в сборе | 3 |  |  |
|  | 11ZB1-01114 | Прокладка хомута | 3 |  |  |
|  | 11ZB1-01113 | Сухарь | 3 |  |  |
| 3 | Q340B12 | Гайка | 3 |  |  |
| 4 | 11ZB1-01118 | Болт хомута топливного бака | 3 |  |  |
| 5 | Q40112 | Шайба | 3 |  |  |
| 6 | Q40312 | Шайба пружинная | 3 |  |  |

2-7

| 11E56 Топливный бак |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1101020-T0400X | Топливный бак в сборе | 1 |  |  |

2-8

| 11E56 Трубопровод системы питания |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | LHF162030 | Трубопровод подачи топлива в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 11ZB3C—04126 | Угольник в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 11ZB3C—04124 | Угольник | 1 |  |  |
| 4 | 35N—06028 | Гайка | 1 |  |  |
| 5 | 35N—06033 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |

2-9

| 11E56 Трубопровод системы питания |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 11ZB3C—04126 | Штуцер в сборе | 1 |  |  |
|  | 11ZB3C—04124 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35N—06028 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N—06033 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 2 | 11N46—04034 | Втулка защитная | 1 |  |  |
| 3 | 35ZB8A—06101 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | 35ZB8A—06102 | Зажим | 1 |  |  |
|  | 35ZB8A—06105 | Лента | 1 |  |  |
|  | Q150B1030 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 4 | LHF161100 | Шланг топливный в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ8551230 | Чехол защитный | 3 |  |  |
|  | ZD250X7.6 | Лента | 2 |  |  |
| 5 | 11Z24—04126 | Штуцер переходной | 1 |  |  |

2-10

| 11E56 Трубопровод дренажный системы питания |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | LHF123000 | Шланг топливный | 1 |  |  |
|  | 3724901—T0100 | Чехол защитный | 1 |  |  |

2-11

| 11E56 Воздушный фильтр двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 11ZD2A-001 | Корпус фильтра в сборе | 1 |  |  |
|  | 1109ZB1-020/030 | Фильтроэлементы в сборе | 1 |  |  |

2-12

| 11E56 Кронштейны воздушного фильтра |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1109017-T0100 | Усилитель | 2 |  |  |
| 2 | 1109018-T1000 | Кронштейн воздушного фильтра | 1 |  |  |
| 3 | 1109013-K0100 | Кронштейн | 2 |  |  |
| 4 | Q40212 | Шайба увеличенная | 4 |  |  |
| 5 | Q150B1240 | Болт | 9 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба | 9 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 9 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 9 |  |  |
| 6 | Q150B1025 | Болт | 6 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 6 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 6 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 6 |  |  |
| 7 | 1109011-K0100 | Сухарь | 2 |  |  |
| 8 | 1109016-T0100 | Кронштейн воздушного фильтра | 1 |  |  |

2-13

| 11E56 Воздухопроводы системы впуска |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ677160 | Хомут | 1 |  |  |
| 2 | 1109027-T0500 | Труба воздухозаборная | 1 |  |  |
| 3 | RQ677130 | Хомут | 2 |  |  |
| 4 | Q150B0835 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 5 | 12ZB6-03032 | Хомут | 1 |  |  |
| 6 | 1109024-T1400 | Патрубок | 1 |  |  |
| 7 | 1109021-T0500 | Труба воздухозаборная | 1 |  |  |
| 8 | RQ677115 | Хомут | 1 |  |  |
| 9 | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 10 | 1109028-T0500 | Экран теплоизоляционный | 1 |  |  |
| 11 | 1109094-T0500 | Кронштейн теплоизоляционного экрана | 1 |  |  |
| 12 | 1109099-T0500 | Экран теплоизоляционный | 1 |  |  |
| 13 | Q150B0825 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40208 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 14 | 1109096-T0500 | Кронштейн теплоизоляционного экрана | 1 |  |  |
| 15 | Q150B0820 | Болт | 1 |  |  |

2-14

| 11E56 Воздухопроводы системы впуска |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q40208 | Шайба увеличенная | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 16 | 1109030-K0700 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
| 17 | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40208 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 18 | 1109097-T0500 | Кронштейн теплоизоляционного экрана | 1 |  |  |
| 19 | 12Z24-03031 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 20 | 11ZD2A-09040 | Воздухозаборник в сборе | 1 |  |  |
| 21 | 11ZD2A-09044 | Кронштейн воздухозаборника | 1 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40208 | Шайба увеличенная | 3 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 22 | 11ZD2A-09047 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 23 | 12ZB6-03032 | Хомут | 1 |  |  |

2-15

| 11E56 Сигнализатор засоренности воздушного фильтра |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | JK-442.014 | Хомут | 2 |  |  |
| 2 | 1109092-T0300 | Резиновый шланг сигнализатора засоренности | 1 |  |  |
|  | RQ8551220 | Чехол защитный | 1 |  |  |
| 3 | Q68614-E | Хомут | 1 |  |  |
|  | Q150B0830 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба увеличенная | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |

2-16

| 11E56 Промежуточный охладитель воздуха |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1118Z24F-001 | Промежуточный охладитель воздуха в сборе | 1 |  |  |

2-17

| 11E56 Крепление промежуточного охладителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B1030 | Болт | 2 |  |  |
| 2 | Q40110 | Шайба увеличенная | 4 |  |  |
| 3 | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 4 | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 5 | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
| 6 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 7 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 8 | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |

2-18

| 11E56 Крепление и воздухопроводы промежуточного охладителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ677100 | Хомут | 2 |  |  |
| 2 | 11N48-18017 | Патрубок | 1 |  |  |
| 3 | RQ67785 | Хомут | 4 |  |  |
| 4 | 1119122-ZB300 | Патрубок | 1 |  |  |
| 5 | 11ZB3-18011 | Воздухопровод впускной | 1 |  |  |
|  | A3069053 | Кольцо зажимное запорное | 1 |  |  |
|  | A3883284 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 6 | 11ZB3-18012 | Воздухопровод выпускной | 1 |  |  |
| 7 | 11Z24-18013 | Патрубок | 1 |  |  |
| 8 | 1119124-ZB300 | Патрубок | 1 |  |  |
| 9 | RQ67795 | Хомут | 2 |  |  |

2-19

| 11E56 Топливный фильтр предварительной очистки |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | FS490R10CS | Топливный фильтр предварительной очистки | 1 |  | Евро-3 |
|  | 1119ZB6-010 | Топливный фильтр предварительной очистки | 1 |  | Евро-2 |

2-20

| 11E56 Кронштейн крепления топливного фильтра предварительной очистки |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 11E56-04011 | Кронштейн крепления топливного фильтра предварительной очистки | 1 |  |  |
| 2 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 3 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 4 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 5 | Q150B0840 | Болт | 4 |  |  |

2-21

| Глушитель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1201E55－010 | Глушитель в сборе | 1 |  |  |

2-22

| Крепление глушителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 12E50-03020 | Хомут глушителя верхний в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 12DD-03027 | Втулка | 8 |  |  |
|  | 12DD-03028 | Шайба | 8 |  |  |
| 3 | Q150B1280-0H1 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 4 |  |  |
| 4 | 12QY58-03022 | Хомут глушителя нижний | 2 |  |  |
| 5 | 1204021-K0400 | Экран теплоизоляционный | 1 |  |  |
| 6 | Q173B1255 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40212 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q381B12 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q500B3230 | Шплинт | 4 |  |  |

2-23

| 1203А-Т0500 Трубы системы выпуска газов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 12Z06－03061 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 2 | 1203010－T0500 | Труба глушителя передняя в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 12Z06－03032 | Хомут | 1 |  |  |
| 4 | 1203031－T0500 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | 12D－03039 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 5 | 12ZB1E－03072 | Прокладка уплотнительная | 2 |  |  |
| 6 | 1202ZB1E－001 | Кронштейн крепления трубы глушителя в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 1203035－T0500 | Труба глушителя задняя в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1040 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q150B1055 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 3 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 3 |  |  |
| 8 | 1203020－T2201 | Хомут | 1 |  |  |
| 9 | 1203027－T0500 | Болт | 1 |  |  |

2-24

| Выпускной соединительный патрубок турбокомпрессора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 12N49P-03051 | Хомут | 1 |  |  |
| 2 | 12N12-03062 | Кольцо уплотнительное | 4 |  |  |
| 3 | 12N12-03061 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 4 | 12Z24-03015 | Патрубок турбокомпрессора | 1 |  |  |
| 5 | 12Z24-03031 | Кронштейн патрубка | 1 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 6 | 12N42-03051-B | Хомут | 2 |  |  |
|  | Q150B0835 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |

2-25

| 13Е56 Радиатор системы охлаждения |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1301ZB6-001 | Радиатор в сборе | 1 |  |  |

2-26

| 13Е56 Защита радиатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1301065-T1400 | Защитная сетка радиатора в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 1301060-T1400 | Защита радиатора в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 13ZB3-01050 | Кронштейн крепления радиатора левый в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 13ZB3-01055 | Кронштейн крепления радиатора правый в сборе | 1 |  |  |
| 5 | Q150B0822 | Болт | 4 |  |  |
| 6 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 7 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 8 | Q150B1230 | Болт | 6 |  |  |
| 9 | Q40312 | Шайба пружинная | 12 |  |  |
| 10 | Q40112 | Шайба | 12 |  |  |
| 11 | Q340B12 | Гайка | 6 |  |  |
| 12 | Q150B1235 | Болт | 6 |  |  |

2-27

| 13Е56 Крепление радиатора системы охлаждения |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 13Z24F-02046 | Фиксатор | 2 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 2 | 1302044-T1400 | Кронштейн крепления радиатора нижний (правый) | 1 |  |  |
|  | 1302043-T1400 | Кронштейн крепления радиатора нижний (левый) | 1 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 3 | 13N-02020 | Прокладка радиатора амортизационная в сборе | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 8 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 8 |  |  |
| 4 | 1302045-T1400 | Кронштейн крепления радиатора в сборе | 2 |  |  |
|  | Q150B1645 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40116 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40316 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B16 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q340B14 | Гайка | 8 |  |  |
| 5 | 13ZD2A-02043 | Подушка резиновая нижняя | 2 |  |  |
| 6 | 1302041-T1400 | Кронштейн крепления радиатора левый верхний | 1 |  |  |
|  | 1302042-T1400 | Кронштейн крепления радиатора правый верхний | 1 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 8 |  |  |

2-28

| 13Е56 Крепление радиатора системы охлаждения |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q40108 | Шайба | 8 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 7 | 13ZD2A-02044 | Подушка резиновая верхняя | 2 |  |  |
| 8 | 13ZD2A-02047 | Накладка верхняя | 2 |  |  |

2-29

| 13Е56 Входной и выходной патрубки радиатора системы охлаждения |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q67270 | Хомут | 6 |  |  |
| 2 | 13E56-03011 | Патрубок резиновый отводящий двигателя | 1 |  |  |
| 3 | 1303021-T0500 | Патрубок резиновый двигателя | 1 |  |  |
| 4 | 1303030-T0500 | Патрубок стальной подводящий двигателя в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 1303031-T0500 | Патрубок стальной подводящий двигателя | 1 |  |  |
| 6 | 1303061-T0500 | Кронштейн I | 1 |  |  |
| 7 | 1303062-T0500 | Кронштейн II | 1 |  |  |
| 8 | 1303013-T0500 | Патрубок резиновый отводящий радиатора | 1 |  |  |

2-30

| 13Е56 Вентилятор |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1308ZB7C－001 | Вентилятор в сборе | 1 |  |  |

2-31

| 13Е56 Крепление вентилятора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q32210 | Гайка | 4 |  |  |
| 2 | Q1841025 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | 13ZB7C-08030 | Муфта вентилятора в сборе | 1 |  |  |
| 4 | Q1841230-0H1 | Болт | 4 |  |  |
| 5 | 13ZB7C-08012 | Фланец | 1 |  |  |

2-32

| 1309А-Т0500 Диффузор вентилятора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1309010－T2201 | Диффузор в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 8 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 2 | 13ZB7C－09014 | Диффузор гибкий | 1 |  |  |
|  | 13ZB1E－09060 | Хомут | 2 |  |  |
| 3 | 13ZB7C－09012 | Диффузор | 1 |  |  |
| 4 | 1309025－T0500 | Держатель диффузора левый нижний в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 5 | 1309030－T0500 | Держатель диффузора правый нижний в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 6 | 1309027－T0500 | Опора обтекателя верхняя в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 7 | 13Z24-09021 | Кронштейн верхней опоры обтекателя | 1 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |

2-33

| 13Е56 Расширительный бачок |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1311010-K0300 | Бачок расширительный в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q150B1025 | Болт | 5 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 3 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 3 |  |  |

2-34

| 13Е56 Крепление расширительного бачка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 13ZD10-10013 | Кронштейн расширительного бачка | 1 |  |  |
| 2 | Q150B1030 | Болт | 5 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 3 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
| 3 | 1311110-T0300 | Кронштейн расширительного бачка в сборе | 1 |  |  |
| 4 | Q150B1245 | Болт. | 3 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба. | 3 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 3 |  |  |

2-35

| 13Е56 Трубопроводы для удаления воздуха из двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q67214 | Хомут | 6 |  |  |
| 2 | 1311031-T2201 | Трубка резиновая для удаления воздуха из радиатора | 2 |  |  |
| 3 | Q68608-E | Хомут | 1 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 4 | 1311072-T1400 | Кронштейн крепления стальной трубки | 1 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 5 | 1311021-T1400 | Трубка стальная для удаления воздуха | 1 |  |  |
| 6 | 1311022-T1400 | Трубка стальная для удаления воздуха из двигателя | 1 |  |  |
| 7 | Q68408 | Скоба крепления спаренной трубы | 1 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 8 | 1311033-T1400 | Трубка резиновая для удаления воздуха | 2 |  |  |
| 9 | Q67240 | Хомут | 6 |  |  |
| 10 | 13E56-11046 | Трубка резиновая возвратная — соединение с расширительным бачком | 1 |  |  |
| 11 | 11E56-04210 | Трубка впускная компрессора в сборе | 1 |  |  |

2-36

| 13Е56 Трубопроводы для удаления воздуха из двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 12 | Q67222 | Хомут | 2 |  |  |
| 13 | 1311047-T0500 | Трубка задняя возвратная резиновая | 1 |  |  |
| 14 | 1311040-T0400 | Трубка возвратная резиновая сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B0618 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 15 | 1311046-K0300 | Трубка передняя возвратная резиновая | 1 |  |  |

2-37

3. Сцепление, коробка передач, раздаточная коробка, карданные валы

1601А-Т0501		Сцепление в сборе…………………...……….……………………3-2

1601Е-Т0600		Крепление картера сцепления…………….………………………3-3

1606D-T0500		Стальные трубопроводы системы сцепления……………………3-4

1603Е3-ZB3		Гибкие трубопроводы системы сцепления (задние)……...……..3-5

1606F1-ZB7		Гибкие трубопроводы системы сцепления (передние)……….…3-6

1608А-Т0500		Пневмогидроусилитель сцепления……………………………..3-7

1608С-ZB7F0		Трубопровод……………………………………….……………..3-8

17Е56			Коробка передач в сборе…………………………………………3-9

RT-11509G-01	Картер сцепления. Картер коробки передач………………….3-10

RT-11509G-02	Вторичный вал………………………………………………….3-12

RT-11509G-03	Промежуточные валы.………………………………….………3-13

RT-11509G-04	Первичный вал………………………………………………….3-14

RT-11509G-05	Промежуточная ось передачи заднего хода…………………...3-15

RT-11509G-06	Механизм переключения передач……………………………..3-16

RT-11509G-07	Механизм управления в сборе…………………………………3-18

RT-11509G-08	Регулятор давления воздуха………………………….………...3-20

RT-11509G-09	Шестерня привода промежуточных валов

демультипликатора……...……………………………….……..3-21

RT-11509G-10	Вал, шестерня, синхронизатор демультипликатора………….3-22

RT-11509G-11	Промежуточные валы демультипликатора…………………...3-23

RT-11509G-12	Задняя крышка…………………………………………………....3-24

RT-11509G-13	Механизм переключения передач демультипликатора……...3-25

RT-11509G-14	Тормоз промежуточного вала в сборе………………………...3-26

RT-11509G-15	QH70 КОМ в сборе……………………………………………..3-27

1703А-Т0300		Рукоятка рычага переключения передач………………………..3-30

1703В-Т0500		Тяга и рычаг переключения передач…………………………..3-31

1703F-ZB7F0		Тяга управления коробкой передач……………………………3-33

17Е56			Тросовый механизм управления коробкой передач…..……....3-34

1703U-T0500		Трубопровод управления коробкой передач………………….3-35

4205В-Т1401		Трубопроводы управления КОМ………………………………3-36

18Е55			Раздаточная коробка в сборе……….…………………………..3-37

18Е55			Входной вал……………………………….……………………..3-38

18Е55			Промежуточный вал……………………………………………3-39

18Е55			Дифференциал в сборе…………………………………………3-40

18Е55			Передний выходной вал в сборе……………………………….3-41

18Е55			Маслоотражательные пластины, механизм переключения

передач…………………………………………………………..3-42

18Е55			Промежуточный и входной валы в сборе……..……..………...3-44

18Е55			Задняя крышка в сборе…………………………………………3-46

18Е55			Масляный насос с выходным фланцем…………….………….3-47

18Е55			Механизм переключения передач в сборе……………….…….3-49

18Е55			Масляный трубопровод……………………………………..…...3-50

18Е55			Пробки, заглушки, сапун, рым-болт……………………….…..3-51

22Е55			Карданные валы………………………………………………...3-52

22Е55			Карданный вал заднего моста………………………………….3-53

22Е55			Карданный вал раздаточной коробки……..…………………….3-54

22Е55			Карданный вал переднего моста…………….…………………3-55

22Е55			Карданный вал среднего моста………………………………..3-56

3-1

| 1601А-Т0501 Сцепление в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1601ZB1T-130 | Диск сцепления ведомый в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 1601090-T0501 | Корзина сцепления в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 1601080-T0802 | Подшипник сцепления выжимной в сборе | 1 |  |  |
| 4 | Q1201070-0H1 | Шпилька | 12 |  |  |
| 5 | Q40310 | Шайба пружинная | 12 |  |  |
| 6 | Q340B10-0H1 | Гайка | 12 |  |  |

3-2

| 1601Е-Т0600 Крепление картера сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B1045-0H1 | Болт | 12 |  |  |
| 2 | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

3-3

| 1606D-Т0500 Стальные трубопроводы системы сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 16ZX288-06050A | Трубопровод промежуточный от главного цилиндра сцепления до пневмогидроусилителя в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q150B0865 | Болт | 2 |  |  |
|  | 35N12-06805 | Кронштейн верхний хомута одинарной трубы | 2 |  |  |
|  | 35N12-06806 | Кронштейн нижний хомута одинарной трубы | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | 35E-06212 | Втулка резиновая | 2 |  |  |

3-4

| 1606Е3-ZB3 Гибкие трубопроводы системы сцепления (задние) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 16Z63E-06060-B | Задний шланг сцепления в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 16ZB3-06066 | Кронштейн заднего шланга сцепления | 1 |  |  |
|  | Q150B1030 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q351B14 | Гайка | 1 |  |  |
|  | RQ8551415 | Защитный чехол | 1 |  |  |

3-5

| 1606F1-ZB7 Гибкие трубопроводы системы сцепления (передние) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1606037-T0300 | Кронштейн переднего трубопровода | 1 |  |  |
| 2 | 35ZB8A-06105 | Лента бандажная | 1 |  |  |
| 3 | 16ZB7-06040 | Передний шланг сцепления в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ8551415 | Защитный чехол | 1 |  |  |
| 4 | 16ZB3-06066 | Кронштейн заднего шланга сцепления в сборе | 1 |  |  |
| 5 | Q150B1030 | Болт | 1 |  |  |
| 6 | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 7 | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
| 8 | Q41014 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 9 | Q351B14 | Гайка | 2 |  |  |

3-6

| 1608А-Т0500 Пневмогидроусилитель сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1608010-T1102 | Пневмогидроусилитель сцепления в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q150B0820 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 4 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |

3-7

| 1608С-ZB7F0 Трубопровод |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1608202-T1700 | Трубопровод в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 1703351-T1700 | Тройник | 1 |  |  |
|  | Q351B16 | Гайка | 1 |  |  |
| 3 | RQ85010190 | Трубопровод в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 1608044-T1700 | Кронштейн | 1 |  |  |

3-8

| 17Е56 Коробка передач в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RT11509G(G4140) | Коробка передач со сцеплением и КОМ в сборе | 1 |  | Тросовое управление |
|  | RT11509G(G4383) | Коробка передач со сцеплением и КОМ в сборе | 1 |  | Управление тягой |

3-9

| RT-11509G-01 Картер сцепления. Картер коробки передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q1701032 | Болт M10×32 | 2 |  |  |
| 2 | GB93-76 | Шайба пружинная 10 | 2 |  |  |
| 3 | JS180A-1701040 | Крышка подшипника первичного вала | 1 |  |  |
| 4 | GB21-76 | Болт M10×32 | 4 |  |  |
| 5 | GB93-76 | Шайба пружинная 10 | 4 |  |  |
| 6 | F500A-1802191 | Манжета | 1 |  |  |
| 7 | 14311 | Прокладка крышки подшипника первичного вала | 1 |  |  |
| 8 | GB21-76 | Болт M12×90-Q | 2 |  |  |
| 9 | GB93-76 | Шайба пружинная 12 | 2 |  |  |
| 10 | C01056 | Шпилька | 6 |  |  |
| 11 | GB95-76 | Шайба 16 | 6 |  |  |
| 12 | GB889-80 | Гайка M16×1.5 | 6 |  |  |
| 13 | Q43125 | Кольцо стопорное (пружинное) | 2 |  |  |
| 14 | JS180-1601029-1 | Пылезащитный колпачок | 2 |  |  |
| 15 | Q43042 | Кольцо стопорное (пружинное) | 2 |  |  |
| 16 | JS180-1601030-2 | Втулка вилки | 2 |  |  |
| 17 | GE25ES | Подшипник | 1 |  |  |
| 18 | Q150B1235 | Болт | 4 |  |  |
| 19 | Q40312 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 20 | JS180-1601024-6 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 21 | JS180-1601021-5 | Вилка выключения сцепления | 1 |  |  |
| 22 | JS180-1601023-3 | Ось вилки выключения сцепления | 1 |  |  |
| 23 | J75-1601033 | Шланг смазки в сборе | 1 |  |  |
| 24 | J75-1601031 | Штуцер | 1 |  |  |

3-10

| RT-11509G-01 Картер сцепления. Картер коробки передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 25 | J75-1601035 | Корпус тавотницы | 1 |  |  |
| 26 | J75-1601034 | Крышка тавотницы | 1 |  |  |
| 27 | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 28 | Q72310T3 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 29 | 15410-20 | Картер сцепления | 1 |  |  |
| 30 | 20822 | Прокладка картера сцепления | 1 |  |  |
| 31 | Q61304 | Пробка | 1 |  |  |
| 32 | 18686 | Картер коробки передач | 1 |  |  |
| 33 | GB21-76 | Болт M12×25 | 8 |  |  |
| 34 | 16596 | Крышка | 1 |  |  |
| 35 | 16929 | Прокладка | 1 |  |  |
| 36 | Q614B06 | Пробка | 1 |  |  |
| 37 | Q614B12 | Пробка | 1 |  |  |
| 38 | 14373 | Магнит | 3 |  |  |
| 40 | 14334 | Шпилька задней крышки | 2 |  |  |
| 41 | C04004-6 | Крышка картера сцепления | 2 |  |  |
| 42 | GB21-76 | Болт M8×12 | 2 |  |  |

3-11

| RT-11509G-02 Вторичный вал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 16118 | Муфта включения передач | 3 |  |  |
| 2 | 18701 | Шайба с внутренними шлицами | 5 |  |  |
| 3 | 14749 | Шайба с наружными шлицами | 5 |  |  |
| 4 | 16748 | Шестерня четвертой передачи | 1 |  |  |
| 5 | 14750 | Кольцо стопорное | 5 |  |  |
| 6 | 16750 | Шестерня третьей передачи | 1 |  |  |
| 7 | 16752 | Шестерня второй передачи | 1 |  |  |
| 8 | 16754 | Шестерня первой передачи | 1 |  |  |
| 9 | 16756 | Шестерня передачи заднего хода | 1 |  |  |
| 10 | Q5280310 | Втулка пружинная разрезная | 1 |  |  |
| 11 | 17109 | Направляющая шпонка | 1 |  |  |
| 12 | 18729 | Вторичный вал | 1 |  |  |

3-12

| RT-11509G-03 Промежуточные валы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | GB21-76 | Болт M16х1,5х45 | 2 |  |  |
| 2 | 19668 | Шайба упорная | 2 |  |  |
| 3 | Q5280514 | Втулка пружинная разрезная | 4 |  |  |
| 4 | 370309Y | Подшипник шариковый | 2 |  |  |
| 5 | C01021 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 6 | 19198 | Кольцо стопорное промежуточного вала | 2 |  |  |
| 7 | 19552 | Шестерня привода промежуточного вала | 2 |  |  |
| 8 | C01025 | Втулка | 1 |  |  |
| 9 | C01025 | Шестерня привода КОМ | 1 |  |  |
| 10 | 16749 | Шестерня четвертой передачи | 2 |  |  |
| 11 | 16751 | Шестерня третьей передачи | 2 |  |  |
| 12 | 16753 | Шестерня второй передачи | 2 |  |  |
| 13 | 19673 | Шпонка призматическая | 2 |  |  |
| 14 | X-6-E | Шпонка сегментная | 2 |  |  |
| 15 | 19549 | Вал промежуточный | 2 |  |  |
| 16 | 102308E | Подшипник роликовый | 2 |  |  |
| 17 | 14317 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |

3-13

| RT-11509G-04 Первичный вал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | JS180A-1701036 | Гайка первичного вала | 1 |  |  |
| 2 | C01020 | Кольцо стопорное | 1 |  |  |
| 3 | 150212K | Подшипник шариковый | 1 |  |  |
| 4 | 16463 | Кольцо | 1 |  |  |
| 5 | 14750 | Кольцо стопорное | 1 |  |  |
| 6 | 17568 | Шестерня первичного вала | 1 |  |  |
| 7 | JS180A-1701030 | Вал первичный | 1 |  |  |
| 8 | 16566 | Втулка направляющая вторичного вала | 1 |  |  |

3-14

| RT-11509G-05 Промежуточная ось передачи заднего хода |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | GB890-80 | Гайка M16×1,5 | 2 |  |  |
| 2 | 14283 | Шайба | 2 |  |  |
| 3 | 14282 | Кольцо | 2 |  |  |
| 4 | 14287 | Подшипник игольчатый | 2 |  |  |
| 5 | 16757 | Шестерня промежуточная передачи заднего хода | 2 |  |  |
| 6 | 16403 | Шайба | 2 |  |  |
| 7 | 16405 | Ось передачи заднего хода | 2 |  |  |
| 8 | GB73-76 | Пробка резьбовая | 2 |  |  |

3-15

| RT-11509G-06 Механизм переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | F99980 | Крышка верхняя | 1 |  |  |
| 2 | 14918 | Прокладка верхней крышки | 1 |  |  |
| 3 | GB21-76 | Болт M10×38 | 2 |  |  |
| 4 | Q614B10 | Пробка | 1 |  |  |
| 5 | GB308-89 | Шарик 12,7 | 3 |  |  |
| 6 | 11066 | Шпилька | 4 |  |  |
|  | Q351B10 | Гайка | 2 |  |  |
|  | X-1-603 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q361B10 | Гайка | 2 |  |  |
|  | GB93-76 | Шайба пружинная 10 | 2 |  |  |
| 7 | F96085 | Пружина | 2 |  |  |
| 8 | F96084 | Пружина | 1 |  |  |
| 9 | 1642 | Прокладка | 1 |  |  |
| 10 | 16132 | Шток вилки первой передачи | 1 |  |  |
| 11 | 8968 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |
| 12 | 8774 | Пружина | 1 |  |  |
| 13 | F99671 | Плунжер | 1 |  |  |
| 14 | 3220 | Болт | 5 |  |  |
|  | 1819 | Проволока | При необходимости |  |  |
| 15 | F99664 | Вилка переключения первой передачи и передачи заднего хода | 1 |  |  |
| 16 | GB308-89 | Шарик 19,05 | 2 |  |  |
| 17 | F99588 | Головка штока второй-третьей и шестой-седьмой передач | 1 |  |  |

3-16

| RT-11509G-06 Механизм переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 18 | 16133 | Шток вилки второй-третьей и шестой-седьмой передач | 1 |  |  |
| 19 | 16135 | Вилка переключения второй-третьей и шестой-седьмой передач | 1 |  |  |
| 20 | 1634 | Штифт | 1 |  |  |
| 21 | 16136 | Вилка переключения четвертой-пятой и восьмой-девятой передач | 1 |  |  |
| 22 | 18643 | Шток вилки четвертой-пятой и восьмой-девятой передач | 1 |  |  |
| 23 | F99589 | Головка штока четвертой-пятой и восьмой-девятой передач | 1 |  |  |
| 24 | 20815 | Кронштейн | 2 |  |  |
| 25 | GB21-76 | Болт М10×32 | 14 |  |  |
|  | GB93-76 | Шайба пружинная 10 | 16 |  |  |

3-17

| RT-11509G-07 Механизм управления в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | F96194 | Корпус | 1 |  |  |
| 2 | F91345 | Втулка | 2 |  |  |
| 3 | F99983 | Пружина | 2 |  |  |
| 4 | F99673 | Тарелка пружины | 2 |  |  |
| 5 | F99674 | Распорная втулка | 1 |  |  |
| 6 | F99675 | Направляющая пружины | 1 |  |  |
| 7 | F99666 | Крышка | 1 |  |  |
| 8 | GB21-76 | Болт M8×22 | 4 |  |  |
| 9 | GB93-76 | Шайба пружинная 8 | 4 |  |  |
| 10 | F99679 | Шток переключения передач | 1 |  |  |
| 11 | F99585 | Рычаг переключения передач | 1 |  |  |
| 12 | C03030 | Штифт | 1 |  |  |
| 13 | F99681 | Втулка | 1 |  |  |
| 14 | F91444 | Манжета | 1 |  |  |
| 15 | F99669 | Чехол защитный | 1 |  |  |
| 16 | F96035-41 | Рычаг переключения передач | 1 |  |  |
| 17 | GB51-76 | Гайка M10×1 | 1 |  |  |
| 18 | GB21-76 | Болт M10×1×50 | 1 |  |  |
| 19 | GB93-76 | Шайба10 | 1 |  |  |
| 20 | Q72224 | Заглушка | 1 |  |  |
| 21 | F91353 | Прокладка пневмоклапана | 1 |  |  |
| 22 | F99660 | Пневмоклапан | 1 |  |  |
| 23 | GB93-76 | Шайба пружинная 6 | 2 |  |  |
| 24 | GB70-76 | Болт M6×18 | 2 |  |  |
| 25 | 7935 | Сапун | 2 |  |  |

3-18

| RT-11509G-07 Механизм управления в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 26 | 12880 | Штуцер 45º | 1 |  |  |
| 27 | C03052 | Тройник | 1 |  |  |
| 28 | Q618B01 | Заглушка | 1 |  |  |
| 29 | 55519 | Воздуховод в сборе | 1 |  |  |
| 30 | 55519 | Воздуховод в сборе | 1 |  |  |
| 31 | 55518 | Воздуховод в сборе | 1 |  |  |
| 32 | F99670 | Фиксатор | 2 |  |  |
| 33 | F96037 | Пружина | 2 |  |  |
| 34 | F96141 | Крышка пружины | 2 |  |  |
| 35 | GB21-76 | Болт M8×12 | 4 |  |  |
| 36 | GB859-76 | Шайба пружинная 8 | 4 |  |  |
| 37 | 15276 | Сапун | 1 |  |  |
| 38 | C03004 | Винт стопорный | 1 |  |  |
| 39 | GB879-76 | Штифт 6×36,5 | 1 |  |  |
| 40 | F99702 | Опорный палец | 1 |  |  |
| 41 | 0041KS | Датчик | 1 |  |  |
| 42 | Q72318T3 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 43 | 15899 | Штифт | 1 |  |  |
| 44 | C03015 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 45 | 0068DS | Датчик | 1 |  |  |
| 46 | F99672 | Прокладка | 1 |  |  |
| 47 | F96140 | Прокладка | 2 |  |  |
| 48 | F96036 | Пружина | 1 |  |  |

3-19

| RT-11509G-08 Регулятор давления воздуха |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | A-4740 | Регулятор с воздухоочистителем в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 12845 | Угольник | 1 |  |  |
| 3 | 54015 | Заглушка | 1 |  |  |
| 4 | GB5782-86 | Болт M6×60 | 2 |  |  |
|  | GB93-87 | Прокладка | 2 |  |  |
| 5 | 55518 | Воздуховод в сборе | 1 |  |  |
| 6 | Q618B01 | Пробка | 2 |  |  |

3-20

| RT-11509G-09 Шестерня привода промежуточных валов демультипликатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 16763 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 2 | C01033 | Кольцо защитное | 1 |  |  |
| 3 | 16628 | Кольцо стопорное | 1 |  |  |
| 4 | 50118 | Подшипник шариковый | 1 |  |  |
| 5 | C01019 | Кольцо стопорное | 1 |  |  |
| 6 | 16138 | Кольцо | 1 |  |  |
| 7 | GB25-76 | Болт M10×22 | 6 |  |  |
| 8 | 1819 | Проволока | При необходимости |  |  |
| 9 | 17453 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 10 | 18869 | Шестерня привода промежуточных валов демультипликатора | 1 |  |  |

3-21

| RT-11509G-10 Вал, шестерня, синхронизатор демультипликатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | JS180-1707105 | Вал демультипликатора | 1 |  |  |
| 2 | A-C09005 | Синхронизатор | 1 |  |  |
| 3 | JS180-1707107 | Кольцо | 1 |  |  |
| 4 | JS180-1707106 | Шестерня низшего ряда демультипликатора | 1 |  |  |
| 5 | JS180-1707108 | Кольцо шестерни демультипликатора | 1 |  |  |
| 6 | F96006 | Гайка фланцевая | 1 |  |  |

3-22

| RT-11509G-11 Промежуточные валы демультипликатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 42307E | Подшипник | 2 |  |  |
| 2 | JS180-1707047 | Удлиненный промежуточный вал демультипликатора | 1 |  |  |
| 3 | JS180-1707047-1 | Промежуточный вал демультипликатора | 1 |  |  |
| 4 | 192311E | Подшипник | 2 |  |  |
| 5 | GB305-82 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 6 | JS180-1707051 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |

3-23

| RT-11509G-12 Задняя крышка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 14335 | Прокладка | 1 |  |  |
| 2 | JS180-1707015 | Крышка задняя | 1 |  |  |
| 3 | JS180-1707053 | Прокладка крышки промежуточного вала демультипликатора | 1 |  |  |
| 4 | JS180-1707052 | Крышка удлиненного промежуточного вала | 1 |  |  |
| 5 | A-C09008 | Болт | 8 |  |  |
| 6 | GB93-76 | Шайба пружинная 10 | 19 |  |  |
| 7 | GB21-76 | Болт М10х50 | 15 |  |  |
| 8 | JS180-1707109 | Подшипник роликовый конический | 1 |  |  |
| 9 | JS180-1707156 | Прокладка | 1 |  |  |
| 10 | LF28-3802033 | Шестерня привода одометра | 1 |  |  |
| 11 | JS180-1707155 | Крышка заднего подшипника выходного вала | 1 |  |  |
| 12 | GB21-76 | Болт М10х75 | 5 |  |  |
| 13 | А-С09009 | Болт | 1 |  |  |
| 14 | 7992 | Втулка | 1 |  |  |
| 15 | LF28-3802034 | Вал привода одометра | 1 |  |  |
| 16 | F91005-1 | Втулка | 1 |  |  |
| 17 | GB32.1-88 | Болт М10х75 | 1 |  |  |
|  | HG4-333-66 | Кольцо (Ø12х1,9) | 1 |  |  |
| 18 | X11412 | Крышка привода одометра | 1 |  |  |
| 19 | 19109 | Манжета | 1 |  |  |
| 20 | С01032 | Манжета | 1 |  |  |
| 21 | F96119 | Кольцо пылезащитное | 1 |  |  |
| 22 | JS180-1701159-2 | Фланец выходного вала | 1 |  |  |
| 23 | Q151B1450TF2 | Болт | 4 |  |  |

3-24

| RT-11509G-13 Механизм переключения передач демультипликатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | GB32.3-88 | Болт M12×1,25×50 | 2 |  |  |
| 2 | 16775 | Вилка | 1 |  |  |
| 3 | 14347 | Прокладка | 1 |  |  |
| 4 | 16778 | Корпус цилиндра | 1 |  |  |
| 5 | GB5782-86 | Болт M10×32 | 4 |  |  |
|  | GB93-76 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 6 | JS180-1707061 | Шток | 1 |  |  |
| 7 | 14765 | Кольцо | 1 |  |  |
| 8 | 14341 | Поршень | 1 |  |  |
| 9 | 14345 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 10 | 14344 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 11 | 14349 | Прокладка | 2 |  |  |
| 12 | GB890-80 | Гайка M16×1,5 | 1 |  |  |
| 13 | QH70-4211404 | Кольцо | 1 |  |  |
| 14 | QH70-4211403 | Поршень | 1 |  |  |
| 15 | QH70-4211405 | Штифт | 1 |  |  |
| 16 | QH70-4211402 | Корпус цилиндра | 1 |  |  |
| 17 | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 18 | Q150B1065 | Болт | 4 |  |  |
| 19 | 12845 | Угольник 90° | 1 |  |  |
| 20 | C03052 | Тройник | 1 |  |  |
| 21 | Q618B01 | Пробка NPT1/8 | 1 |  |  |

3-25

| RT-11509G-14 Тормоз промежуточного вала в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1684 | Прокладка | 1 |  |  |
| 2 | 16656 | Крышка | 1 |  |  |
| 3 | 16658 | Поршень | 1 |  |  |
| 4 | GB879-76 | Пружинный фиксатор 6×16 | 1 |  |  |
| 5 | 16660 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 6 | 16661 | Прокладка крышки поршня | 1 |  |  |
| 7 | 16659 | Крышка поршня | 1 |  |  |
| 8 | GB21-76 | Болт M10×32 | 4 |  |  |
| 9 | 54010 | Пробка CA | 1 |  |  |
| 10 | GB93-76 | Шайба пружинная 10 | 6 |  |  |
| 11 | GB21-76 | Болт M10×55 | 2 |  |  |

3-26

| RT-11509G-15 QH70 КОМ в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | QH70-4211101 | Корпус КОМ | 1 |  |  |
| 2 | QH70-4211306-1 | Корпус цилиндра | 1 |  |  |
| 3 | QH70-4211305 | Шток | 1 |  |  |
| 4 | GB889-86 | Гайка М12 | 1 |  |  |
| 5 | QH70-4211311 | Поршень | 1 |  |  |
| 6 | QH70-4211301 | Вилка | 1 |  |  |
| 7 | J80-1702083 | Винт | 1 |  |  |
| 8 | QH70-4211303 | Прокладка крышки цилиндра | 1 |  |  |
| 9 | QH70-4211307 | Прокладка корпуса цилиндра | 1 |  |  |
| 10 | QH70-4211304 | Крышка цилиндра | 1 |  |  |
| 11 | QH70-4211108 | Прокладка задней крышки входного вала | 1 |  |  |
| 12 | QH70-4211208 | Прокладка крышки выходного вала | 1 |  |  |
| 13 | QH70-4211107 | Задняя крышка входного вала | 1 |  |  |
| 14 | QH70-4211204 | Фланец | 1 |  |  |
| 15 | QH70-4211206 | Крышка выходного вала | 1 |  |  |
| 16 | QH70-4211111 | Передняя крышка | 1 |  |  |
| 17 | QH70-4211201 | Шестерня выходного вала | 1 |  |  |
| 18 | GB283-64 | Подшипник 42111 | 1 |  |  |
| 19 | QH70-4211105 | Шестерня входного вала | 1 |  |  |
| 20 | QH70-4211104 | Втулка | 1 |  |  |
| 21 | QH70-4211102 | Входной вал | 1 |  |  |
| 22 | QH70-4211103 | Втулка | 1 |  |  |
| 23 | QH70-4211106 | Кольцо | 1 |  |  |
| 24 | 32208 | Подшипник роликовый конический | 2 |  |  |

3-27

| RT-11509G-15 QH70 КОМ в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 25 | QH70-4211302 | Муфта включения КОМ | 1 |  |  |
| 26 | QH70-4211110 | Прокладка передней крышки | 1 |  |  |
| 27 | JK942K | Переключатель контрольной лампы | 1 |  |  |
| 28 | Q150B1065 | Болт | 3 |  |  |
| 29 | Q150B1075 | Болт | 3 |  |  |
| 30 | Q218B1030 | Болт | 10 |  |  |
| 31 | Q40310 | Шайба пружинная M10 | 29 |  |  |
| 32 | Q150B1030 | Болт | 8 |  |  |
| 33 | GB117-76 | Штифт конический 12 × 35 | 2 |  |  |
| 34 | Q150B1035 | Болт | 4 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 36 | 54010 | Заглушка | 1 |  |  |
| 37 | Q62103 | Пробка коническая | 1 |  |  |
| 38 | QC45-4211300 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 39 | GB3452.1 | Кольцо уплотнительное 16 × 2,65 | 1 |  |  |
| 40 | J80-1702028 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 41 | QH70-4211112 | Прокладка | 1 |  |  |
| 42 | QH70-4211309 | Крышка | 1 |  |  |
| 43 | QH70-4211308 | Уплотнение крышки | 1 |  |  |
| 44 | Q2540510 | Винт | 3 |  |  |
| 45 | K637120 | Подшипник игольчатый | 2 |  |  |
| 46 | J80-1701133 | Прокладка подшипника | 1 |  |  |
| 47 | QH70-4211203 | Прокладка | 1 |  |  |
| 48 | GB879-86 | Штифт пружинный 3 × 10 | 2 |  |  |

3-28

| RT-11509G-15 QH70 КОМ в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 49 | QH70-4211202 | Крышка фланца | 1 |  |  |
| 50 | Q40316 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 51 | GB21-76 | Болт M16 × 1,5 × 30 | 1 |  |  |
| 52 | F500A-1802191 | Манжета | 2 |  |  |
| 53 | Q151B1035 | Болт | 1 |  |  |

3-29

| 1703А-Т0300 Рукоятка рычага переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 17ZB1-03080 | Рукоятка рычага переключения передач | 1 |  |  |
|  | 17ZB1-03083 | Схема переключения передач | 1 |  |  |
| 2 | Q350B10 | Гайка | 1 |  |  |

3-30

| 1703В-Т0500 Тяга и рычаг переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 1703405-T0501 | Рычаг переключения передач в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q500B2526 | Шплинт | 1 |  |  |
|  | RQ38710 | Гайка | 1 |  |  |
| 1 | 17ZB1-03054 | Корпус шарового шарнира рычага переключения передач | 2 |  |  |
| 2 | 17ZB1-03052 | Вкладыш шарового шарнира рычага переключения передач | 2 |  |  |
| 3 | 17ZB1-03053 | Пружина | 2 |  |  |
| 4 | 17ZB1-03056 | Кольцо чехла | 1 |  |  |
| 5 | 17ZB1-03057 | Чехол пылезащитный | 1 |  |  |
| 6 | 17ZB1B-03062 | Кольцо пружинное | 1 |  |  |
| 7 | 1703451-T0300 | Рычаг переключения передач | 1 |  |  |
|  | 1703450-T0300 | Рычаг переключения передач в сборе (включая детали 1-7) | 1 |  |  |
| 8 | 17ZB1-03025 | Втулка тяги рычага переключения передач в сборе | 1 |  |  |
| 9 | 17ZB1-03026 | Пластина | 1 |  |  |
| 10 | 17ZB1-03029 | Ограничитель | 1 |  |  |
| 11 | Q5280420 | Штифт | 1 |  |  |
| 12 | 17ZB1-03030-B | Палец | 1 |  |  |
| 13 | Q351B14 | Пружина | 1 |  |  |
| 14 | 17ZB3-03011 | Замок | 2 |  |  |

3-31

| 1703В-Т0500 Тяга и рычаг переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 15 | 17ZB3-03016 | Палец вилки тяги переключения передач | 1 |  |  |
| 16 | 17ZB3-03013 | Гайка | 1 |  |  |
| 17 | 17ZB3-03012 | Корпус наконечника | 1 |  |  |
| 18 | 17ZB3-03017 | Шайба опорная | 1 |  |  |
| 19 | 17ZB3-03018 | Вкладыш нижний | 1 |  |  |
| 20 | 17ZB3-03014 | Палец шаровой | 1 |  |  |
| 21 | 17ZB3-03010 | Вкладыш верхний | 1 |  |  |
| 22 | 1703420-T0500 | Чехол пылезащитный | 1 |  |  |
| 23 | 17ZB3-03014 | Пружина коническая | 1 |  |  |
|  | 17ZB3-03010 | Наконечник в сборе | 1 |  |  |
| 24 | 1703420-T0500 | Тяга рычага переключения передач в сборе | 1 |  |  |

3-32

| 1703F-ZB7F0 Тяга управления коробкой передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 17ZB7F-03070 | Тяга в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 17ZB7F-03072 | Тяга | 1 |  |  |
| 3 | Q350B10 | Гайка | 4 |  |  |
| 4 | 17N-03100-B | Наконечник в сборе | 1 |  |  |
| 5 | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 6 | 17ZB1-03071-B | Кронштейн тяги переключения передач | 1 |  |  |
| 7 | 17N-03105-B | Наконечник в сборе | 1 |  |  |
| 8 | Q151B1025 | Болт | 2 |  |  |

3-33

| 17Е56 Тросовый механизм управления коробкой передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1703042-K1000 | Опорная прокладка рычага управления | 1 |  |  |
|  | Q150B0860 | Болт | 4 |  |  |
| 2 | 1703041-K1000 | Прокладка резиновая | 1 |  |  |
| 3 | 1703025-K1000 | Рычаг переключения передач с опорой в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 1703300-K1000 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 1703070-K0903 | Трос управления коробкой передач в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 1703060-K0903 | Трос управления коробкой передач в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 1703118-K1000 | Валик | 4 |  |  |
|  | Q150B0845 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Кольцо | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Кольцо | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 8 | 1703291-K1000 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | Q150B0845 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q33408 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Кольцо | 1 |  |  |

3-34

| 1703U-T0500 Трубопровод управления коробкой передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q85010230K | Шланг в сборе | 1 |  |  |
|  | ZD150 | Ремень | 3 |  |  |
| 2 | 35.6B2-06012 | Штуцер | 1 |  |  |
|  |  | A - Соединение с КП |  |  |  |
|  |  | B - Соединительный штуцер |  |  |  |

3-35

| 4205В-T1401 Трубопроводы управления КОМ |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 42ZB3B-06061 | Штуцер | 1 |  |  |
| 2 | 35.6B2-06016 | Штуцер | 1 |  |  |
| 3 | RQ85006160(K+F) | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 4 | RQ85006140(K+E) | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 35ZB3A-06136 | Штуцер | 2 |  |  |
| 6 | 35RC4-06629 | Гайка | 2 |  |  |
| 7 | 35B13-41035 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |

3-36

| 18E55 Раздаточная коробка в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 32000000014 | Раздаточная коробка в сборе | 1 |  |  |

3-37

| 18E55 Входной вал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 01 | LF200-32221 | Входной вал | 1 |  |  |
| 02 | LF200-32274 | Муфта включения | 1 |  |  |
| 03 | LF200-32251 | Ведущая шестерня повышенной передачи | 1 |  |  |
| 04 | LF200-32255 | Ведущая шестерня пониженной передачи | 1 |  |  |
| 07 | GB/T297-1994 | Подшипник. 33216 | 2 |  |  |

3-38

| 18E55 Промежуточный вал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 10 | LF200-36301 | Промежуточный вал | 1 |  |  |
| 11 | LF200-36311 | Промежуточная шестерня | 1 |  |  |
| 12 | LF200-36324 | Шайба | 1 |  |  |
| 13 | GB/T894.1-1986 | Кольцо бандажное 80 | 1 |  |  |
| 14 | GB/T283-1994 | Подшипник роликовый NJ2311E | 2 |  |  |

3-39

| 18E55 Дифференциал в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 24 | GB/T283-1994 | Подшипник NJ208E（40×80×18） | 1 |  |  |
| 25 | GB/T276-1994 | Подшипник 32024（120×180×38） | 1 |  |  |
| 26 | LF200-37175B | Корпус дифференциала | 1 |  |  |
| 27 | LF200-37177B | Кронштейн вспомогательный | 1 |  |  |
| 28 | LF200-37113 | Ось сателлита | 4 |  |  |
| 29 | LF200-37111A | Сателлит | 4 |  |  |
| 30 | GB/T5783-2000 | Болт M12×35 Zn.D | 12 |  |  |
| 31 | LF200-37159 | Палец | 6 |  |  |
| 32 | KK253120 | Подшипник игольчатый 25×31×20 | 8 |  |  |
| 33 | LF200-37157 | Шайба | 8 |  |  |
| 34 | LF200-37158 | Штифт | 4 |  |  |
| 35 | GB/T2089-1994 | Пружина YA 1×5×18 | 4 |  |  |
| 36 | GB/T276-1994 | Подшипник 214 (70x125x24) | 1 |  |  |
| 37 | GB/T5785-2000 | Болт M12×1,5×70-10.9 Zn.D | 5 |  |  |
| 40 | LF200-38172 | Выходной вал задний | 1 |  |  |
| 41 | LF200-38176 | Шестерня | 1 |  |  |
| 42 | LF200-38178 | Кольцо упорное | 1 |  |  |
| 43 | LF200-37071 | Ведомая шестерня | 1 |  |  |
| 46 | LF200-37162 | Маслоотражатель | 1 |  |  |

3-40

| 18E55 Передний выходной вал в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 17 | LHF200-39129B | Выходной вал передний в сборе | 1 |  |  |
| 47 | LF200-39118 | Картер дифференциала | 1 |  |  |
| 48 | LF200-39121 | Гильза | 1 |  |  |
| 49 | LF200-39126 | Муфта блокировки дифференциала | 1 |  |  |
| 50 | LF200-39020 | Вилка со штоком в сборе | 1 |  |  |
| 51 | GB/T3452.1-1992 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 52 | 0100722 | Кольцо уплотнительное 37×45×5/6 | 1 |  |  |
| 53 | LF200-39123 | Поршень | 1 |  |  |
| 54 | GB/T894.1-1986 | Кольцо упорное 17 | 2 |  |  |
| 55 | LF200-39136 | Прокладка | 1 |  |  |
| 56 | LF200-39122 | Крышка цилиндра | 1 |  |  |
| 57 | B/T5783-2000 | Болт M8×20 | 3 |  |  |
| 58 | GB/T276-1994 | Подшипник 214（70×125×24） | 1 |  |  |
| 59 | GB/T2089-1994 | Пружина YA I 4×35×58 | 1 |  |  |
| 60 | 1802133A | Кольцо упорное | 1 |  |  |
| 61 | 0501307451N | Датчик | 1 |  |  |
| 83 | GB/T5783-2000 | Болт M12×35 | 10 |  |  |
| 86 | 1702134 | Прокладка | 1 |  |  |

3-41

| 18E55 Маслоотражательные пластины, механизм переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 05 | 0100721 | «Y»-уплотнение 42×50×7/8 | 1 |  |  |
| 06 | 0100775 | «Y»-уплотнение 18×25×4,5/5 | 1 |  |  |
| 52 | 0100722 | Кольцо уплотнительное 37×45×5/6 | 1 |  |  |
| 62 | LF200-31512 | Корпус | 1 |  |  |
| 63 | ZF01-31147 | Штифт | 2 |  |  |
| 64 | LF200-32382 | Сухарь | 2 |  |  |
| 65 | LF200-32379 | Вилка | 2 |  |  |
| 66 | LF200-32300 | Пневмоцилиндр переключения передач в сборе | 1 |  |  |
| 67 | LF200-32340B | Болт | 3 |  |  |
| 144 | LF200-32277 | Шток | 1 |  |  |
| 145 | LF200-32305 | Гильза | 1 |  |  |
| 146 | LF200-32312 | Втулка | 1 |  |  |
| 147 | LF200-32312B | Втулка | 1 |  |  |
| 148 | LF200-32325 | Прокладка | 1 |  |  |
| 149 | LF200-32320 | Рычаг | 1 |  |  |
| 150 | LF200-32315 | Рычаг | 1 |  |  |
| 151 | GB/T3452.1-1992 | Кольцо уплотнительное 14×2,2 | 1 |  |  |
| 152 | LF200-32311 | Крышка | 1 |  |  |
| 153 | LF200-32335 | Болт | 3 |  |  |
| 154 | GB/T6171-2000 | Гайка M12×1,5 Zn.D | 1 |  |  |
| 155 | GB/T894.1-1986 | Кольцо упорное 18 | 1 |  |  |
| 156 | LF200-32340 | Болт | 2 |  |  |
| 157 | F200-32330 | Болт | 1 |  |  |
| 158 | 0100773 | «Y»-уплотнение 25×32×5/6 | 1 |  |  |

3-42

| 18E55 Маслоотражательные пластины, механизм переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 160 | LF200-31302 | Палец | 2 |  |  |
| 161 | LF200-31304 | Палец | 2 |  |  |
| 162 | LF200-31306 | Разделитель | 1 |  |  |
| 186 | GB/T70.1-2000 | Винт M8×20 Zn.D | 2 |  |  |
| 187 | LF200-31027 | Маслоотражатель | 1 |  |  |

3-43

| 18E55 Промежуточный и входной валы в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 22 | 0734 310 121 | Манжета 90×110×10 | 1 |  |  |
| 23 | 0734 300 046 | Манжета 90×110×8 | 1 |  |  |
| 44 | 39125 | Манжета (100×120×12） | 1 |  |  |
| 45 | 39118 | Манжета (100×120×10） | 1 |  |  |
| 47 | LF200-39118 | Картер дифференциала | 1 |  |  |
| 62 | LF200-31512 | Корпус | 1 |  |  |
| 69 | GB/T297-1994 | Подшипник 33216 | 2 |  |  |
| 70 | LF200-31513 | Корпус | 1 |  |  |
| 71 | LF200-32302 | Шайба регулировочная | При необходимости |  |  |
| 72 | LF200-36384 | Прокладка | 1 |  |  |
| 73 | LF200-36383 | Крышка | 1 |  |  |
| 74 | GB/T5783-2000 | Болт M12×40 | 5 |  |  |
| 83 | GB/T5783-2000 | Болт M12×35 | 10 |  |  |
| 84 | LF200-39135 | Прокладка | 1 |  |  |
| 85 | BK1010-08.39545 | Шайба регулировочная | При необходимости |  |  |
| 129 | LF200-32303 | Прокладка | 1 |  |  |
| 130 | LF200-32244 | Фланец | 1 |  |  |
| 130 | LF200-32244A | Фланец | 1 |  |  |
| 131 | GB/T5786-2000 | Болт M16×1,5×45 Zn.D | 10 |  |  |
| 132 | GB/T93-1987 | Шайба 16 Zn.D | 10 |  |  |
| 133 | GB/T6171-2000 | Гайка M16×1,5 Zn.D | 10 |  |  |
| 134 | ZF01-38128D | Диск | 1 |  |  |

3-44

| 18E55 Промежуточный и входной валы в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 135 | GB/T5783-2000 | Болт M12×30 Zn.D | 2 |  |  |
| 136 | ZF01-38131B | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 137 | LF200-31499 | Штифт | 1 |  |  |
| 138 | 320039198001 | Фланец | 1 |  |  |
| 139 | ZF30-38128B | Диск | 1 |  |  |
| 141 | ZF01-38131 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 142 | GB/T5783-2000 | Болт M12×40 Zn.D | 5 |  |  |
| 143 | LF200-32301 | Крышка передняя | 1 |  |  |

3-45

| 18E55 Задняя крышка в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 62 | LF200-31512 | Корпус | 1 |  |  |
| 63 | ZF01-31147 | Штифт | 2 |  |  |
| 98 | LF200-32213 | Крышка задняя | 1 |  |  |
| 99 | GB/T5782-2000 | Болт M12×90 Zn.D | 1 |  |  |
| 100 | LF200-32214 | Прокладка | 1 |  |  |
| 110 | LF200-36572 | Прокладка | 2 |  |  |
| 112 | GB/T5782-2000 | Болт M12×80 | 6 |  |  |
| 120 | GB/T283-1994 | Подшипник NU1016（80×125×22） | 1 |  |  |
| 121 | GB/T276-1994 | Подшипник 6016（80×125×22） | 1 |  |  |
| 122 | LF200-38187 | Крышка | 1 |  |  |
| 123 | GB/T5783-2000 | Болт M12×50 Zn.D | 7 |  |  |
| 124 | LF200-38188 | Прокладка | 2 |  |  |
| 127 | LF200-36571 | Корпус | 1 |  |  |
| 128 | LF200-38189 | Стакан | 1 |  |  |

3-46

| 18E55 Масляный насос с выходным фланцем |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 44 | 39125 | Манжета （100×120×12） | 1 |  |  |
| 45 | 39118 | Манжета （100×120×10） | 1 |  |  |
| 75 | LF200-32257 | Прокладка | 1 |  |  |
| 87 | GB/T308-2002 | Шарик 10 | 1 |  |  |
| 88 | LF200-32302 | Крышка масляного насоса | 1 |  |  |
| 89 | LF200-32135 | Фиксатор цилиндра пружинный | 1 |  |  |
| 90 | Q5280620 | Шестерня масляного насоса | 1 |  |  |
| 91 | LF200-32132 | Шестерня масляного насоса | 1 |  |  |
| 92 | LF200-32131 | Корпус насоса | 1 |  |  |
| 93 | GB/T70.1-2000 | Винт M6×30.Zn.D | 4 |  |  |
| 94 | GB/T308-2002 | Шарик 6 | 1 |  |  |
| 97 | LF200-32271 | Крышка масляного насоса задняя | 1 |  |  |
| 99 | GB/T5782-2000 | Болт M12×90 Zn.D | 1 |  |  |
| 100-1 | 320032214002 | Прокладка | 1 |  |  |
| 100 | LF200-32214 | Прокладка | 1 |  |  |
| 101 | LF200-32256 | Крышка | 1 |  |  |
| 102 | GB/T5786-2000 | Болт M8×1×20.Zn.D | 4 |  |  |
| 103 | Q72314 | Шайба 14 | 1 |  |  |
| 104 | Q72210 | Болт | 2 |  |  |
| 105 | LF200-32218 | Болт полый | 1 |  |  |
| 106 | ZF30-40272 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |
| 108 | LF200-38356B | Колесо червячное | 1 |  |  |
| 109 | GB/T894.1-1986 | Кольцо упорное 50 | 1 |  |  |
| 110 | LF200-36572 | Прокладка | 2 |  |  |

3-47

| 18E55 Масляный насос с выходным фланцем |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 111 | LF200-36381 | Крышка | 1 |  |  |
| 112 | GB/T5782-2000 | Болт M12×80 | 6 |  |  |
| 113 | LF200-38199A | Фланец | 1 |  |  |
| 114 | GB/T5786-2000 | Болт M16×1,5×50 Zn.D | 10 |  |  |
| 115 | GB/T93-1987 | Шайба 16 Zn.D | 10 |  |  |
| 116 | GB/T6171-2000 | Гайка M16×1,5 Zn.D | 10 |  |  |
| 117 | ZF30-38128C | Диск | 1 |  |  |
| 118 | GB/T5783-2000 | Болт M12×30 Zn.D | 2 |  |  |
| 119 | ZF01-38131 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 125 | LF200-35010 | Вал привода спидометра в сборе | 1 |  |  |
| 126 | ZF01-07129 | Болт стопорный | 1 |  |  |
| 127 | LF200-36571 | Корпус | 1 |  |  |

3-48

| 18E55 Механизм переключения передач в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 62 | LF200-31512 | Корпус | 1 |  |  |
| 66 | LF200-32300 | Пневмоцилиндр переключения передач в сборе | 1 |  |  |
| 67 | LF200-32340B | Болт | 3 |  |  |
| 68 | LF200-32330 | Болт регулировочный | 2 |  |  |
| 79 | LF200-32205 | Корпус | 1 |  |  |
| 80 | GB/T5783-2000 | Болт M10×30 Zn.D | 2 |  |  |
| 81 | GB/T6171-2000 | Гайка M12×1,5 Zn.D | 2 |  |  |
| 82 | WK-4 | Датчик включения повышенной/пониженной передачи | 1 |  |  |
| 86 | 1702134 | Шайба регулировочная | 1 |  |  |
| 159 | LF200-31300 | Маслоотражатель в сборе | 1 |  |  |

3-49

| 18E55 Масляный трубопровод |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 164 | LF200-31231 | Масляный трубопровод всасывающий | 1 |  |  |
| 165 | GB/T3759-1983 | Гайка G18 | 2 |  |  |
| 166 | GB/T3764-1983 | Хомут 18 | 2 |  |  |
| 167 | LF200-31215 | Угольник с трубкой в сборе | 1 |  |  |
| 168 | GB/T6173-2000 | Гайка M22×1.5 | 1 |  |  |
| 169 | Q72322 | Шайба 22 | 2 |  |  |
| 170 | GB3733.2-83 | Штуцер G18 | 1 |  |  |

3-50

| 18E55 Пробки, заглушки, сапун, рым-болт |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 95 | GB/T827-1986 | Заклепка 3×6 Zn.D | 4 |  |  |
| 96 | LF200-31205A | Табличка | 1 |  |  |
| 104 | Q72210 | Болт | 2 |  |  |
| 180 | GB825-1988 | Рым-болт типа A M16 Zn.D | 1 |  |  |
| 181 | 0732 612 004 | Сапун | 1 |  |  |
| 182 | ZF01-01100 | Пробка резьбовая сливная в сборе | 2 |  |  |
| 183 | Q72212 | Заглушка | 13 |  |  |
| 184 | Q72220 | Заглушка | 1 |  |  |
| 185 | ZF01-01101 | Пробка резьбовая | 3 |  |  |

3-51

| 22E55 Карданные валы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 2201ZB8A-110 | Карданный вал заднего моста | 1 |  |  |
| 2 | 2201E55-010-A | Карданный вал раздаточной коробки | 1 |  |  |
| 3 | 2202E55-010 | Карданный вал переднего моста | 1 |  |  |
| 4 | 2203E55-010 | Карданный вал среднего моста | 1 |  |  |

3-52

| 22E55 Карданный вал заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 2201ZB8A-110 | Карданный вал заднего моста в сборе | 1 |  |  |
| 1 | 2201Z06-030 | Крестовина карданного вала в сборе (включая детали 2-5) | 2 |  |  |
| 2 | 2201Z06-031 | Крестовина | 2 |  |  |
| 3 | M10 × 1 × 90 | Пресс-масленка | 2 |  |  |
| 4 | 2201Z06-034 | Подшипник роликовый игольчатый | 8 |  |  |
| 5 | 2201Z06-032 | Уплотнение подшипника | 8 |  |  |
| 6 | 2201Z06T-023 | Фланец-вилка | 2 |  |  |
| 7 | 2201Z06-024 | Вилка шлицевая скользящая | 1 |  |  |
| 8 | 2201Z06-026 | Кольцо стопорное | 8 |  |  |
| 9 | 2201ZB8A-115 | Карданный вал в сборе | 1 |  |  |
| 10 | Q700B01 | Пресс-масленка | 1 |  |  |

3-53

| 22E55 Карданный вал раздаточной коробки |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 2201E55-010-A | Карданный вал раздаточной коробки в сборе | 1 |  |  |
| 1 | 2201RLC－030 | Крестовина карданного вала в сборе (включая детали 2-5) | 2 |  |  |
| 2 | 2201RLC－031 | Крестовина | 2 |  |  |
| 3 | Q701B90 | Пресс-масленка | 2 |  |  |
| 4 | 2201RLC-034 | Подшипник роликовый игольчатый | 4 |  |  |
| 5 | 2201RLC－026 | Кольцо стопорное | 8 |  |  |
| 6 | 2201RLC－024 | Вилка шлицевая скользящая в сборе | 2 |  |  |
|  | 2201RLC－016 | Вилка шлицевая скользящая | 2 |  |  |
| 7 | Q700B01 | Пресс-масленка | 1 |  |  |
| 8 | 2201RLC－060 | Труба защитная в сборе | 1 |  |  |
|  | 2201RLC－011 | Труба защитная | 1 |  |  |
| 9 | 2201RLC－023 | Фланец-вилка | 2 |  |  |
| 10 | 2201RLC－063 | Кольцо | 1 |  |  |
| 11 | 2201E55-015 | Карданный вал в сборе | 1 |  |  |
|  | 2201RLC－051 | Втулка шлицевая | 1 |  |  |
|  | 2201RLC－022 | Вилка вала | 1 |  |  |
|  | 2201E55-018 | Втулка вала | 1 |  |  |
| 12 | 2201RLC－030 | Фланец-вилка | 2 |  |  |

3-54

| 22E55 Карданный вал переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 2202E55-010 | Карданный вал переднего моста в сборе | 1 |  |  |
| 1 | 2201Z06-030 | Крестовина карданного вала в сборе (включая 2~5) | 2 |  |  |
| 2 | 2201Z06-031 | Крестовина | 2 |  |  |
| 3 | M10×1×90 | Пресс-масленка | 2 |  |  |
| 4 | 2201Z06-034 | Подшипник роликовый игольчатый | 8 |  |  |
| 5 | 2201Z06-032 | Уплотнение подшипника | 8 |  |  |
| 6 | 2201Z06T-023 | Фланец-вилка | 2 |  |  |
| 7 | 2201Z06-024 | Вилка шлицевая скользящая | 1 |  |  |
| 8 | 2201Z06-026 | Кольцо стопорное | 8 |  |  |
| 9 | 2202E55-015 | Карданный вал в сборе | 1 |  |  |
|  | 2202E55-018 | Втулка вала | 1 |  |  |
|  | 2201Z06-022 | Вилка вала | 1 |  |  |
|  | 2201Z06-050 | Втулка шлицевая в сборе | 1 |  |  |
| 10 | Q700B01 | Пресс-масленка | 1 |  |  |

3-55

| 22E55 Карданный вал среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 2203E55-010 | Карданный вал среднего моста в сборе | 1 |  |  |
| 1 | 2201ZB6-030 | Крестовина карданного вала в сборе (включая детали 2-5) | 2 |  |  |
| 2 | 2201ZB6-031 | Крестовина | 2 |  |  |
| 3 | Q701B90 | Пресс-масленка | 2 |  |  |
| 4 | 806806 | Подшипник роликовый игольчатый | 4 |  |  |
| 5 | 2201ZB6-026 | Кольцо стопорное | 8 |  |  |
| 6 | 2201ZB6－024 | Вилка шлицевая скользящая в сборе | 2 |  |  |
|  | 2201ZB6－016 | Вилка шлицевая скользящая | 2 |  |  |
| 7 | Q700B01 | Пресс-масленка | 1 |  |  |
| 8 | 2201ZB6－060 | Труба защитная в сборе | 1 |  |  |
|  | 2201ZB6－011 | Труба защитная | 1 |  |  |
| 9 | 2201ZB6－023－B | Фланец-вилка | 2 |  |  |
| 10 | 2201ZB6－062 | Кольцо | 1 |  |  |
| 11 | 2203E55-015 | Карданный вал в сборе | 1 |  |  |
|  | 2201ZB6－050 | Втулка шлицевая | 1 |  |  |
|  | 2201ZB6－022－B | Вилка вала | 1 |  |  |
|  | 2203E55-018 | Втулка вала | 1 |  |  |
| 12 | 2201ZB6－030 | Фланец-вилка | 2 |  |  |

3-56

4. РАМА И ПОДВЕСКА

28Е56		Кронштейн задней опоры двигателя…..……...…….……………………4-2

28Е56		Кронштейн передней опоры двигателя………………………………….4-3

28Е56		Кронштейн вспомогательной опоры двигателя…………………………4-4

28Е56		Рама в сборе………………………………………………………………..4-5

28Е56		Лонжероны рамы………………………………………………………….4-6

28Е56		Первая поперечина………………………………………………………..4-7

28Е56		Четвертая поперечина…………………………………………………….4-8

28Е56		Поперечина балансирной подвески……………………………………...4-9

28Е56		Задняя поперечина……………………………………………………….4-10

28E56		Передняя буксирная петля……………………………………………....4-11

29Е56		Буфер отбоя передней рессоры…………………………………………4-12

29Е56		Стремянка передней рессоры…………………………………………...4-13

29Е56		Кронштейны передней подвески………………………………………..4-14

29Е56		Палец передней рессоры………………………………………………...4-15

29Е56		Серьга передней рессоры………………………………………………..4-16

29Е56		Крепление амортизатора………………………………………………...4-17

29Е56		Крепление амортизатора………………………………………………...4-18

29Е56		Крепление амортизатора………………………………………………...4-19

29Е56		Буфер отбоя задней рессоры……………………………………………4-20

29Е56		Крепление задней рессоры………………………………………………4-21

29Е56		Кронштейн буфера отбоя………………………………………………..4-22

29Е56		Ось балансирной подвески……………………………………………...4-23

29Е56		Кронштейн оси балансирной подвески в сборе………………………..4-25

29Е56		Ограничитель осевого перемещения балансирной подвески…………4-26

29Е56		Передняя рессора………………………………………………………...4-27

29Е56		Задняя рессора……………………………………………………………4-28

29Е56		Амортизатор передней подвески………………………………………..4-29

29Е56		Реактивные штанги………………………………………………………4-30

4-1

| 28Е56 Кронштейн задней опоры двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1001117—T1400 | Кронштейн задней опоры двигателя левый | 1 |  |  |
| 2 | Q1841460—OH1 | Болт | 6 |  |  |
| 3 | 2901901—T0100 | Гайка фланцевая SL | 6 |  |  |
|  | RQ4501258 | Заклепка | 4 |  |  |

4-2

| 28Е56 Кронштейн передней опоры двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1001013—T1400 | Кронштейн передней опоры двигателя | 2 |  |  |
| 2 | Q1841460—OH1 | Болт | 8 |  |  |
| 3 | 2901901—T0100 | Гайка фланцевая SL | 8 |  |  |

4-3

| 28Е56 Кронштейн вспомогательной опоры двигателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 10ZB8A—01031 | Кронштейн правый | 1 |  |  |
| 2 | 10ZD10—01041 | Кронштейн левый | 1 |  |  |
| 3 | Q150B1445—OH1 | Болт | 4 |  |  |
| 4 | 2901901—T0100 | Гайка фланцевая SL | 4 |  |  |

4-4

| 28Е56 Рама в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 28E55-00010 | Рама в сборе | 1 |  |  |

4-5

| 28Е56 Лонжероны рамы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 28E56-01033 | Усилитель левый | 1 |  |  |
| 2 | 28E56-01034 | Усилитель правый | 1 |  |  |
|  | Q4501245 | Болт | 50 |  |  |
| 3 | 28E56-01041A | Накладка лонжерона | 2 |  |  |
|  | Q4501230 | Заклепка | 20 |  |  |

4-6

| 28Е56 Первая поперечина |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 2801110-T1400 | Первая поперечина в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q1841645-0H1 | Болт | 5 |  |  |
| 3 | Q32216-0H1 | Гайка | 5 |  |  |
| 4 | Q1841445-0H1 | Болт | 4 |  |  |
| 5 | Q32214-0H1 | Гайка | 4 |  |  |

4-7

| 28Е56 Четвертая поперечина |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 28ZB3-01180 | Балка четвертой поперечины в сборе | 1 |  |  |
|  | 28ZB3-01182 | Балка четвертой поперечины | 1 |  |  |
| 2 | 28ZB3-01183 | Кронштейн | 2 |  |  |
|  | Q1841240-0H1 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q1841250-0H1 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q32212-0H1 | Гайка | 20 |  |  |
|  | Q4501446 | Заклепка | 8 |  |  |

4-8

| 28Е56 Поперечина балансирной подвески |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 28E56-01170A | Поперечина в сборе | 1 |  |  |
|  | 28E56-01172A | Поперечина | 2 |  |  |
|  | 28E56-01173A | Пластина | 2 |  |  |
| 2 | 2801057-T1400 | Кронштейн | 4 |  |  |
|  | Q151B1870-0H1 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q151B1860-0H1 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q32216-0H1 | Гайка | 12 |  |  |
| 3 | 28E56-01177A | Усилитель левый верхний | 1 |  |  |
| 4 | 28E56-01176A | Усилитель правый верхний | 1 |  |  |
| 5 | 28E56-01175A | Усилитель левый нижний | 1 |  |  |
| 6 | 28E56-01174A | Усилитель правый нижний | 1 |  |  |
|  | Q4501246 | Заклепка | 70 |  |  |

4-9

| 28Е56 Задняя поперечина |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 28E56-01192 | Задняя поперечина в сборе | 1 |  |  |
|  | 28E56-01195A | Пластина поперечины соединительная левая | 1 |  |  |
|  | 28E56-01194A | Кронштейн поперечины левый | 1 |  |  |
|  | Q1841240-0H1 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q32212 | Гайка | 10 |  |  |

4-10

| 28E56 Передняя буксирная петля |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 28ZX288-05043-Z | Кронштейн передней буксирной петли левый | 1 |  |  |
|  | 28ZX288-05044-Z | Кронштейн передней буксирной петли правый | 1 |  |  |
| 2 | 28ZX288-00322 | Передняя буксирная петля | 2 |  |  |
|  | Q1841670-OH1 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q1841650-OH1 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q32216-OH1 | Гайка | 2 |  |  |
| 3 | 28Z02-06018 | Палец передней буксирной петли | 2 |  |  |
|  | Q500B6360 | Шплинт | 2 |  |  |

4-11

| 29Е56 Буфер отбоя передней рессоры |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29E20-01106 | Буфер | 2 |  |  |
| 2 | 29E20-01105 | Накладка | 2 |  |  |

4-12

| 29Е56 Стремянка передней рессоры |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29E55-01131A | Стремянка | 4 |  |  |
| 2 | Q363B22 | Гайка | 8 |  |  |

4-13

| 29Е56 Кронштейны передней подвески |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29ZD2A-01249 | Кронштейн рессоры передний в сборе | 2 |  |  |
|  | Q1841240-0H1 | Болт | 4 |  |  |
|  | 2901901-T0100 | Гайка самоконтрящаяся SL | 6 |  |  |
| 2 | 29ZB3-01107 | Ограничитель | 2 |  |  |
|  | Q1841240 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q32212 | Гайка | 4 |  |  |
| 3 | 29ZD2A-01267 | Кронштейн амортизатора верхний | 2 |  |  |
|  | Q4501242 | Заклепка | 8 |  |  |
| 4 | 29ZD2A-01259 | Кронштейн рессоры задний в сборе | 2 |  |  |
|  | Q1841250-0H1 | Болт | 4 |  |  |
|  | 2901901-T0100 | Гайка самоконтрящаяся SL | 6 |  |  |

4-14

| 29Е56 Палец передней рессоры |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29N-01254 | Болт стопорный | 12 |  |  |
| 2 | Q40312 | Шайба пружинная | 12 |  |  |
| 3 | Q341B12 | Гайка | 12 |  |  |
| 4 | 29N-01252 | Палец рессоры | 6 |  |  |
| 5 | Q701B45 | Пресс-масленка | 6 |  |  |

4-15

| 29Е56 Серьга передней рессоры |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29ZB3-01285 | Серьга передней рессоры с втулкой в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 29ZB3-01286 | Серьга передней рессоры | 1 |  |  |
| 3 | 29N-01287 | Втулка серьги | 1 |  |  |

4-16

| 29Е56 Крепление амортизатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q351B16 | Гайка низкая | 2 |  |  |
| 2 | Q341B16 | Гайка | 2 |  |  |
| 3 | 29DS5B-01279 | Шайба наружная | 4 |  |  |
| 4 | 29DS5B-01277-B | Втулка резиновая | 4 |  |  |
| 5 | 29DS5B-01278 | Шайба внутренняя | 4 |  |  |

4-17

| 29Е56 Крепление амортизатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29NT-01119 | Палец амортизатора нижний | 2 |  |  |
| 2 | 29E-01274 | Шайба внутренняя | 2 |  |  |
| 3 | Q40120 | Шайба | 2 |  |  |
| 4 | Q40320 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 5 | Q341B20 | Гайка | 2 |  |  |

4-18

| 29Е56 Крепление амортизатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29E-01274 | Шайба внутренняя | 2 |  |  |
| 2 | 29E-01272 | Втулка головки амортизатора | 4 |  |  |
| 3 | 29E-01276 | Шайба наружная | 2 |  |  |
| 4 | Q40316 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 5 | Q341B16 | Гайка | 2 |  |  |

4-19

| 29Е56 Буфер отбоя задней рессоры |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q340B10 | Гайка | 16 |  |  |
| 2 | Q40310 | Шайба пружинная | 16 |  |  |
| 3 | 29ZB8A-04205 | Буфер отбоя задней рессоры | 4 |  |  |

4-20

| 29Е56 Крепление задней рессоры |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29ZB3-04105 | Накладка стремянки | 4 |  |  |
| 2 | 2904131-T1100 | Стремянка | 4 |  |  |
| 3 | 29ZB3-04134 | Шайба фасонная | 8 |  |  |
| 4 | 29Z33-04133 | Гайка стремянки | 8 |  |  |

4-21

| 29Е56 Кронштейн буфера отбоя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29E55-04204 | Кронштейн буфера отбоя | 4 |  |  |
|  | Q151B1255 | Болт | 24 |  |  |
|  | Q341B12 | Гайка | 24 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 24 |  |  |
| 2 | 29ZX288-04062 | Пластина кронштейна балансирной подвески | 4 |  |  |
|  | RQ4501246 | Заклепка | 4 |  |  |

4-22

| 29Е56 Ось балансирной подвески |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 2904010-T0800 | Ось балансирной подвески в сборе (включая детали 1-13) | 1 |  |  |
|  | Q151B1885-0H1 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q363B18 | Гайка | 24 |  |  |
|  | 2904017-T1400 | Шайба пружинная | 24 |  |  |
|  | Q151B1890-0H1 | Болт | 8 |  |  |
| 1 | 2904061-T0800 | Кронштейн оси балансирной подвески в сборе | 2 |  |  |
| 2 | Q700B01 | Пресс-масленка | 2 |  |  |
| 3 | 29ZB8A-04026 | Ось | 2 |  |  |
| 4 | 2904325-T0800 | Труба оси | 1 |  |  |
| 5 | 29Z33-04094 | Клапан | 2 |  |  |
| 6 | 29Z33-04063 | Штифт | 8 |  |  |
| 7 | 29ZB3-04072 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 8 | 29ZB8A-04073 | Кольцо распорное внутреннее | 2 |  |  |
| 9 | 29ZB8A-04083 | Прокладка ступицы балансира | 4 |  |  |
| 10 | 29ZB3-04084 | Манжета в сборе | 2 |  |  |
| 11 | 2904080-T0800 | Ступица балансира с втулкой в сборе | 2 |  |  |
|  | 2904081-T0800 | Ступица балансира | 2 |  |  |
|  | 29ZB8A-04082 | Втулка балансира | 4 |  |  |
|  | 29ZB8A-04075 | Прокладка регулировочная（b=2,0） | 1 |  |  |
|  | 29ZB8A-04076 | Прокладка регулировочная（b=0,6） | 1 |  |  |
|  | 29ZB8A-04077 | Прокладка регулировочная（b=0,9） | 1 |  |  |
|  | 29ZB8A-04078 | Прокладка регулировочная（b=1,0） | 1 |  |  |
|  | 29ZB8A-04079 | Прокладка регулировочная（b=0,2） | 1 |  |  |

4-23

| 29Е56 Ось балансирной подвески |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 12 | 29ZB8A-04089 | Пластина распорная наружная | 2 |  |  |
|  | Q151B1865 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q40318 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 13 | 29ZB8A-04097 | Крышка ступицы балансира в сборе | 2 |  |  |
|  | 29ZB8A-04098 | Крышка ступицы балансира | 2 |  |  |
|  | Q150B0818 | Болт | 12 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 14 | 2904058-T0800 | Крышка | 2 |  |  |

4-24

| 29Е56 Кронштейн оси балансирной подвески в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29E55-02011 | Кронштейн оси балансирной подвески | 2 |  |  |
| 2 | 29E55-02041 | Болт | 8 |  |  |
|  | 29E55-02042 | Болт | 12 |  |  |
|  | 29E55-02043 | Болт | 4 |  |  |

4-25

| 29Е56 Ограничитель осевого перемещения балансирной подвески |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 29ZB3-04347 | Ограничитель осевого перемещения балансирной подвески | 4 |  |  |
|  | Q40318 | Шайба пружинная | 20 |  |  |
|  | Q151B1855 | Болт | 12 |  |  |
|  | Q151B1860 | Болт | 8 |  |  |

4-26

| 29Е56 Передняя рессора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 2912E55-010A | Рессора передняя в сборе | 2 |  |  |
|  | 2912020-ZB3E0 | Лист первый с втулкой в сборе | 2 |  |  |
|  | 2912021-ZB3E0 | Лист первый | 2 |  |  |
|  | 2912N-022 | Втулка | 4 |  |  |
|  | 2912023-ZB3E0 | Лист второй | 2 |  |  |
|  | 2912025-ZB3E0 | Лист третий | 2 |  |  |
|  | 2912030-ZB3E0 | Лист четвертый с зажимом в сборе | 2 |  |  |
|  | 2912031-ZB3E0 | Лист четвертый | 2 |  |  |
|  | 2913N-032 | Зажим (скоба) | 2 |  |  |
|  | 2912033-ZB3E0 | Лист пятый | 2 |  |  |
|  | 2912035-ZB3E0 | Лист шестой | 2 |  |  |
|  | 2912040-ZB3E0 | Лист седьмой с зажимом в сборе | 2 |  |  |
|  | 2912041-ZB3E0 | Лист седьмой | 2 |  |  |
|  | 2912042-ZB3E0 | Зажим | 2 |  |  |
|  | 2912043-ZB3E0 | Лист восьмой | 2 |  |  |
|  |  | Лист девятый | 2 |  |  |
|  | 2912ZB3-106 | Болт центрирующий | 2 |  |  |
|  | Q341B14 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 2913E-107 | Втулка | 8 |  |  |
|  | Q150B10115 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 8 |  |  |

4-27

| 29Е56 Задняя рессора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 2913010-T1100 | Рессора задняя в сборе | 2 |  |  |
|  | 2913021-ZB3E0 | Лист первый | 2 |  |  |
|  | 2913023-ZB3E0 | Лист второй | 2 |  |  |
|  | 2913025-ZB3E0 | Лист третий | 2 |  |  |
|  | 2913031-ZB3E0 | Лист четвертый | 2 |  |  |
|  | 2913033-ZB3E0 | Лист пятый | 2 |  |  |
|  | 2913035-ZB3E0 | Лист шестой | 2 |  |  |
|  | 2913041-ZB3E0 | Лист седьмой | 2 |  |  |
|  | 2913043-ZB3E0 | Лист восьмой | 2 |  |  |
|  | 2913045-ZB3E0 | Лист девятый | 2 |  |  |
|  | 2913047-ZB3E0 | Лист десятый | 2 |  |  |
|  | 2913106-T1100 | Болт центрирующий | 2 |  |  |
|  | Q341B16 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 2913104-T1100 | Пластина опорная | 2 |  |  |

4-28

| 29Е56 Амортизатор передней подвески |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 2921FC-001-A | Амортизатор в сборе | 1 |  |  |

4-29

| 29Е56 Реактивные штанги |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 2931ZB7-040 | Штанга реактивная заднего моста в сборе | 3 |  |  |
| 2 | 2931ZB7-010 | Штанга реактивная среднего моста в сборе | 3 |  |  |
| 3 | 29ZB3-04247 | Кронштейн реактивной штанги верхний | 2 |  |  |
|  | Q151B1685 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q361B16 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40316 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 4 | 29ZB3-04246 | Болт | 6 |  |  |
|  | Q361B20 | Гайка | 18 |  |  |
|  | Q40520 | Шайба пружинная | 18 |  |  |
| 5 | 29ZB3-04327 | Кронштейн реактивной штанги нижний | 4 |  |  |
| 6 | 29ZB3-04248 | Болт | 12 |  |  |

4-30

5. МОСТЫ

23Е56			Редуктор переднего моста………….………..…..…...…….……...5-2

23Е56			Дифференциал переднего моста………………………………….5-4

23Е56			Полуоси, поворотная цапфа переднего моста…………………...5-6

23Е56			Ступица, колесный редуктор переднего моста………….……5-10

23Е56			Тормозной механизм переднего моста………...………………5-12

DH7131.400316	Задний мост……………………………………………………….5-15

DH7131.400316	Картер заднего моста…………………………………………….5-16

DH7131.400316	Редуктор главной передачи и дифференциал заднего моста…5-18

DH7131.400316	Ступица колеса заднего моста…………………………………..5-22

DH7131.400316	Колесный редуктор заднего моста………………………...……5-23

DH7131.400316	Тормоз колеса заднего моста…………………………………….5-25

DH7131.400316	Привод тормоза колеса заднего моста………………………….5-26

DH7131.400316	Кронштейн подвески заднего моста…………………………….5-28

DH7131.400316	Средний мост………..…………………………………………..5-29

DH7131.400316	Картер среднего моста…………………………………………...5-30

DH7131.400316	Межосевой дифференциал………………………………………5-33

DH7131.400316	Редуктор главной передачи среднего моста……………………5-36

DH7131.400316	Дифференциал среднего моста………………………………….5-38

DH7131.400316	Ступица колеса среднего моста…………………………………5-40

DH7131.400316	Колесный редуктор среднего моста…………………………….5-41

DH7131.400316	Тормоз колеса среднего моста…………………………………..5-43

DH7131.400316	Привод тормоза колеса среднего моста………………………...5-44

DH7131.400316	Кронштейн подвески среднего моста…………………………...5-46

5-1

| 23Е56 Редуктор переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | B23NFA7-A1Z | Мост передний в сборе | 1 |  |  |
| 2 | B2302DGG1-D | Редуктор переднего ведущего моста в сборе | 1 |  |  |
| 3 | B2402083D | Гайка дифференциала правая | 1 |  |  |
| 4 | GB/T297-94 | Подшипник конический 33115 | 2 |  |  |
| 5 | GB/T297-94 | Подшипник конический 32314 | 1 |  |  |
| 6 | B2402072D | Маслоотражатель | 1 |  |  |
| 6a | B2402073D | Втулка распорная | 1 |  |  |
| 7 | B2402074D | Прокладка регулировочная | 1 |  |  |
| 7a | GB/T297-1994 | Подшипник конический 31313 | 1 |  |  |
| 8 | B2402030D | Манжета | 1 |  |  |
| 9 | B2402050D | Манжета | 1 |  |  |
| 10 | 2402076XJ3 | Кольцо | 1 |  |  |
| 11 | B2402077D | Чехол пылезащитный | 1 |  |  |
| 12 | 2402078XJ3 | Фланец входной | 1 |  |  |
| 13 | B2402079D | Гайка | 1 |  |  |
| 14 | A2300132 | Болт | 14 |  |  |
| 15 | GB/T5786-2000 | Болт M12х1,5х90 | 2 |  |  |
| 16 | B2402113D | Прокладка | 1 |  |  |
| 17 | A2302114 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 18 | B2402071D | Корпус | 1 |  |  |
| 19 | B2402114D | Болт | 12 |  |  |
| 20 | B2402100D | Гайка дифференциала левая | 1 |  |  |
| 21 | A2302107 | Стопор | 2 |  |  |
| 22 | GB/T862.2-87 | Шайба | 2 |  |  |

5-2

| 23Е56 Редуктор переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 23 | GB/T5783-2000 | Болт M8x1,5 | 2 |  |  |

5-3

| 23Е56 Дифференциал переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 24 | 2301FA7 | Кожух передней оси | 1 |  |  |
| 24a | A2305016 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 24b | A2300129 | Пробка сливная | 1 |  |  |
| 25 | A2300137 | Пробка заливная (контрольная) | 1 |  |  |
| 26 | Q61102 | Сапун | 1 |  |  |
| 27 | B2402010D | Корпус редуктора | 1 |  |  |
| 28 | A2302108 | Штифт | 2 |  |  |
| 29 | GB/T895.2-86 | Кольцо стопорное (ø25) | 2 |  |  |
| 30 | B2402092D | Шайба упорная | 2 |  |  |
| 31 | B2402093D | Шестерня полуоси | 2 |  |  |
| 32 | B2402088D | Шайба регулировочная | 4 |  |  |
| 33 | B2402091D | Сателлит | 4 |  |  |
| 34 | B2402089D | Втулка | 4 |  |  |
| 35 | B2402094D | Кольцо | 4 |  |  |
| 36 | B2402087D | Крестовина дифференциала | 1 |  |  |
| 37 | B2502022DG B2502031DG | Вал ведущей шестерни (Z1=17) Шестерня ведомая коническая (Z2=28) | 1 1 |  |  |
| 38 | B2402084D B2402095D | Корпус дифференциала в сборе Корпус дифференциала | 1 1 |  |  |
| 39 | B2402096D | Болт | 16 |  |  |
| 40 | B2402085D | Стопор | 1 |  |  |
| 41 | B2402097D | Болт | 12 |  |  |
| 42 | B2402082D | Кольцо стопорное | 1 |  |  |
| 43 | B2402081D | Полумуфта блокировки дифференциала ведущая | 1 |  |  |

5-4

| 23Е56 Дифференциал переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 44 | B2402112D | Полумуфта блокировки дифференциала ведомая | 1 |  |  |
| 45 | A2302113 | Пружина | 1 |  |  |
| 46 | B2402111D | Вилка | 1 |  |  |
| 47 | A2302112 | Шток | 1 |  |  |
| 48 | GB/t6170-2000 | Гайка M10 | 1 |  |  |
| 49 | GB/t73-1985 | Шпилька M10х30 | 1 |  |  |
| 50 | A2300160 | Прокладка уплотнительная | 1 |  |  |
| 51 | A2306021 | Цилиндр | 1 |  |  |
| 52 | A2306019 | Поршень | 1 |  |  |
| 53 | GB1235-76 | Кольцо уплотнительное 45х4,6 | 1 |  |  |
| 53a | A2306018 | Прокладка уплотнительная | 1 |  |  |
| 54 | B2504087 | Крышка | 1 |  |  |
| 55 | A2306016 | Штуцер | 1 |  |  |
| 56 | A2306015 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 57 | A2300149 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 58 | A2300160 | Датчик включения блокировки дифференциала | 1 |  |  |
| 58a |  | Штуцер M27х1 | 1 |  |  |
| 58b | GB/T5782-2000 | Винт M8х50 | 3 |  |  |

5-5

| 23Е56 Полуоси, поворотная цапфа переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 60 | 2304FA4 | ШРУС переднего моста правый в сборе | 1 |  |  |
| 60a | 2303FA4 | ШРУС переднего моста левый в сборе | 1 |  |  |
| 61 | 2303011FA4 | Полуось внутренняя левая | 1 |  |  |
| 62 | A2303052 | Корпус | 2 |  |  |
| 63 | A2303048 | Болт | 8 |  |  |
| 64 | A2303043 | Болт | 4 |  |  |
| 65 | A2303044 | Шайба упорная | 8 |  |  |
| 66 | A2303051 | Корпус крестовины | 4 |  |  |
| 67 | GB309-84 | Ролик ø3х11,8 | 240 |  |  |
| 68 | A2303056 | Кольцо уплотнительное | 8 |  |  |
| 69 | A2303047 A2303046 | Корпус подшипника Корпус подшипника | 4 4 |  |  |
| 70 | A2303049 | Палец | 4 |  |  |
| 71 | GB309-84 | Ролик ø3х13,8 | 264 |  |  |
| 72 | A2303045 A2303054 | Шайба разделительная Шайба разделительная | 8 8 |  |  |
| 73 | A2303030 A2303040 | Кольцо Кольцо | 8 8 |  |  |
| 74 | A2303042 A2303057 | Гайка Кольцо уплотнительное двойное | 4 8 |  |  |
| 75a | A2303053 | Опора | 1 |  |  |
| 75 | A2303021WS2 | Полуось наружная | 2 |  |  |
| 76 | 2300070G | Манжета | 4 |  |  |
| 77 | 2300050G | Манжета | 4 |  |  |

5-6

| 23Е56 Полуоси, поворотная цапфа переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 78 | 2300090G | Подшипник игольчатый | 4 |  |  |
| 79 | 2304011FA4 | Полуось внутренняя правая | 1 |  |  |
| 80 | A2300141 | Болт | 24 |  |  |
| 81 | A2300134 A2300139 | Рычаг правой поворотной цапфы Рычаг левой поворотной цапфы | 1 1 |  |  |
| 82 | A2300144B | Шайба упорная | 2 |  |  |
| 83 | GB/T893.1-1986 | Кольцо стопорное (ø35) | 2 |  |  |
| 84 | A2300145 | Пробка | 2 |  |  |
| 85 | A2300148 | Втулка нижняя | 2 |  |  |
| 86 | A2300010 | Манжета | 2 |  |  |
| 87 | A2300143 | Полушкворень нижний | 2 |  |  |
| 88 | JB1002-77 | Шайба | 2 |  |  |
| 89 | A2300142 | Пробка резьбовая | 2 |  |  |
| 90 | A2300123 | Кольцо закрепительное | 2 |  |  |
| 91 | 2300124WS2 | Цапфа поворотная | 2 |  |  |
| 92 | A2300138 | Болт | 2 |  |  |
| 93 | GB/T6173-2000 | ГайкаM14х1,5 | 2 |  |  |
| 94 | A2300126 | Шайба упорная | 2 |  |  |
| 95 | A2300127 | Втулка верхняя | 2 |  |  |
| 96 | A2300128 | Полушкворень верхний | 2 |  |  |
| 97 | GB/T893.1-1986 | Кольцо стопорное (ø50) | 2 |  |  |
| 98 | A2300129 | Пробка резьбовая | 2 |  |  |
| 99 | A2300030 | Манжета | 2 |  |  |
| 100 | 2300125FA | Рычаг продольной тяги рулевого управления | 1 |  |  |

5-7

| 23Е56 Полуоси, поворотная цапфа переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 101 | A2300131 | Болт | 4 |  |  |
| 102 | A2300135 | Крышка | 1 |  |  |
| 103 | 2308FA7 | Тяга рулевая продольная | 1 |  |  |
| 104 | GB/T91-2000 | Шплинт 5х45 | 2 |  |  |
| 105 | GB/T60-76 | Гайка M24X1,5 | 2 |  |  |
| 106 | A2307015 | Кольцо | 2 |  |  |
| 107 | A2307030 | Чехол пылезащитный | 2 |  |  |
| 108 | 2308040FA | Наконечник продольной рулевой тяги в сборе | 2 |  |  |
| 109 | GB/T31.1-1988 | Болт M12х60 | 2 |  |  |
| 110 | 3003032 | Хомут | 2 |  |  |
| 111 | GB848-85 | Шайба12-140HV | 4 |  |  |
| 112 | GB/T6178-2000 | Гайка M12 | 2 |  |  |
| 113 | GB/T91-2000 | Шплинт 3х30 | 2 |  |  |
| 114 | JB/T7904.1-1995 | Масленка M8х1 | 2 |  |  |
| 115 | A2303059 | Кольцо уплотнительное | 6 |  |  |
| 116 | A2303058 | Колпачок | 2 |  |  |
| 117 | 2307FA4 | Тяга рулевая поперечная | 1 |  |  |
| 118 | GB/T91-2000 | Шплинт 5х45 | 2 |  |  |
| 119 | GB60-76 | Гайка24х1,5 | 2 |  |  |
| 120 | A2307001 | Шайба | 4 |  |  |
| 121 | A2307030 | Чехол защитный | 2 |  |  |
| 122 | A2307015 | Кольцо | 2 |  |  |

5-8

| 23Е56 Полуоси, поворотная цапфа переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 123 | A2307010 A2307010L | Наконечник поперечной рулевой тяги левый в сборе Наконечник поперечной рулевой тяги правый в сборе | 1 1 |  |  |
| 124 | GB/T91-2000 | Шплинт 3х30 | 4 |  |  |
| 125 | GB/T6178-1986 | Гайка M12 | 4 |  |  |
| 126 | GB/T848-1985 | Шайба 12-A140 | 8 |  |  |
| 127 | A2307064 | Хомут | 2 |  |  |
| 128 | GB31.1-1988 | Болт M12×60 | 4 |  |  |

5-9

| 23Е56 Ступица, колесный редуктор переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 129 | A2305041B | Шестерня эпициклическая (Z=57) | 2 |  |  |
| 130 | A2305034 | Шайба | 2 |  |  |
| 131 | B2305022B1 | Шестерня солнечная (Z=23) | 2 |  |  |
| 132 | A2305025 | Кольцо дистанционное | 2 |  |  |
| 133 | A2305028 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 134 | A2305024 | Колпак | 2 |  |  |
| 135 | A2305023 | Шайба | 2 |  |  |
| 136 | A2305029 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 137 | A2305011 A2305012A | Водило колесного редуктора | 2 2 |  |  |
| 138 | A2305031 | Болт | 10 |  |  |
| 139 | A2305021 A2305035 | Крышка Прокладка | 2 2 |  |  |
| 140 | GB/T5783-2000 | Болт M10х25 | 20 |  |  |
| 141 | A2305026 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 142 | A2305027 | Пробка | 2 |  |  |
| 143 | A2305016 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 144 | A2300129 | Пробка | 2 |  |  |
| 145 | A2305080 | Манжета | 2 |  |  |
| 146 | A2305060 | Манжета | 2 |  |  |
| 147 | A2305110 | Подшипник роликовый конический (внутренний) | 2 |  |  |
| 148 | A2305052 | Маслоотражатель | 2 |  |  |
| 149 | WABCO 8847978194 | Кольцо зубчатое (ABS) | 2 |  |  |

5-10

| 23Е56 Ступица, колесный редуктор переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 150 | A2305116 | Болт | 10 |  |  |
| 151 | A2305115 | Шайба | 10 |  |  |
| 152 | A2305120 | Манжета | 2 |  |  |
| 153 | A2305112 | Болт крепления колеса | 20 |  |  |
| 154 | A2305113P | Гайка крепления колеса | 20 |  |  |
| 155 | A2305051 | Ступица | 2 |  |  |
| 156 | A2305118 | Прокладка | 2 |  |  |
| 157 | A2305111 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 158 | A2305100 | Подшипник роликовый конический (наружный) | 2 |  |  |
| 159 | A2305043B | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 160 | A2305042B | Опора | 2 |  |  |
| 161 | A2305032 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 162 | A2305033 | Гайка | 4 |  |  |
| 163 | A2305010B-1 | Сателлит с осью в сборе | 5 |  |  |
| 164 | A2305018B | Шайба сателлита упорная | 20 |  |  |
| 165 | A2305013B | Сателлит | 10 |  |  |
| 166 | A2305019 | Ось сателлита | 10 |  |  |
| 167 | A2305014 | Кольцо дистанционное | 10 |  |  |
| 168 | A2305015 | Ролик Ø5×19,8 G3 | 500 |  |  |

5-11

| 23Е56 Тормозной механизм переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3502102X1 | Вал эксцентриковый | 1 |  |  |
| 2 | 3501160FA7 | Кронштейн эксцентрикового вала | 1 |  |  |
| 3 | GB894.1-86 | Кольцо стопорное (ø34) | 1 |  |  |
| 4 | 3501016 | Кольцо | 2 |  |  |
| 5 | 3501015 | Шайба | 1 |  |  |
| 6 | 3501130FA7-Z 3501170FA7-Z | Рычаг переднего тормоза левый Рычаг переднего тормоза правый | 1 1 |  |  |
| 7 | 3501074 | Кольцо дистанционное | 2 |  |  |
| 8 | 3501110 | Манжета | 2 |  |  |
| 9 | 3501070FA7 | Кронштейн эксцентрикового вала | 2 |  |  |
| 9a | GB/T5783-2000 | Болт M8x20 | 2 |  |  |
| 9b | GB/T93-1987 | Шайба 8 | 2 |  |  |
| 10 | 3501075A | Втулка | 2 |  |  |
| 11 | 3501076A | Втулка | 2 |  |  |
| 12 | 3501080 | Манжета | 2 |  |  |
| 13 | 3502013X1 | Вал эксцентриковый | 1 |  |  |
| 14 | 3501017A-ABS 3501017RA-ABS | Суппорт тормозного механизма переднего моста Суппорт тормозного механизма переднего моста | 1 1 |  |  |
| 15 | 3501031B | Болт | 4 |  |  |
| 16 | 3501029 | Болт | 16 |  |  |
| 16a | 3501022A | Гайка | 4 |  |  |
| 17 | 3501025 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 18 | 3501024 | Стопор | 2 |  |  |
| 19 | 3501023 | Болт | 12 |  |  |

5-12

| 23Е56 Тормозной механизм переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 20 | GB/T93-1987 | Шайба стопорная 10 | 10 |  |  |
| 21 | 3501032A-ABS 3501032-ABS | Щит тормозной | 1 1 |  |  |
| 22 | 3501154-ABS 3501154A-ABS | Щит тормозной | 1 1 |  |  |
| 23 | 3501027 | Пробка | 4 |  |  |
| 24 | 3501021 | Заглушка | 4 |  |  |
| 25 | 3501018FA | Барабан тормозной передний | 2 |  |  |
| 26 | 3501040-AW | Колодка тормозная | 4 |  |  |
| 27 | 3501041A-W | Накладка тормозной колодки фрикционная | 8 |  |  |
| 28 | Gb894.1-86 | Кольцо 12 | 8 |  |  |
| 29 | 3501042 | Палец | 4 |  |  |
| 30 | 3501046 | Ось | 4 |  |  |
| 31 | 3501050 | Ролик в сборе | 4 |  |  |
| 32 | 3501045 | Шайба | 4 |  |  |
| 33 | GB894.1-86 | Кольцо стопорное (ø17) | 4 |  |  |
| 34 | 3501047 | Заклепка | 64 |  |  |
| 35 | 3501026 | Пружина | 4 |  |  |
| 36 | 3501044A | Втулка | 4 |  |  |
| 37 | 3501028 | Ось | 4 |  |  |
| 38 | HG4-333-66 | Кольцо уплотнительное 38x4,6 | 8 |  |  |
| 39 | 3501043 | Кольцо дистанционное | 8 |  |  |
| 40 | 3501155-ABS | Пробка | 2 |  |  |
| 41 | 2300130-ABS | Кронштейн датчика ABS | 2 |  |  |

5-13

| 23Е56 Тормозной механизм переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 42 | WABCO 8997605104 | Втулка | 2 |  |  |
| 43 | WABCO 4410328100 | Датчик ABS | 2 |  |  |

5-14

| DH7131.400316 Задний мост |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | DH7131.400316 | Комплект среднего и заднего мостов в сборе (передаточное отношение i=5,73) | 1 |  |  |
|  | 2400010-ZB3E0 | Задний мост в сборе (передаточное отношение i=5,73) | 1 |  |  |

5-15

| DH7131.400316 Картер заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 99012320121 | Кольцо защитное | 1 |  |  |
| 2 | Q150B1230TF2 | Болт | 12 |  |  |
| 3 | 99012320103 | Корпус подшипника (i=5.73; 6.72; 7.49; 8.4) | 1 |  |  |
|  | 99012320131 | Корпус подшипника (i=4.8; 4,42) | 1 |  |  |
| 4 | 99012320099 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 99012320100 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 99012320101 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 99012320102 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 5 | 99012320133 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 6 | 99012320097 | Картер редуктора | 1 |  |  |
| 7 | 90003888457 | Гайка | 16 |  |  |
| 8 | Q12316120 | Шпилька | 4 |  |  |
| 9 | 99012320002 | Крышка подшипника дифференциала | 2 |  |  |
| 10 | Q58116 | Гайка | 4 |  |  |
| 11 | Q5004030 | Шплинт | 4 |  |  |
| 12 | Q1231230B | Шпилька | 4 |  |  |
| 13 | 58633015 | Пробка магнитная резьбовая в сборе | 1 |  |  |
| 14 | Q72336 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 15 | Q5210820 | Штифт | 4 |  |  |
| 16 | 90003989290 | Пробка | 1 |  |  |
| 17 | Q2540820 | Винт | 4 |  |  |
| 18 | Q5211014 | Штифт | 1 |  |  |

5-16

| DH7131.400316 Картер заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 19 | 99014330147 | Полукольцо верхнее в сборе | 1 |  |  |
| 20 | 99014330147 | Полукольцо нижнее в сборе | 1 |  |  |
| 21 | 680M3200015 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 22 | 99014330125 | Рычаг блокировки дифференциала в сборе | 1 |  |  |
| 23 | 79100710003 | Датчик блокировки дифференциала | 1 |  |  |
| 24 | 81500010163 | Пробка | 1 |  |  |
| 25 | 90003964418 | Вилка | 1 |  |  |
| 26 | 780 350055 | Фиксатор | 1 |  |  |
| 27 | Q350B08T15 | Гайка | 1 |  |  |
| 28 | 79100360035 | Пневмоцилиндр | 1 |  |  |
| 29 | Q33208 | Гайка | 1 |  |  |
| 30 | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
| 31 | 61000060084 | Втулка | 1 |  |  |
| 32 | Q1200850F3 | Шпилька | 1 |  |  |
| 33 | 99000330006 | Сапун | 1 |  |  |
| 34 | 9012330065 | Картер заднего моста в сборе | 1 |  |  |
|  | DZ9112330065 | Картер заднего моста усиленный в сборе (более качественный материал) | 1 |  |  |
|  | DZ9112330165 | Картер заднего моста усиленный в сборе (увеличенная толщина стенок) | 1 |  |  |
| 35 | 380 932157 | Гайка круглая (правая) | 1 |  |  |

5-17

| DH7131.400316 Редуктор главной передачи и дифференциал заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q5005055 | Шплинт | 1 |  |  |
| 2 | 79000320013 | Гайка | 1 |  |  |
| 3 | DZ911220134 | Фланец в сборе Ø180 | 1 |  |  |
| 4 | 99012320184 | Манжета | 1 |  |  |
|  | 99012320194 | Манжета | 1 |  |  |
| 5 | 99112320030 | Манжета | 1 |  |  |
|  | 99112320031 | Манжета | 1 |  |  |
| 6 | 99012320121 | Кольцо защитное | 1 |  |  |
| 7 | 90003326236 | Подшипник роликовый конический | 1 |  |  |
| 8 | 880320002 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320003 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320004 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320005 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320006 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320007 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320008 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320009 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320010 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320011 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |

5-18

| DH7131.400316 Редуктор главной передачи и дифференциал заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 880320012 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320013 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320014 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880320015 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 9 | 90003326547 | Подшипник роликовый конический (i=5,73; 6,72; 7,49) | 1 |  |  |
|  | 90003326546 | Подшипник роликовый конический | 1 |  |  |
| 10 | 99012320127 | Шестерня ведущая коническая заднего моста (i=4,8) | 1 |  |  |
|  | 99012320124 | Шестерня ведущая коническая заднего моста (i=5,73） | 1 |  |  |
|  | 99012320126 | Шестерня ведущая коническая заднего моста (i=6,72) | 1 |  |  |
|  | 99012320128 | Шестерня ведущая коническая заднего моста (i=7,49) | 1 |  |  |
|  | 99012320130 | Шестерня ведущая коническая заднего моста (i=8,40) | 1 |  |  |
|  | 99012320132 | Шестерня ведущая коническая заднего моста (i=9,49) | 1 |  |  |
| 11 | 99012320125 | Шестерня ведомая коническая заднего моста (i=4,8) | 1 |  |  |
|  | 99012320035 | Шестерня ведомая коническая заднего моста (i=5,73) | 1 |  |  |

5-19

| DH7131.400316 Редуктор главной передачи и дифференциал заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 99012320037 | Шестерня ведомая коническая заднего моста (i=6,72) | 1 |  |  |
|  | 99012320006 | Шестерня ведомая коническая заднего моста (i=7,49) | 1 |  |  |
|  | 99012320005 | Шестерня ведомая коническая заднего моста (i=8,40) | 1 |  |  |
|  | 99012320013 | Шестерня ведомая коническая заднего моста (i=9,49) | 1 |  |  |
| 12 | AZ9112320153 | Прокладка корпуса дифференциала (i=7,49; 8,4; 9,49) | 1 |  |  |
| 13 | 99012320197 | Корпус дифференциала левый (i=4,8; 6,72; 5,73) | 1 |  |  |
|  | AZ9112320197 | Корпус дифференциала левый (i=7,49; 8,4; 9,49) | 1 |  |  |
| 14 | DZ9114320011 | Болт (i=4,8; 6,72; 5,73) | 16 |  |  |
|  | DZ9114320012 | Болт (i=7,49; 8,4; 9,49) | 16 |  |  |
| 15 | 90003326148 | Подшипник роликовый конический | 2 |  |  |
| 16 | 3809320159 | Регулировочная гайка подшипника дифференциала | 2 |  |  |
| 17 | 3809320155 | Фиксатор | 1 |  |  |
| 18 | 3809320158 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 19 | 3809320157 | Гайка круглая | 1 |  |  |
| 20 | 3809320156 | Муфта блокировки дифференциала | 1 |  |  |
| 21 | 1800320077 | Сухарь | 2 |  |  |
| 22 | 99012320014 | Вилка | 1 |  |  |
| 23 | 99012320023 | Фиксатор | 1 |  |  |
| 24 | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |

5-20

| DH7131.400316 Редуктор главной передачи и дифференциал заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 25 | Q2800825 | Винт | 1 |  |  |
| 26 | 90003074340 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 27 | 99112340004 | Полуось левая | 1 |  |  |
|  | Q150B0816 | Болт | 2 |  |  |
| 28 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 29 | 79000320027 | Стопор | 2 |  |  |
| 30 | 800 320131 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 31 | 800 320012 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 800 320132 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 99012320129 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 13809320169 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 32 | 99012320009 | Шестерня полуоси | 2 |  |  |
| 33 | 99014320091 | Крестовина дифференциала | 1 |  |  |
| 34 | 99012320008 | Корпус дифференциала правый | 1 |  |  |
| 35 | Q151B1480TF2 | Болт | 8 |  |  |
| 36 | 99012320010 | Сателлит | 4 |  |  |
| 37 | 99012320150 | Шайба сателлита опорная | 4 |  |  |
| 38 | 99112340005 | Полуось правая | 1 |  |  |

5-21

| DH7131.400316 Ступица колеса заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 99012340017 | Манжета ступицы | 2 |  |  |
| 2 | 99012340027 | Кольцо | 2 |  |  |
| 3 | 90003326067 | Подшипник ступицы внутренний заднего и среднего моста | 2 |  |  |
| 4 | 99012340082 | Ступица заднего колеса | 2 |  |  |
|  | 99112340011 | Ступица заднего колеса с АБС | 2 |  |  |
| 5 | 90003326167 | Подшипник ступицы наружный заднего и среднего моста | 2 |  |  |
| 6 | 880 420014 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 7 | 99012340121 | Шестерня эпициклическая | 2 |  |  |
| 8 | 99012340123 | Болт крепления колеса | 20 |  |  |
| 9 | 90003884160 | Гайка крепления колеса | 20 |  |  |
| 10 | Q150B0816 | Болт | 20 |  |  |
| 11 | Q40308 | Шайба пружинная | 20 |  |  |
| 12 | 99012340021 | Кожух | 2 |  |  |
| 13 | 99012340020 | Прокладка | 2 |  |  |
| 14 | 99012340018 | Манжета | 2 |  |  |
| 15 | 99012340094 | Кольцо | 2 |  |  |
| 16 | 99012340093 | Кольцо | 2 |  |  |

5-22

| DH7131.400316 Колесный редуктор заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 99112340018 | Водило планетарной передачи | 2 |  |  |
| 2 | 99012340075 | Шайба | 10 |  |  |
| 3 | 99934013 | Подшипник игольчатый | 10 |  |  |
| 4 | 99012340077 | Шайба | 10 |  |  |
| 5 | 99012340122 | Сателлит | 10 |  |  |
| 6 | 99012340004 | Ось | 2 |  |  |
| 7 | 90003330148 | Шарик | 2 |  |  |
| 8 | 99012340029 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 9 | 99012340069 | Корпус колесного редуктора | 2 |  |  |
| 10 | 880 410097 | Шайба | 2 |  |  |
| 11 | 90003933351 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 12 | 99012340011 | Шайба упорная | 4 |  |  |
| 13 | 99112340001 | Крышка | 4 |  |  |
| 14 | 90003098026 | Шайба | 20 |  |  |
| 15 | 90003961309 | Пробка | 20 |  |  |
| 16 | Q150B1018 | Болт | 20 |  |  |
| 17 | Q40310 | Шайба пружинная | 10 |  |  |
| 18 | 99012340005 | Шестерня солнечная | 2 |  |  |
| 19 | 99012340076 | Шайба солнечной шестерни | 2 |  |  |
| 20 | Q5211435 | Штифт | 10 |  |  |
| 21 | Q151C1295TF2 | Болт | 10 |  |  |
| 22 | 99112340020 | Опора | 2 |  |  |
| 23 | 99012340067 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 24 | 880 420033 | Кольцо шестерни уплотнительное | 2 |  |  |

5-23

| DH7131.400316 Колесный редуктор заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 25 | 880 420034 | Кольцо упорное | 2 |  |  |
| 26 | 680 340015 | Шайба упорная | 2 |  |  |
| 27 | 680 340015 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 680 340016 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 6803 40017 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 680 340018 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 680 340187 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 28 | 680 340013 | Гайка круглая | 2 |  |  |
| 29 | 880 420027 | Маслоотражатель | 2 |  |  |

5-24

| DH7131.400316 Тормоз колеса заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 880340037 | Пробка | 4 |  |  |
| 2 | Q150B0816 | Болт | 12 |  |  |
| 3 | Q40308 | Шайба пружинная | 12 |  |  |
| 4 | DZ9160340018 | Щит тормозной | 2 |  |  |
| 5 | DZ9160340062 | Суппорт заднего тормоза | 2 |  |  |
| 6 | DZ9100340017 | Втулка | 2 |  |  |
| 7 | 880440010 | Кольцо дистанционное | 2 |  |  |
| 8 | DZ9112340135 | Вал эксцентриковый тормоза заднего левого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340136 | Вал эксцентриковый тормоза заднего правого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340137 | Вал эксцентриковый тормоза заднего левого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340138 | Вал эксцентриковый тормоза заднего правого | 1 |  |  |
| 9 | 880440012 | Пружина | 2 |  |  |
| 10 | 99000340027 | Ролик | 4 |  |  |
| 11 | DZ9160340068 | Накладка колодки заднего тормоза фрикционная | 8 |  |  |
| 12 | DZ9160340061 | Колодка заднего тормоза | 4 |  |  |
| 13 | DZ9160340006 | Барабан тормозной | 2 |  |  |
| 14 | Q2541020 | Винт | 4 |  |  |
| 15 | 89000340068 | Заклепка | 64 |  |  |
| 16 | 880440032 | Палец | 4 |  |  |
| 17 | 99000340064 | Ось колодки | 4 |  |  |
| 18 | Q5280624 | Штифт | 4 |  |  |
| 19 | DZ9160340049 | Пружина | 4 |  |  |

5-25

| DH7131.400316 Привод тормоза колеса заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | DZ9114360310 | Пневмокамера тормозная пружинная задняя | 2 |  |  |
| 2 | Q500422 | Шплинт | 2 |  |  |
| 3 | 90003903661 | Палец | 2 |  |  |
| 4 | Q40114 | Шайба | 2 |  |  |
| 5 | DZ9112330188 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 6 | Q150B0816 | Болт | 2 |  |  |
| 7 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 8 | DZ9114340152 | Кронштейн крепления верхней реактивной штанги заднего моста | 1 |  |  |
| 9 | Q151B2040TF2 | Болт | 4 |  |  |
| 10 | Q43125 | Кольцо пружинное | 2 |  |  |
| 11 | 803228 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 803229 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 803230 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 803246 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 12 | 880340022 | Шайба | 1 |  |  |
| 13 | 99000340057 | Рычаг заднего тормоза правый в сборе | 1 |  |  |
|  | 99000340056 | Рычаг заднего тормоза левый в сборе | 1 |  |  |
|  | AZ9100340065 | Рычаг заднего тормоза правый с автоматической регулировкой зазора в сборе | 1 |  |  |
|  | AZ9100340066 | Рычаг заднего тормоза левый с автоматической регулировкой зазора в сборе | 1 |  |  |

5-26

| DH7131.400316 Привод тормоза колеса заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 14 | DZ9114340242 | Кронштейн крепления пневмокамеры левый | 1 |  |  |
|  | DZ9114340243 | Кронштейн крепления пневмокамеры правый | 1 |  |  |
| 15 | Q151B1870TF2 | Болт | 4 |  |  |
| 16 | DZ9100340017 | Втулка | 2 |  |  |
| 17 | DZ9114340300 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | DZ9114340301 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | DZ9114340302 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 18 | DZ9112340135 | Вал эксцентриковый тормоза заднего левого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340136 | Вал эксцентриковый тормоза заднего правого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340137 | Вал эксцентриковый тормоза заднего левого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340138 | Вал эксцентриковый тормоза заднего правого | 1 |  |  |

5-27

| DH7131.400316 Кронштейн подвески заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | DZ9114330294 | Кронштейн рессоры левый | 1 |  |  |
|  | DZ9114330295 | Кронштейн рессоры правый | 1 |  |  |
|  | DZ9112520601 | Кронштейн рессоры заднего моста левый | 1 |  |  |
|  | DZ9112520602 | Кронштейн рессоры заднего моста правый | 1 |  |  |
| 2 | 99014520256 | Штифт | 2 |  |  |
| 3 | DZ9112330291 | Пластина подкладная рессоры заднего моста | 2 |  |  |
|  | DZ9112330293 | Пластина подкладная рессоры заднего моста | 2 |  |  |
| 4 | DZ9112330301 | Буфер отбоя заднего моста | 2 |  |  |
| 5 | DZ9112330296 | Кронштейн крепления нижней реактивной штанги заднего моста | 2 |  |  |
| 6 | GB5785-86 | Болт M22×1,5×220 | 8 |  |  |

5-28

| DH7131.400316 Средний мост |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | DH7131.400316 | Комплект среднего и заднего мостов в сборе (передаточное отношение i=5,73) | 1 |  |  |
|  | 2500010-ZB3E0 | Средний мост в сборе (i=5,73) | 1 |  |  |

5-29

| DH7131.400316 Картер среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B1025 | Болт | 8 |  |  |
| 2 | Q40310 | Шайба пружинная | 25 |  |  |
| 3 | 99014320175 | Крышка торцевая | 1 |  |  |
| 4 | Q150B1050 | Болт | 1 |  |  |
| 5 | Q340B10 | Гайка | 20 |  |  |
| 6 | 79100710003 | Датчик включения блокировки дифференциала | 2 |  |  |
| 7 | Q72318 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 8 | Q43705 | Кольцо защитное | 2 |  |  |
| 9 | 69000330008 | Палец (для моста с допустимой нагрузкой 13т) | 2 |  |  |
| 10 | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 11 | GB75-85 | Винт M18×20 Zn | 1 |  |  |
| 12 | Q43117 | Кольцо защитное | 1 |  |  |
| 13 | 2700320037 | Втулка | 1 |  |  |
| 14 | 288730062 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 15 | 99014320076 | Рычаг механизма блокировки межосевого дифференциала в сборе | 1 |  |  |
| 16 | Q72336 | Кольцо уплотнительное | 3 |  |  |
| 17 | 5863315 | Пробка магнитная | 3 |  |  |
| 18 | Q5211016 | Штифт | 4 |  |  |
| 19 | Q150B0818 | Болт | 2 |  |  |
| 20 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 21 | 90003964418 | Вилка | 2 |  |  |
| 22 | 780 350055 | Фиксатор | 2 |  |  |
| 23 | Q350B08T15 | Гайка | 2 |  |  |
| 24 | 79100360018 | Пневмоцилиндр | 2 |  |  |

5-30

| DH7131.400316 Картер среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 25 | Q33208 | Гайка | 2 |  |  |
| 26 | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
| 27 | 61000060072 | Втулка | 1 |  |  |
| 28 | 99014320156 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
| 29 | AZ911430178 | Крышка в сборе ( i=5,73; 6,72; 7,49; 8,4; 9,49) | 1 |  |  |
|  | 99014320118 | Крышка в сборе (i=4,8; 4,42) | 1 |  |  |
| 30 | 680 340013 | Гайка круглая | 2 |  |  |
| 31 | 99014330208 | Картер среднего моста в сборе | 1 |  |  |
|  | DZ9114330208 | Картер среднего моста усиленный в сборе (более качественный материал) | 1 |  |  |
|  | DZ9114330308 | Картер среднего моста усиленный в сборе (увеличенная толщина стенок) | 1 |  |  |
| 32 | 90003989290 | Пробка | 1 |  |  |
| 33 | Q2540820 | Винт | 4 |  |  |
| 34 | 990143330147 | Полукольцо верхнее в сборе | 1 |  |  |
| 35 | 680m330015 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 36 | 99014330125 | Рычаг механизма блокировки межколесного дифференциала в сборе | 1 |  |  |
| 37 | Q1200850F3 | Шпилька | 1 |  |  |
| 38 | 61000060084 | Втулка | 1 |  |  |
| 39 | 79100360018 | Пневмоцилиндр | 1 |  |  |
| 40 | Q150B1025 | Болт | 8 |  |  |
| 41 | 99014320141 | Крышка | 1 |  |  |
| 42 | 99000330006 | Сапун в сборе | 1 |  |  |
| 43 | 90003962021 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |

5-31

| DH7131.400316 Картер среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 44 | 99014330146 | Полукольцо нижнее в сборе | 1 |  |  |
| 45 | 90003810631 | Шпилька | 8 |  |  |
| 46 | 90003888457 | Гайка | 3 |  |  |
| 47 | Q5210820 | Штифт | 4 |  |  |
| 48 | 90003888459 | Гайка | 4 |  |  |
| 49 | 99012320002 | Крышка подшипника дифференциала | 2 |  |  |
| 50 | Q12316120 | Шпилька | 4 |  |  |
| 51 | Q340B12 | Гайка | 18 |  |  |
| 52 | Q40312 | Шайба пружинная | 18 |  |  |
| 53 | 99014320119 | Задняя крышка картера межосевого дифференциала | 1 |  |  |
| 54 | Q1201225F3 | Шпилька | 14 |  |  |
| 55 | Q1201230F3 | Шпилька | 4 |  |  |
| 56 | 586330015 | Пробка магнитная | 3 |  |  |
| 57 | 99014320259 | Картер межосевого дифференциала | 1 |  |  |
| 58 | Q1201028F3 | Шпилька | 18 |  |  |
| 59 | 99014320144 | Передняя крышка картера межосевого дифференциала | 1 |  |  |
| 60 | DZ9112330187 | Опора рычага механизма блокировки межосевого дифференциала в сборе | 1 |  |  |

5-32

| DH7131.400316 Межосевой дифференциал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q5005056 | Шплинт | 1 |  |  |
| 2 | 79000320013 | Гайка | 1 |  |  |
| 3 | DZ911220134 | Фланец в сборе Ø180 | 1 |  |  |
| 4 | 99014320039 | Манжета | 1 |  |  |
| 5 | 99014320037 | Манжета | 1 |  |  |
| 6 | Q433130 | Кольцо стопорное | 1 |  |  |
| 7 | GB/T276-94 | Подшипник шариковый со стопорной канавкой 6312N | 2 |  |  |
| 8 | Q151B1480TF2 | Болт | 8 |  |  |
| 9 | 99014320130 | Чашка межосевого дифференциала задняя | 1 |  |  |
| 10 | 99012320150 | Шайба сателлита опорная | 4 |  |  |
| 11 | 99012320010 | Сателлит | 4 |  |  |
| 12 | 99014320071 | Прокладка регулировочная задней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320072 | Прокладка регулировочная задней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320073 | Прокладка регулировочная задней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320210 | Прокладка регулировочная задней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
| 13 | 99014320059 | Шестерня планетарная задняя | 1 |  |  |
| 14 | 99014320091 | Крестовина дифференциала | 1 |  |  |
| 15 | 99014320032 | Шестерня планетарная передняя | 1 |  |  |

5-33

| DH7131.400316 Межосевой дифференциал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 16 | 99014320067 | Прокладка регулировочная передней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320068 | Прокладка регулировочная передней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320069 | Прокладка регулировочная передней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320070 | Прокладка регулировочная передней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
|  | 99014320211 | Прокладка регулировочная передней планетарной шестерни | При необходимости |  |  |
| 17 | 99014320139 | Чашка межосевого дифференциала передняя | 1 |  |  |
| 18 | 288 320106 | Упорный палец механизма блокировки межосевого дифференциала | 10 |  |  |
| 19 | 288 320105 | Муфта блокировки межосевого дифференциала | 1 |  |  |
| 20 | 99014320061 | Прокладка межосевого дифференциала | 1 |  |  |
| 21 | 18003277 | Сухарь | 2 |  |  |
| 22 | 99014320053 | Вилка | 1 |  |  |
| 23 | GB/T276-94 | Подшипник шариковый 6019-Z | 1 |  |  |
| 24 | Q433130 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 25 | 99014320135 | Вал полый | 1 |  |  |
| 26 | 99014320209 | Шестерня ведущая | 1 |  |  |
|  | 99014320136 | Шестерня ведущая | 1 |  |  |
|  | 99114320002 | Шестерня ведущая | 1 |  |  |

5-34

| DH7131.400316 Межосевой дифференциал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 27 | 99012250031 | Гайка круглая | 1 |  |  |
| 28 | 99004320031 | Вал проходной | 1 |  |  |
| 29 | GB/T276-94 | Подшипник шариковый со стопорной канавкой 6212 | 1 |  |  |
| 30 | 99014320141 | Крышка корпуса подшипника | 1 |  |  |
| 31 | Q40310 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 32 | Q150B1025 | Болт | 8 |  |  |
| 33 | DZ9114320154 | Фланец в сборе Ø180 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |

5-35

| DH7131.400316 Редуктор главной передачи среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 90003074340 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 2 | 99012340024 | Полуось правая | 1 |  |  |
|  | DZ9112340222 | Полуось правая | 1 |  |  |
| 3 | 99014320125 | Шестерня ведущая коническая среднего моста (i=4,8; 5,73; 4,42) | 1 |  |  |
|  | 99014320145 | Шестерня ведущая коническая среднего моста (i=6,72) | 1 |  |  |
|  | 99014320147 | Шестерня ведущая коническая среднего моста (i=7,49) | 1 |  |  |
|  | 99014320148 | Шестерня ведущая коническая среднего моста (i=8,40) | 1 |  |  |
|  | 99014320149 | Шестерня ведущая коническая среднего моста (i=9,49) | 1 |  |  |
| 4 | 99014320174 | Маслоотражатель | 1 |  |  |
| 5 | 99014320257 | Подшипник роликовый | 1 |  |  |
| 6 | 99014320256 | Кольцо | 1 |  |  |
| 7 | 99014320208 | Шестерня ведомая (i=4,8) | 1 |  |  |
|  | 99014320137 | Шестерня ведомая (i=5,73; 6,72) | 1 |  |  |
|  | 99004320001 | Шестерня ведомая (i=4,42) | 1 |  |  |
| 8 | Q150B1430TF2 | Болт | 3 |  |  |
| 9 | AZ9114320002 | Стопор | 1 |  |  |
| 9 | 780 320088 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 10 | Q33210 | Гайка | 8 |  |  |
| 11 | 99014320128 | Крышка подшипника | 1 |  |  |
| 12 | GB/T297-94 | Подшипник роликовый конический 31311 | 2 |  |  |

5-36

| DH7131.400316 Редуктор главной передачи среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 13 | 11800320131 | Прокладка регулировочная | При необходимости. |  |  |
|  | 99014320131 | Прокладка регулировочная | При необходимости. |  |  |
|  | 99014320132 | Прокладка регулировочная | При необходимости. |  |  |
|  | 99014320133 | Прокладка регулировочная | При необходимости. |  |  |
|  | 99014320134 | Прокладка регулировочная | При необходимости. |  |  |
| 14 | Q1201040F3 | Шпилька | 8 |  |  |
| 15 | 99014320129 | Стакан подшипника | 1 |  |  |
| 16 |  | Прокладка | 1 |  |  |
| 17 | 99014320140 | Кольцо | 1 |  |  |
| 18 | 99012340023 | Полуось левая | 1 |  |  |
|  | DZ9112340221 | Полуось левая | 1 |  |  |

5-37

| DH7131.400316 Дифференциал среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 13809320159 | Регулировочная гайка подшипника дифференциала | 2 |  |  |
| 2 | GB/T297-94 | Подшипник роликовый конический 32213 | 2 |  |  |
| 3 | DZ9114320111 | Болт | 8 |  |  |
|  | DZ9114320012 | Болт | 16 |  |  |
| 4 | 99012320008 | Корпус дифференциала правый | 1 |  |  |
| 5 | 99014320126 | Шестерня ведомая коническая среднего моста | 1 |  |  |
|  | 99014320146 | Шестерня ведомая коническая среднего моста | 1 |  |  |
|  | 99014320150 | Шестерня ведомая коническая среднего моста | 1 |  |  |
|  | 99014320151 | Шестерня ведомая коническая среднего моста | 1 |  |  |
|  | 99014320151 | Шестерня ведомая коническая среднего моста | 1 |  |  |
| 6 | 99014320153 | Прокладка корпуса дифференциала | 1 |  |  |
| 7 | 180 320012 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 180 320131 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 180 320132 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 3809 320189 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 8 | 99012320009 | Шестерня полуоси | 2 |  |  |
| 9 | 99014320091 | Крестовина дифференциала | 1 |  |  |
| 10 | 13809320159 | Корпус дифференциала левый | 1 |  |  |
| 11 | 13809320155 | Фиксатор | 1 |  |  |
| 12 | 13809320158 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 13 | 13809320157 | Гайка круглая | 1 |  |  |

5-38

| DH7131.400316 Дифференциал среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 14 | 13809320156 | Муфта блокировки дифференциала | 1 |  |  |
| 15 | 800 320077 | Сухарь | 2 |  |  |
| 16 | 99012320014 | Вилка | 1 |  |  |
| 17 | 99012320023 | Пластина | 1 |  |  |
| 18 | Q340B8 | Гайка | 1 |  |  |
| 19 | Q2800825 | Винт | 1 |  |  |
| 20 | DZ9114320111 | Болт | 16 |  |  |
| 21 | 99012320010 | Сателлит. | 4 |  |  |
| 22 | 99012320150 | Шайба сателлита опорная | 4 |  |  |
| 23 | Q150B0816 | Болт | 2 |  |  |
| 24 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 25 | 79000320027 | Стопор | 2 |  |  |

5-39

| DH7131.400316 Ступица колеса среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 99012340017 | Манжета ступицы | 2 |  |  |
| 2 | 99012340027 | Кольцо | 2 |  |  |
| 3 | 90003326067 | Подшипник роликовый конический | 2 |  |  |
| 4 | 99012340082 | Ступица заднего колеса | 2 |  |  |
|  | 99112340011 | Ступица заднего колеса с АБС | 2 |  |  |
| 5 | 90003326167 | Подшипник роликовый конический | 2 |  |  |
| 6 | 880 420014 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 7 | 99012340121 | Шестерня эпициклическая | 2 |  |  |
| 8 | 99012340123 | Болт крепления колеса | 20 |  |  |
| 9 | 90003884160 | Гайка крепления колеса | 20 |  |  |
| 10 | Q150B0816 | Болт | 20 |  |  |
| 11 | Q40308 | Шайба пружинная | 20 |  |  |
| 12 | 99012340021 | Кожух | 2 |  |  |
| 13 | 99012340020 | Прокладка | 2 |  |  |
| 14 | 99012340018 | Манжета | 2 |  |  |
| 15 | 99012340094 | Кольцо | 2 |  |  |
| 16 | 99012340093 | Кольцо | 2 |  |  |

5-40

| DH7131.400316 Колесный редуктор среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 99112340018 | Водило планетарной передачи | 20 |  |  |
| 2 | 99012340075 | Шайба | 10 |  |  |
| 3 | 99934013 | Подшипник игольчатый | 10 |  |  |
| 4 | 99012340077 | Шайба | 10 |  |  |
| 5 | 99012340122 | Сателлит | 10 |  |  |
| 6 | 99012340004 | Ось | 2 |  |  |
| 7 | 90003330148 | Шарик | 2 |  |  |
| 8 | 99012340029 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 9 | 99012340069 | Корпус колесного редуктора | 2 |  |  |
| 10 | 880 410097 | Шайба | 2 |  |  |
| 11 | 90003933351 | Кольцо стопорное | 2 |  |  |
| 12 | 99012340011 | Шайба упорная | 4 |  |  |
| 13 | 99112340001 | Крышка | 4 |  |  |
| 14 | 90003098026 | Шайба | 20 |  |  |
| 15 | 90003961309 | Пробка | 20 |  |  |
| 16 | Q150B1018 | Болт | 20 |  |  |
| 17 | Q40310 | Шайба пружинная | 10 |  |  |
| 18 | 99012340005 | Шестерня солнечная | 2 |  |  |
| 19 | 99012340076 | Шайба солнечной шестерни | 2 |  |  |
| 20 | Q5211435 | Штифт | 10 |  |  |
| 21 | Q151C1295TF2 | Болт | 10 |  |  |
| 22 | 99112340020 | Опора | 2 |  |  |
| 23 | 99012340067 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 24 | 880 420033 | Кольцо шестерни уплотнительное | 2 |  |  |

5-41

| DH7131.400316 Колесный редуктор среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 25 | 880 420034 | Кольцо упорное | 2 |  |  |
| 26 | 680 340015 | Шайба упорная | 2 |  |  |
| 27 | 680 340015 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 680 340016 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 6803 40017 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 680 340018 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 680 340187 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 28 | 680 340013 | Гайка круглая | 2 |  |  |
| 29 | 880 420027 | Маслоотражатель | 2 |  |  |

5-42

| DH7131.400316 Тормоз колеса среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 880340037 | Пробка | 4 |  |  |
| 2 | Q150B0816 | Болт | 12 |  |  |
| 3 | Q40308 | Шайба пружинная | 12 |  |  |
| 4 | DZ9160340018 | Щит тормозной | 2 |  |  |
| 5 | DZ9160340062 | Суппорт заднего тормоза | 2 |  |  |
| 6 | DZ9100340017 | Втулка | 2 |  |  |
| 7 | 880440010 | Кольцо дистанционное | 2 |  |  |
| 8 | DZ9112340135 | Вал эксцентриковый тормоза заднего левого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340136 | Вал эксцентриковый тормоза заднего правого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340137 | Вал эксцентриковый тормоза заднего левого | 1 |  |  |
|  | DZ9112340138 | Вал эксцентриковый тормоза заднего правого | 1 |  |  |
| 9 | 880440012 | Пружина | 2 |  |  |
| 10 | 99000340027 | Ролик | 4 |  |  |
| 11 | DZ9160340068 | Накладка колодки заднего тормоза фрикционная | 8 |  |  |
| 12 | DZ9160340061 | Колодка заднего тормоза | 4 |  |  |
| 13 | DZ9160340006 | Барабан тормозной | 2 |  |  |
| 14 | Q2541020 | Винт | 4 |  |  |
| 15 | 89000340068 | Заклепка | 64 |  |  |
| 16 | 880440032 | Палец | 4 |  |  |
| 17 | 99000340064 | Ось колодки | 4 |  |  |
| 18 | Q5280624 | Штифт | 4 |  |  |
| 19 | DZ9160340049 | Пружина | 4 |  |  |

5-43

| DH7131.400316 Привод тормоза колеса среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | DZ9114361303 | Пневмокамера тормозная пружинная среднего моста | 1 |  |  |
|  | DZ9114361304 | Пневмокамера тормозная пружинная среднего моста | 1 |  |  |
| 2 | 99014340042 | Кронштейн крепления пневмокамер и верхней реактивной штанги | 1 |  |  |
| 3 | Q151B2040TF2 | Болт | 4 |  |  |
| 4 | 90003903661 | Ось | 2 |  |  |
| 5 | Q40114 | Шайба | 2 |  |  |
| 6 | Q500422 | Шплинт | 2 |  |  |
| 7 | Q43125 | Кольцо пружинное | 2 |  |  |
| 8 | 803228 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 803229 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 803230 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 803246 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 9 | 880340022 | Шайба | 2 |  |  |
| 10 | 99000340057 | Рычаг заднего тормоза правый в сборе | 1 |  |  |
|  | 99000340056 | Рычаг заднего тормоза левый в сборе | 1 |  |  |
| 11 | DZ9100340017 | Втулка | 2 |  |  |
| 12 | 99014340041 | Кронштейн крепления эксцентрикового вала | 2 |  |  |
| 13 | 880340031 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |

5-44

| DH7131.400316 Привод тормоза колеса среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 880340032 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880340033 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
|  | 880340034 | Прокладка регулировочная | При необходимости |  |  |
| 14 | Q151B1440 | Болт | 2 |  |  |
| 15 | Q151B1490 | Болт | 2 |  |  |

5-45

| DH7131.400316 Кронштейн подвески среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | DZ9114330295 | Кронштейн рессоры правый | 1 |  |  |
|  | DZ9114330294 | Кронштейн рессоры левый | 1 |  |  |
|  | DZ9114520601 | Кронштейн рессоры среднего моста левый | 1 |  |  |
|  | DZ9114520602 | Кронштейн рессоры среднего моста правый | 1 |  |  |
| 2 | 99014520256 | Штифт | 2 |  |  |
| 3 | DZ9114330290 | Пластина подкладная рессоры среднего моста | 2 |  |  |
|  | DZ9114330293 | Пластина подкладная рессоры среднего моста | 2 |  |  |
| 4 | DZ9112330301 | Буфер отбоя заднего моста | 2 |  |  |
| 5 | DZ9114330296 | Кронштейн крепления нижней реактивной штанги среднего моста | 2 |  |  |
| 6 | GB5785-86 | Болт M22×1,5×220 | 8 |  |  |

5-46

6. КОЛЕСА, РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

31Е56			Колесо в сборе……………………………....................................6-2

31Е56			Гайки и защитный колпак переднего колеса…………………...6-3

31Е56			Удлиненный ниппель……………………………...…………….6-4

33Е56			Кронштейн рулевого механизма…………………...…………...6-5

34Е56			Рулевой механизм в сборе…………………………...………….6-6

34Е56			Трубопроводы гидросистемы рулевого управления…………..6-7

34Е56			Масляный бак гидроусилителя………………………...……….6-9

34Е56			Продольная рулевая тяга……………………….……………….6-11

34Е56			Сошка рулевого управления…………………...………………6-12

35Е56-06001		Схема тормозной системы……………………………………...6-13

35Е57-06001		Схема тормозной системы (c ABS)……………………………6-18

3513В40В-010	Воздушные ресиверы…………………………………………..6-24

3525NC1C-010	Многоканальный штуцер………………………………………6-26

3527Z27-001		Дифференциальный клапан…………………………………….6-27

3533N1-010		Разгрузочный клапан…………………………………………...6-28

3543R1A-001		Осушитель воздуха……………………………………………..6-29

3515N-010		Четырехканальный предохранительный клапан……………...6-30

35E56-06010		Блок 4-х электропневмоклапанов………………………...…...6-31

35Е56-06020		Блок 5-ти электропневмоклапанов…………………………….6-32

3527N50-010		Направляющий клапан………………………………………….6-33

3527N50-010		Направляющий клапан (система ABS)……………...………...6-34

3506063-К0800	Тройник (система ABS)………………………………………...6-35

35Е57-13510		Антиблокировочная система (ABS) тормозов

переднего моста……………………………..………………..…6-36

35Е57-13710		Антиблокировочная система (ABS) тормозов

среднего моста……………………………………………………6-37

35Е57-13610		Антиблокировочная система (ABS) тормозов

заднего моста…………………………………………………….6-38

6-1

| 31Е56 Колесо в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3101ZB8A-001 | Колесо 12.00-20 в сборе | 11 |  |  |
| 1 | 3101011-T0500 | Диск колеса 8.5-20 (черного цвета) | 1 |  |  |
|  | 3101A17-015 | Колесо 8.5-20 в сборе | 1 |  |  |
|  | 3101E-013 | Кольцо стопорное 8.5-20 | 1 |  |  |
| 2 | 3106ZB8A-010 | Шина 12.00R20 в сборе | 1 |  |  |
|  | 3101N-051 | Крепежный захват ниппеля | 1 |  |  |
|  | 3101E-023-B | Блок балансировочный | 1 |  |  |

6-2

| 31Е56 Гайки и защитный колпак переднего колеса |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 31ZB1-01050-XQ | Колпак защитный в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 31F58-03055-A | Гайка колеса в сборе | 20 |  |  |

6-3

| 31Е56 Удлиненный ниппель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3101ZB1-052 | Ниппель удлиненный | 2 |  |  |
| 2 | 3101ZB1-053 | Зажим ниппеля | 2 |  |  |

6-4

| 33Е56 Кронштейн рулевого механизма |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3401315-T0300 | Кронштейн рулевого механизма | 1 |  |  |
| 2 | Q151B2045-0H1 | Болт | 5 |  |  |
| 3 | Q40320 | Шайба пружинная | 5 |  |  |
| 4 | Q151B1860-0H1 | Болт | 1 |  |  |
| 5 | Q151B1690-0H1 | Болт | 1 |  |  |
| 6 | Q151B1890-0H1 | Болт | 1 |  |  |
| 7 | Q151B1650-0H1 | Болт. | 4 |  |  |
| 8 | Q40316 | Шайба пружинная | 5 |  |  |
| 9 | Q341B16-0H1 | Гайка | 5 |  |  |
| 10 | Q40318 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 11 | Q341B18-0H1 | Гайка | 2 |  |  |

6-5

| 34Е56 Рулевой механизм в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3401ZB3-001 | Механизм рулевой в сборе | 1 |  |  |

6-6

| 34Е56 Трубопроводы гидросистемы рулевого управления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 34ZB3-06040-A | Штуцер угловой в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 34ZB3-05012 | Трубопровод высокого давления в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 34Z24F-05023 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | Q351B18 | Гайка | 1 |  |  |
| 4 | 3405030-T1400 | Рукав высокого давления в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 34N-05021 | Кронштейн крепления шланга | 1 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 6 | Q81312 | Штуцер | 1 |  |  |
| 7 | 3405052-T1400 | Трубопровод низкого давления второй в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 34N-06016 | Хомут | 1 |  |  |
|  | 34ZB1-05071 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 9 | 35D-06805 | Кронштейн крепления трубы верхний | 2 |  |  |
|  | 35D-06806 | Кронштейн крепления трубы нижний | 2 |  |  |
|  | Q150B0860 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 10 | 3405042-T1400 | Трубопровод низкого давления первый в сборе | 1 |  |  |
| 11 | 34N-05015 | Штуцер угловой в сборе | 1 |  |  |

6-7

| 34Е56 Трубопроводы гидросистемы рулевого управления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 34N-05016 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 34N-05017 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 34N-05018 | Шайба | 1 |  |  |
|  | 34N-05019 | Кольцо | 1 |  |  |
| 12 | 34Z07-06025 | Штуцер угловой в сборе | 1 |  |  |
| 13 | 34E56-06015 | Шланг подачи масла из бака в гидронасос | 1 |  |  |
|  | 34N-08017 | Хомут | 2 |  |  |

6-8

| 34Е56 Масляный бак гидроусилителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3410NK-010-A | Бак масляный гидроусилителя в сборе | 1 |  |  |
| 1 | 3410ZB1-025-A | Щуп маслоизмерительный в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 3410ZB1-086 | Шайба уплотнительная | 1 |  |  |
| 3 | 3410ZB1-080-A | Гайка крепления крышки масляного бака | 1 |  |  |
|  | 3410ZB1-081-A | Чехол гайки крепления крышки масляного бака | 1 |  |  |
| 4 | 3410ZB1-088 | Шайба уплотнительная | 1 |  |  |
| 5 | 3410ZB1-021-A | Крышка масляного бака | 1 |  |  |
| 6 | 3410ZB1-045-A | Шток | 1 |  |  |
| 7 | Q500B0522 | Шплинт | 1 |  |  |
| 8 | 3410ZB1-067 | Сетка металлическая | 1 |  |  |
| 9 | 3410ZB1-042 | Пружина | 1 |  |  |
| 10 | 3410ZB1-043 | Шайба фильтрующего элемента верхняя | 1 |  |  |
| 11 | 3410ZB1-044 | Манжета фильтрующего элемента верхняя | 1 |  |  |
| 12 | 3410N2-030 | Элемент фильтрующий в сборе | 1 |  |  |
| 13 | 3410ZB1-049 | Манжета фильтрующего элемента нижняя | 1 |  |  |
| 14 | 3410ZB1-048 | Шайба фильтрующего элемента нижняя | 1 |  |  |
| 15 | 3410ZB1-056-A | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 16 | 3410NK-050 | Бак масляный с кронштейном и трубопроводом в сборе | 1 |  |  |
|  | 3410H-053 | Кронштейн | 2 |  |  |
|  | 3410N2-041 | Бак | 1 |  |  |
|  | 3410ZB1-046 | Штуцер возвратной трубки | 1 |  |  |
|  | 3410ZB1-052 | Трубка заборной магистрали | 1 |  |  |
|  | 3410H-071 | Крышка входной трубки | 1 |  |  |

6-9

| 34Е56 Масляный бак гидроусилителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3410H-073 | Крышка трубки заборной магистрали | 1 |  |  |

6-10

| 34Е56 Продольная рулевая тяга |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 34E55-12110 | Тяга рулевая продольная в сборе | 1 |  |  |

6-11

| 34Е56 Сошка рулевого управления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3412011-T1400 | Сошка рулевого управления | 1 |  |  |

6-12

| 35Е56-06001 Схема тормозной системы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ850101850 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 35ZB1-06071 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | Q351B18 | Гайка | 2 |  |  |
| 3 | Q－22－600W | Шланг в сборе | 2 |  |  |
| 4 | 35N－06153 | Штуцер | 2 |  |  |
| 5 | 3506820－T0500 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
|  | 35ZB7－06102 | Хомут | 4 |  |  |
|  | 35ZB8A－06105 | Лента | 4 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 6 | 35ZB8A－06101 | Кронштейн | 43 |  |  |
|  | 35ZB8A－06102 | Хомут | 43 |  |  |
|  | 35ZB8A－06105 | Лента | 43 |  |  |
|  | Q150B1225 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q150B1230 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q150B1240 | Болт | 17 |  |  |
|  | Q150B1245 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q150B1255 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 43 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 43 |  |  |
|  | Q68614－E | Скоба | 2 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |

6-13

| 35Е56-06001 Схема тормозной системы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | RQ8551940 | Шланг защитный в сборе | 3 |  |  |
| 7 | 35E56-06202 | Трубка стальная первая в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 35E56-06204 | Держатель | 1 |  |  |
|  | Q353B22 | Гайка | 1 |  |  |
| 9 | 35E56—06050 | Шланг термостойкий в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 35Z06—06070 | Штуцер проходной в сборе | 1 |  |  |
|  | Q353B22 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35ZX221—06025 | Держатель | 1 |  |  |
|  | Q150B1040 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
| 11 | 35E55-06204 | Трубка стальная вторая в сборе | 1 |  |  |
| 12 | 35N12-06621 | Держатель хомута верхний | 1 |  |  |
|  | 35N12-06622 | Держатель хомута нижний | 1 |  |  |
|  | Q150B0875 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 13 | 35QY57-06210-A | Трубопровод в сборе – соединение 4-канального предохранительного клапана и блока подготовки воздуха | 1 |  |  |
| 15 | 35Z02—06101 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | Q353B22 | Болт | 1 |  |  |

6-14

| 35Е56-06001 Схема тормозной системы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 16 | 35E55-06208A | Трубка стальная третья в сборе | 1 |  |  |
| 17 | RQ85006400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 18 | 3506530—T1400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 19 | 35E55-06512 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 20 | 3506516—T1400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 21 | 35E55-06514 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 22 | 3506510—ZB700 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 23 | RQ85014900 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 24 | RQ85014900 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 25 | 3506510-T1400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 26 | 35Z06A-06127 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | Q353B16 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q41016 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 27 | 35Z06A-06144 | Тройник | 1 |  |  |
|  | Q353B20 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q41020 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 28 | 35Z61-06128 | Штуцер | 1 |  |  |
| 29 | RQ85014890 | Шланг в сборе – соединение с дифференциальным клапаном | 1 |  |  |
| 30 | RQ85014350 | Шланг в сборе – соединение между тройником среднего моста и пневмокамерой | 2 |  |  |
| 31 | RQ85010350 | Шланг в сборе – соединение между тройником заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 32 | 35ZB3-06094 | Шланг в сборе – соединении с АБС среднего моста | 1 |  |  |

6-15

| 35Е56-06001 Схема тормозной системы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 33 | 35B06-06094 | Тройник | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 34 | RQ85014800 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 35 | RQ85014800 | Шланг в сборе – соединение между дифференциальным клапаном и тройником среднего моста | 1 |  |  |
| 36 | 35Z41-06105 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 35N—06032 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 37 | RQ850101680 | Шланг в сборе – соединение между тройником дифференциального клапана и тройником заднего моста | 1 |  |  |
| 38 | 35N-06124 | Штуцер | 1 |  |  |
| 39 | 3506510-T1100 | Шланг в сборе – соединение между дифференциальным клапаном и направляющим клапаном | 1 |  |  |
| 40 | RQ85010300 | Шланг в сборе – соединение между штуцером заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 41 | RQ85014300 | Шланг в сборе – соединение между тройником заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 42 | 35ZB3-06096 | Тройник | 1 |  |  |
|  | Q353B16 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q41016 | Шайба стопорная | 1 |  |  |

6-16

| 35Е56-06001 Схема тормозной системы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 43 | 35ZB3-06095 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | Q353B20 | Гайка | 1 |  |  |
| 44 | RQ85014350 | Шланг в сборе – соединение между тройником заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 45 | RQ85010300 | Шланг в сборе – соединение между штуцером заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 46 | 35N—06124 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | 35N—06027 | Гайка | 4 |  |  |
|  | 35N—06032 | Кольцо уплотнительное | 4 |  |  |
| 47 | 35Z41-06105 | Штуцер | 2 |  |  |
| 48 | RQ850106820 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 49 | RQ850142180 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 50 | RQ850141350 | Шланг в сборе – между тройником заднего моста и направляющим клапаном | 1 |  |  |
| 51 | RQ850141250 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 52 | RQ850105300 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 53 | RQ850105320 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 54 | RQ850106350 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 55 | RQ850106700 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 56 | RQ850106780 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 57 | RQ850101850 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 58 | RQ850102500 | Шланг в сборе | 1 |  |  |

6-17

| 35Е57-06001 Схема тормозной системы (с ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ850101370 | Шланг в сборе - между сливным клапаном и ABS переднего моста (справа) | 1 |  |  |
| 2 | 35DR10-06020 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | 35N-06036 | Прокладка уплотнительная | 4 |  |  |
| 3 | Q－22－600W | Шланг в сборе | 2 |  |  |
| 4 | 35N－06153 | Штуцер | 2 |  |  |
| 5 | 3506820－T0500 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
|  | 35ZB7－06102 | Хомут | 4 |  |  |
|  | 35ZB8A－06105 | Лента | 4 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 6 | 35ZB8A－06101 | Кронштейн | 43 |  |  |
|  | 35ZB8A－06102 | Хомут | 43 |  |  |
|  | 35ZB8A－06105 | Лента | 43 |  |  |
|  | Q150B1225 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q150B1230 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q150B1240 | Болт | 17 |  |  |
|  | Q150B1245 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q150B1255 | Болт | 10 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 43 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 43 |  |  |
|  | Q68614－E | Скоба | 2 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |

6-18

| 35Е57-06001 Схема тормозной системы (с ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | RQ8551940 | Шланг защитный в сборе | 3 |  |  |
| 7 | 35E56-06202 | Трубка стальная первая в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 35E56-06204 | Держатель | 1 |  |  |
|  | Q353B22 | Гайка | 1 |  |  |
| 9 | 35E56-06050 | Шланг термостойкий в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 35Z06-06070 | Штуцер проходной в сборе | 1 |  |  |
|  | Q353B22 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35ZX221-06025 | Держатель | 1 |  |  |
|  | Q150B1040 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
| 11 | 35E55-06204 | Трубка стальная вторая в сборе | 1 |  |  |
| 12 | 35N12-06621 | Держатель хомута верхний | 1 |  |  |
|  | 35N12-06622 | Держатель хомута нижний | 1 |  |  |
|  | Q150B0875 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 13 | 35QY57-06210-A | Трубопровод в сборе - соединение 4-канального предохранительного клапана и блока подготовки воздуха | 1 |  |  |
| 15 | 35Z02-06101 | Штуцер | 1 |  |  |

6-19

| 35Е57-06001 Схема тормозной системы (с ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q353B22 | Гайка | 1 |  |  |
| 16 | 35E55-06208A | Трубка стальная третья в сборе | 1 |  |  |
| 17 | RQ85006400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 18 | 3506530-T1400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 19 | 35E55-06512 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 20 | 3506516-T1400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 21 | 35E55-06514 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 22 | 3506510-ZB700 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 23 | RQ85014900 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 24 | RQ85014900 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 25 | 3506510-T1400 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 26 | 35Z06A-06127 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | Q353B16 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q41016 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 27 | 35Z06A-06144 | Тройник | 1 |  |  |
|  | Q353B20 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q41020 | Шайба стопорная | 2 |  |  |
| 28 | 35Z61-06128 | Штуцер | 1 |  |  |
| 29 | RQ850142100 | Шланг в сборе – соединение с дифференциальным клапаном | 1 |  |  |
| 30 | RQ8501011940 | Шланг в сборе - соединение тройника с ABS среднего моста | 2 |  |  |
| 31 | RQ850101010 | Шланг в сборе - между правой полостью среднего моста и ABS среднего моста | 1 |  |  |

6-20

| 35Е57-06001 Схема тормозной системы (с ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 32 | RQ850101135 | Шланг в сборе - между левой полостью среднего моста и ABS среднего моста | 1 |  |  |
| 33 | 35B06-06094 | Тройник | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 34 | RQ85010350 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 35 | 35N-06124 | Штуцер | 3 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 3 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 3 |  |  |
| 36 | RQ85010800 | Шланг в сборе – соединение между дифференциальным клапаном и тройником среднего моста | 1 |  |  |
| 37 | RQ850101680 | Шланг в сборе – соединение между дифференциальным клапаном и тройником заднего моста | 1 |  |  |
| 38 | 3506510-T1100 | Шланг в сборе – соединение между дифференциальным клапаном и направляющим клапаном | 1 |  |  |
| 40 | RQ85010300 | Шланг в сборе – соединение между штуцером заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 41 | RQ85010300 | Шланг в сборе – соединение между тройником заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 42 | 35ZB3-06096 | Тройник | 1 |  |  |

6-21

| 35Е57-06001 Схема тормозной системы (с ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q353B16 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q41016 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
| 43 | 35.6B2-06071 | Штуцер угловой | 2 |  |  |
|  | Q353B18 | Гайка | 2 |  |  |
| 44 | RQ85010300 | Шланг в сборе – соединение между тройником заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 45 | RQ85010350 | Шланг в сборе – соединение между штуцером заднего моста и пневмокамерой | 1 |  |  |
| 46 | 35N-06124 | Штуцер | 4 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 4 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 4 |  |  |
| 47 | Q-22-800W | Шланг в сборе | 2 |  |  |
| 48 | RQ85010900 | Шланг в сборе – соединение между направляющим клапаном и АБС заднего моста | 1 |  |  |
| 49 | RQ85010980 | Шланг в сборе – соединение между направляющим клапаном и АБС заднего моста | 1 |  |  |
| 50 | RQ850106820 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 51 | RQ850142180 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 52 | RQ85010530 | Шланг в сборе – соединение между тройником направляющего клапана и угловым штуцером | 1 |  |  |
| 53 | RQ850141250 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 54 | RQ850105300 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 55 | RQ850105320 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 56 | RQ850106350 | Шланг в сборе | 1 |  |  |

6-22

| 35Е57-06001 Схема тормозной системы (с ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 57 | RQ850106700 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 58 | RQ850106780 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 59 | RQ850101370 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 60 | RQ850102500 | Шланг в сборе | 1 |  |  |

6-23

| 3513B40B-010 Воздушные ресиверы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 35N—13017 | Хомут крепления ресивера | 4 |  |  |
| 2 | 3513B40B—010 | Ресивер воздушный в сборе | 3 |  |  |
| 3 | 35N—06037 | Кольцо уплотнительное | 7 |  |  |
| 4 | 3512Z06A—010 | Клапан отбора сжатого воздуха в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 35N—06038 | Пробка | 6 |  |  |
| 6 | 3513D—040 | Клапан слива конденсата в сборе | 5 |  |  |
| 7 | 35N—06031 | Кольцо уплотнительное | 3 |  |  |
| 8 | 35N—06026 | Гайка | 3 |  |  |
| 9 | 35.6B2—06090 | Штуцер | 3 |  |  |
| 10 | 35Z41—06105 | Штуцер | 4 |  |  |
| 11 | 35N—06027 | Гайка | 6 |  |  |
| 12 | 35N—06032 | Кольцо уплотнительное | 6 |  |  |
| 13 | 35N—06124 | Штуцер | 2 |  |  |
| 14 | 35E55-13013 | Подкладка | 4 |  |  |
| 15 | 35Z25—13013 | Тяга | 2 |  |  |
| 16 | 35Z25-13010 | Кронштейн воздушного ресивера в сборе | 1 |  |  |
| 17 | Q340B10 | Гайка | 16 |  |  |
| 18 | Q150B1250 | Болт | 6 |  |  |
| 19 | Q40312 | Шайба пружинная | 14 |  |  |
| 20 | Q340B12 | Гайка | 14 |  |  |
| 21 | 35D-13020 | Кронштейн воздушного ресивера в сборе | 4 |  |  |
| 22 | 35D-13025 | Хомут в сборе | 4 |  |  |
| 23 | 35DR10-06027 | Штуцер | 1 |  |  |

6-24

| 3513B40B-010 Воздушные ресиверы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 24 | RQ8500400 | Шланг в сборе - соединение осушителя воздуха с вспомогательным воздушным ресивером в сборе | 1 |  |  |
| 25 | 3513010-ZB300 | Ресивер воздушный в сборе | 1 |  |  |
| 26 | Q150B1225 | Болт | 8 |  |  |
| 27 | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 28 | 35Z41-06047 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |

6-25

| 3525NC1C-010 Многоканальный штуцер |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3525NC1C-010 | Штуцер многоканальный в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1040 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 1 | 35N-06124 | Штуцер угловой | 2 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 2 | 35N-06038 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |
|  | 35N-06037 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 3 | 35B06-06012 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 4 | 35Z41-06027 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 5 | 35Z41-06105 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |

6-26

| 3527Z27-001 Дифференциальный клапан |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B1055 | Болт | 2 |  |  |
| 2 | 35ZB3-06200 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 3 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 4 | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 5 | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 6 | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 7 | 35Z41-06047 | Пробка резьбовая | 2 |  |  |
| 8 | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 3 |  |  |
| 9 | 3527Z27-001 | Клапан дифференциальный в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 35B06-06012 | Штуцер | 1 |  |  |
| 11 | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 12 | 35N-06027 | Гайка | 2 |  |  |
| 13 | 35N-06124 | Штуцер угловой | 2 |  |  |
| 14 | 35N-06031 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 15 | 35N-06026 | Гайка | 1 |  |  |
| 16 | 35ZB7-06067 | Тройник | 1 |  |  |

6-27

| 3533N1-010 Разгрузочный клапан |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 35B06-06097 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
| 2 | 35N-06155 | Гайка | 1 |  |  |
| 3 | 35D-06634 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 4 | 35.6B2-06014 | Штуцер | 2 |  |  |
| 5 | Q150B1025 | Болт | 2 |  |  |
| 6 | 3533N1-010 | Клапан разгрузочный | 1 |  |  |
| 7 | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 8 | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |

6-28

| 3543R1A-001 Осушитель воздуха |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3543R1A-001 | Осушитель воздуха в сборе | 1 |  |  |
|  | Q151C1235 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
| 2 | 35N-06121 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | 35N-06026 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 35N-06031 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 3 | 35DR10-06027 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 4 | 35ZB3A-06136 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35RC4-06629 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35B13-41035 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 5 | RQ850065850 | Шланг в сборе - соединение компрессора с осушителем воздуха | 1 |  |  |

6-29

| 3515N-010 Четырехканальный предохранительный клапан |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 35N-06162 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 2 | 35Z24-06025 | Кронштейн четырехканального предохранительного клапана | 1 |  |  |
|  | Q150B0816 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 3 | 3515N-010 | Клапан четырехканальный предохранительный в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 35N-06038 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |
|  | 35N-06037 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 5 | 35ZB1-06031 | Штуцер | 2 |  |  |
|  | 35N-06037 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 6 | 35Z41-06105 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |

6-30

| 35E56-06010 Блок 4-х электропневмоклапанов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ85010770 | Шланг в сборе - между тройником и блоком 4-х электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 2 | 35ZB3A-06135 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35RC4-06629 | Гайка | 5 |  |  |
|  | 35B13-41035 | Кольцо уплотнительное | 5 |  |  |
| 3 | 35Z06-06403 | Тройник | 1 |  |  |
| 4 | 35ZB3A-06136 | Штуцер | 3 |  |  |
| 5 | RQ850062500 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и дифференциалом межколесной блокировки переднего моста | 1 |  |  |
| 6 | RQ850062200 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и тормозным краном | 1 |  |  |
| 7 | RQ850061000 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и соединением КПП и КОМ (при движении) | 1 |  |  |
| 8 | RQ850061300 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и соединением КПП и КОМ (во время остановки) | 1 |  |  |
| 9 | RQ85006460 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и дифференциалом раздаточной коробки | 1 |  |  |
| 10 | 37ZB7E-54040 | Блок 4-х электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 11 | 3541Z24-001 | Клапан моторного тормоза в сборе | 1 |  |  |
| 12 | 35.6B2-06016 | Штуцер | 1 |  |  |

6-31

| 35E56-06020 Блок 5-ти электропневмоклапанов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37E55-54050 | Блок 5-ти электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 2 | 35ZB3A-06135 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35RC4-06629 | Гайка | 6 |  |  |
|  | 35B13-41035 | Кольцо уплотнительное | 6 |  |  |
| 3 | RQ850101250 | Шланг в сборе - между штуцером и блоком 5-ти электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 4 | RQ850061410 | Шланг в сборе (включение нейтральной передачи в раздаточной коробке) | 1 |  |  |
| 5 | RQ850061450 | Шланг в сборе (включение пониженной передачи в раздаточной коробке) | 1 |  |  |
| 6 | RQ850061420 | Шланг в сборе (включение повышенной передачи в раздаточной коробке) | 1 |  |  |
| 7 | RQ85006760 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и дифференциалом межосевой блокировки среднего и заднего мостов | 1 |  |  |
| 8 | 35ZB3A-06136 | Штуцер | 4 |  |  |
| 9 | 35Z06-06403 | Тройник | 1 |  |  |
| 10 | RQ85006900 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и дифференциалом межколесной блокировки среднего моста | 1 |  |  |
| 11 | RQ850062000 | Шланг в сборе - между электропневмоклапаном и дифференциалом межколесной блокировки заднего моста | 1 |  |  |

6-32

| 3527N50-010 Направляющий клапан |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 35N-06124 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 2 | 35.6B2-06090 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 35N-06026 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06031 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 3 | 35ZB7-06067 | Тройник | 1 |  |  |
|  | 35N-06026 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06031 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 4 | 3527N50-010 | Клапан направляющий в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 35Z41-06047 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |
|  | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 6 | 35ZX293-06414-A | Кронштейн крепления направляющего клапана | 1 |  |  |
|  | Q150B1055 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 7 | 35B06-06012 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |

6-33

| 3527N50-010 Направляющий клапан (система ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 35N-06124 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 2 | 35.6B2-06090 | Штуцер угловой | 1 |  |  |
|  | 35N-06026 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 35N-06031 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 3 | 35ZB7-06067 | Тройник | 2 |  |  |
|  | 35N-06026 | Гайка | 2 |  |  |
|  | 35N-06031 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 4 | 3527N50-010 | Клапан направляющий в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 35Z41-06047 | Пробка резьбовая | 1 |  |  |
|  | 35N-06036 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 6 | 35ZX293-06414-A | Кронштейн крепления направляющего клапана | 1 |  |  |
|  | Q150B1055 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |

6-34

| 3506063-К0800 Тройник (система ABS) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3506063-K0800 | Тройник | 1 |  |  |
|  | Q150B0850 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба | 1 |  |  |
| 2 | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 3 | 35N-06027 | Гайка | 1 |  |  |
| 4 | 35N-06124 | Штуцер угловой | 1 |  |  |

6-35

| 35E57-13510 Антиблокировочная система (ABS) тормозов переднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 35Z41—06037 | Штуцер | 2 |  |  |
| 2 | 35N—06036 | Кольцо уплотнительное | 4 |  |  |
| 3 | 3550B-XQ0010 | Модулятор ABS в сборе | 2 |  |  |
| 4 | Q150B0880 | Болт | 4 |  |  |
| 5 | 35DR10-06020 | Штуцер | 2 |  |  |
| 6 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 7 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |

6-36

| 35E57-13710 Антиблокировочная система (ABS) тормозов среднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 35ZH393—13710 | Антиблокировочная система (ABS) тормозов среднего моста |  |  |  |
| 1 | 35ZB7—06039 | Болт | 1 |  |  |
| 2 | 35Z41—06027 | Штуцер | 4 |  |  |
| 3 | 35N—06036 | Кольцо уплотнительное | 4 |  |  |
| 4 | 3550B-XQ0010 | Модулятор ABS в сборе | 2 |  |  |
| 5 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 6 | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 7 | Q150B08165 | Болт | 1 |  |  |

6-37

| 35E57-13610 Антиблокировочная система (ABS) тормозов заднего моста |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 35ZH393—13610 | Антиблокировочная система (ABS) тормозов заднего моста |  |  |  |
| 1 | 35ZB7—06039 | Болт | 1 |  |  |
| 2 | 35Z41—06027 | Штуцер | 2 |  |  |
| 3 | 35N—06036 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 4 | 3550B-XQ0010 | Модулятор ABS в сборе | 2 |  |  |
| 5 | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 6 | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 7 | 35N—06036 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |  |
| 8 | 35DR10—06020 | Штуцер | 2 |  |  |
| 9 | Q150B08165 | Болт | 1 |  |  |
| 10 | 35E57-06220 | Кронштейн электромагнитного клапана системы ABS | 1 |  |  |

6-38

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

3703125-К0301	Аккумулятор…………..….…...…...…….....................................7-2

37Е55-24160		Электропровода аккумулятора……….…………………………7-3

3771010-К0300	Центральная распределительная коробка………………………..7-4

37ZB1-21010		Электрический звуковой сигнал………………………………..7-5

37Е56-24580		Пучок проводов на раме………………………………….……...7-6

37Е56-24030		Пучок проводов дистанционного управления….…………….7-11

37ZXC05-24560	Пучок проводов датчика ABS…………………………………7-12

37ZXC05-24011	Пучок проводов контрольной лампы ABS……………………...7-13

37ZX80-24200	Пучок проводов боковых габаритных фонарей….…………...7-14

37ZB7E-54040	Блок электропневмоклапанов……………………….…………7-15

37ZB3A-73011	Задний фонарь………………………………………….……….7-16

38ZD2A-18010	Сигнализатор заднего хода…………………………….………7-17

3836ZB1-010		Датчик скорости………………………………………….……..7-18

3827010-T0800	Топливный датчик…………………………………………..…..7-19

38ZD2A-33010	Датчик засоренности воздушного фильтра……………………..7-20

3690010-K0300	Датчик уровня охлаждающей жидкости……………………...7-21

QYL20		Домкрат в сборе…………………………….…………………..7-22

3919AX-010		Ящик инструментальный…………………….………………...7-23

3919910-T0500	Сумка инструментальная……………………….……………...7-24

37E56-24020		Пучок проводов в кабине………………………….…………...7-25

37E56-24020		Блок управления раздаточной коробкой

и включения блокировок дифференциалов….………………..7-27

3550C_XQ1010	Блок управления ABS………………………….……………….7-28

3750210-E56		Клавиша диагностики ECM…………………….……………...7-29

3750210-C010	Клавиша диагностики системы ABS………………………….7-30

EF2-4G12		Электронная педаль акселератора…………………………….7-31

37E56-24581		Промежуточный пучок проводов датчика

топливного фильтра……………………………………….……7-32

37-057010		Зуммер…………………………..……………….………………..7-33

7-1

| 3703125-K0301 Аккумулятор |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3703125-K0301 | Ящик аккумуляторный | 1 |  |  |
|  | Q150B1245 | Болт | 16 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 16 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба | 16 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 16 |  |  |
| 2 | 37ZB1-03150 | Защелка в сборе | 2 |  |  |
| 3 | 3703139-K0300 | Накладка аккумуляторного ящика | 1 |  |  |
| 4 | 6-Q-180DB | Аккумулятор в сборе (без электролита) | 2 |  |  |
| 5 | 3703130-K0300 | Планка прижимная аккумулятора в сборе | 2 |  |  |
|  | 3703133-K0300 | Планка прижимная аккумулятора | 2 |  |  |
|  | 3703134-K0300 | Прокладка | 2 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 6 | 3703138-K0300 | Крышка аккумуляторного ящика | 1 |  |  |

7-2

| 37E55-24160 Электропровода аккумулятора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37E55-24160 | Электропровод от аккумулятора до рамы | 1 |  |  |
| 2 | 37E55-24150 | Электропровод от аккумулятора до выключателя массы | 1 |  |  |
| 3 | 37E55-24170 | Перемычка аккумулятора | 1 |  |  |
| 4 | 37E55-24130 | Электропровод от выключателя массы до стартера | 1 |  |  |
| 5 | Q194B0525 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q340B08-P | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40308-P | Шайба пружинная | 4 |  |  |

7-3

| 3771010-K0300 Центральная распределительная коробка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3771010-K0300 | Коробка распределительная центральная | 1 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 2 | 3736010-K0300 | Переключатель электромагнитный главный | 1 |  |  |
| 3 | 3735085-K0300 | Реле стартера в сборе | 1 |  |  |

7-4

| 37ZB1-21010 Электрический звуковой сигнал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37ZB1-21010 | Сигнал в сборе (высокий тон, 24В) | 1 |  |  |
| 2 | 37ZB1-21020 | Сигнал в сборе (низкий тон, 24В) | 1 |  |  |
| 3 | 3724952-T1400 | Кронштейн | 2 |  |  |
| 4 | Q150B0828 | Болт | 4 |  |  |
| 5 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 6 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 7 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |

7-5

| 37E56-24580 Пучок проводов на раме |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 |  | Соединение с прибором диагностики двигателя |  |  |  |
| 2 |  | Соединение с ECM двигателя |  |  |  |
| 3 |  | Соединение с компрессором кондиционера |  |  |  |
| 4 |  | Соединение с передним фонарем |  |  |  |
| 5 |  | Соединение с электрическим сигналом (левым) |  |  |  |
| 6 |  | Заземление |  |  |  |
| 7 |  | К генератору |  |  |  |
| 8 |  | Соединение с механизмом подъема кабины |  |  |  |
| 9 |  | Соединение с датчиком КОМ |  |  |  |
| 10 |  | Соединение с электропитанием |  |  |  |
| 11 |  | Соединение с реле стартера |  |  |  |
| 12 |  | Соединение с электрическим сигналом стартера |  |  |  |
| 13 |  | Соединение с электропитанием предпускового подогревателя |  |  |  |
| 14 |  | Соединение с электропитанием генератора |  |  |  |
| 15 |  | Соединение с «+» аккумулятора |  |  |  |
| 16 |  | Соединение с переключателем источника тока |  |  |  |
| 17 |  | Соединение с датчиком блокировки межосевого дифференциала |  |  |  |
| 18 |  | Соединение с датчиком блокировки межколесного дифференциала |  |  |  |
| 19 |  | Соединение с левым задним фонарем |  |  |  |
| 20 |  | Соединение с проводами левых боковых габаритных фонарей |  |  |  |

7-6

| 37E56-24580 Пучок проводов на раме |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 21 |  | Соединение с сигналом КОМ |  |  |  |
| 22 |  | Соединение с сигнализатором заднего хода |  |  |  |
| 23 |  | Соединение с проводами правых боковых габаритных фонарей |  |  |  |
| 24 |  | Соединение с фонарем заднего хода |  |  |  |
| 25 |  | Соединение с правым фонарем заднего хода |  |  |  |
| 26 |  | Соединение с датчиком блокировки межколесного дифференциала |  |  |  |
| 27 |  | Соединение с датчиком уровня топлива |  |  |  |
| 28 |  | Соединение с датчиком одометра |  |  |  |
| 29 |  | Соединение с осушителем воздуха |  |  |  |
| 30 |  | Соединение с датчиком включения повышенной/пониженной передачей РК |  |  |  |
| 31 |  | Соединение с датчиком засоренности воздушного фильтра |  |  |  |
| 32 |  | Соединение с вспомогательной кнопкой пуска двигателя |  |  |  |
| 33 |  | Соединение с датчиком температуры охлаждающей жидкости |  |  |  |
| 34 |  | Соединение с пучком проводов в кабине |  |  |  |
| 35 |  | Соединение с пучком проводов дистанционного управления |  |  |  |
| 36 |  | Соединение с электрическим сигналом (левым) |  |  |  |
| 37 |  | Земля-масса |  |  |  |

7-7

| 37E56-24580 Пучок проводов на раме |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 38 |  | Соединение с проводами правых боковых габаритных фонарей кузова |  |  |  |
| 39 |  | Соединение с реле предварительного подогрева топлива |  |  |  |
| 40 |  | Соединение с реле стартера |  |  |  |
| 41 |  | Соединение с указателем поворота |  |  |  |
| 42 |  | Соединение с датчиком уровня охлаждающей жидкости |  |  |  |
| 43 |  | Соединение с переключателем нейтральной передачи |  |  |  |
| 44 |  | Соединение с переключателем заднего хода |  |  |  |
| 45 |  | Соединение с датчиком давления масла |  |  |  |
| 46 |  | Соединение с предпусковым подогревателем |  |  |  |
|  | 37E56-24580 | Пучок электропроводов на раме в сборе | 1 |  |  |
|  | 3506350-K0100 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
|  | 3524081-T0100 | Вкладыш резиновый | 1 |  |  |
|  | 35ZB7-06105 | Лента | 5 |  |  |
|  | 35ZB8A-06105 | Лента | 10 |  |  |
|  | 3750131-T0300 | Держатель вспомогательной кнопки пуска двигателя | 1 |  |  |
|  | 37ZD2A-50130 | Кнопка вспомогательная пуска двигателя | 1 |  |  |
|  | 37F-24012 | Рукав защитный | 5 |  |  |
|  | 37F-24013 | Зажим пучка проводов | 5 |  |  |
|  | 37ZB6-24081 | Вкладыш резиновый | 9 |  |  |

7-8

| 37E56-24580 Пучок проводов на раме |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q41208 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
|  | Q41210 | Шайба стопорная | 1 |  |  |
|  | Q68614-E | Скоба | 2 |  |  |
|  | RQ8552020 | Рукав защитный | 6 |  |  |
|  | 37ZD2A-24081 | Вкладыш резиновый | 2 |  |  |
|  | 37Z66-24230 | Лента в сборе | 15 |  |  |
|  | 37Z66-24231 | Зажим | 1 |  |  |
|  | 37Z66-24232 | Крепление ленты | 1 |  |  |
|  | 37Z66-24233 | Лента | 1 |  |  |
|  | 35ZB8A-06081 | Кронштейн | 20 |  |  |
|  | 35ZB8A-06102 | Зажим ремня | 20 |  |  |
|  | 35ZB8A-06105 | Лента | 20 |  |  |
|  | Q150B0822 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q150B0845 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q68214 | Скоба зажимная | 2 |  |  |
|  | 3724585-K0300 | Держатель проводов | 1 |  |  |
|  | 3724586-K0300 | Хомут | 1 |  |  |
|  | Q174B0616 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | 3724951-T1400 | Кронштейн | 5 |  |  |
|  | Q150B1016 | Болт | 4 |  |  |

7-9

| 37E56-24580 Пучок проводов на раме |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q150B0830 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
|  | 3724952-K0300 | Кронштейн крепления | 1 |  |  |
|  | 3724951-T1400 | Кронштейн крепления КПП | 1 |  |  |

7-10

| 37E56-24030 Пучок проводов дистанционного управления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 |  | Соединение с датчиком переднего моста | 1 |  |  |
| 2 |  | Соединение с блоком электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 3 |  | Соединение с датчиком переднего моста | 1 |  |  |
| 4 |  | Соединение с проводами дистанционного управления | 1 |  |  |
| 5 |  | Соединение с массой | 1 |  |  |
| 6 |  | Соединение с пучком проводов на раме | 1 |  |  |
| 7 |  | Соединение с электромагнитным клапаном дифференциала межосевой блокировки переднего и заднего мостов | 1 |  |  |

7-11

| 37ZXC05-24560 Пучок проводов датчика ABS |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 |  | Соединение с датчиком левого заднего колеса | 1 |  |  |
| 2 |  | Соединение с датчиком правого заднего колеса | 1 |  |  |
| 3 |  | Соединение с электромагнитным клапаном среднего правого колеса | 1 |  |  |
| 4 |  | Соединение с электромагнитным клапаном среднего левого колеса | 1 |  |  |
| 5 |  | Соединение с датчиком переднего правого колеса | 1 |  |  |
| 6 |  | Соединение с электромагнитным клапаном переднего правого колеса | 1 |  |  |
| 7 |  | Соединение с проводами кузова | 1 |  |  |
| 8 |  | Соединение с электромагнитным клапаном переднего левого колеса | 1 |  |  |
| 9 |  | Соединение с датчиком переднего левого колеса | 1 |  |  |
| 10 |  | Соединение с датчиком среднего правого колеса | 1 |  |  |
| 11 |  | Соединение с датчиком среднего левого колеса | 1 |  |  |
| 12 |  | Соединение с электромагнитным клапаном заднего правого колеса | 1 |  |  |
| 13 |  | Соединение с электромагнитным клапаном заднего левого колеса | 1 |  |  |

7-12

| 37ZXC05-24011 Пучок проводов контрольной лампы ABS |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 |  | Соединение с индикатором ABS | 1 |  |  |
| 2 |  | Соединение с замком зажигания | 1 |  |  |
| 3 |  | Соединение с прибором диагностики электрической системы | 1 |  |  |
| 4 |  | Соединение с пучком проводов на раме | 1 |  |  |
| 5 |  | Соединение с электропитанием | 1 |  |  |
| 6 |  | 搭铁 | 1 |  |  |
| 7 |  | Соединение с блоком управления ABS | 1 |  |  |
| 8 |  | Соединение с клавишей диагностики ABS | 1 |  |  |
| 9 |  | Соединение с электропитанием ламп | 1 |  |  |

7-13

| 37ZX80-24200 Пучок проводов боковых габаритных фонарей |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 |  | Соединение с лампой габаритных огней | 6 |  |  |
| 2 |  | Соединение с пучком проводов на раме | 2 |  |  |
|  | Q68960 | Зажим | 20 |  |  |
|  | 37ZX150-24001 | Хомут | 10 |  |  |

7-14

| 37ZB7E-54040 Блок электропневмоклапанов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37ZB7E-54040 | Блок 4-х электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 2 | 37E55-54050 | Блок 5-ти электропневмоклапанов | 1 |  |  |
| 3 | Q150B0830 | Болт | 8 |  |  |
| 4 | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 5 | Q40108 | Шайба | 8 |  |  |
| 6 | Q340B08 | Гайка | 8 |  |  |

7-15

| 37ZB3A-73011 Задний фонарь |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37ZB3A-73011 | Защита левого заднего фонаря | 1 |  |  |
|  | 37ZB3A-73021 | Защита правого заднего фонаря | 1 |  |  |
| 2 | 37ZB1-73010 | Фонарь левый задний | 1 |  |  |
|  | 37ZB1-73020 | Фонарь правый задний | 1 |  |  |
|  | 37ZB3A-17115 | Отражатель левый в сборе | 1 |  |  |
|  | 37ZB3A-17125 | Отражатель правый в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 37ZB6-24081 | Кольцо резиновое | 4 |  |  |
| 4 | 37ZB1-16111 | Кронштейн крепления заднего фонаря | 2 |  |  |
| 5 | Q150B0830 | Болт | 8 |  |  |
| 6 | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 7 | Q40108 | Шайба | 8 |  |  |
| 8 | Q340B08 | Гайка | 8 |  |  |
| 9 | Q150B1235 | Болт | 8 |  |  |
| 10 | Q40312 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 11 | Q340B012 | Гайка | 8 |  |  |

7-16

| 38ZD2A-18010 Сигнализатор заднего хода |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 38ZD2A-18010 | Зуммер заднего хода | 2 |  |  |
| 2 | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q41208 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 4 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 5 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 6 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |

7-17

| 3836ZB1-010 Датчик скорости |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3836ZB1-010 | Датчик скорости | 1 |  |  |

7-18

| 3827010-T0800 Топливный датчик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3827010-T0800 | Датчик уровня топлива в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q2140516 | Болт | 5 |  |  |
| 3 | Q40305 | Шайба пружинная | 5 |  |  |
| 4 | Q40105 | Шайба | 5 |  |  |

7-19

| 38ZD2A-33010 Датчик засоренности воздушного фильтра |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 38ZD2A-33010 | Датчик засоренности воздушного фильтра | 1 |  |  |
|  | Q341B10 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

7-20

| 3690010-K0300 Датчик уровня охлаждающей жидкости |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3690010-K0300 | Датчик уровня охлаждающей жидкости | 1 |  |  |

7-21

| QYL20 Домкрат в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | QYL20 | Домкрат ручной гидравлический вертикальный (20 т) | 1 |  |  |
| 2 | 3919920-Z3600 | Сумка домкрата | 1 |  |  |

7-22

| 3919AX-010 Ящик инструментальный |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 39ZB3-19015 | Кронштейн крепления левый в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 39ZB3-19020 | Кронштейн крепления правый в сборе | 1 |  |  |
| 3 | Q150B1040 | Болт | 4 |  |  |
| 4 | Q40310 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 5 | Q340B10 | Гайка | 4 |  |  |
| 6 | Q150B0820 | Болт | 4 |  |  |
| 7 | Q40208 | Шайба увеличенная | 4 |  |  |
| 8 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 9 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 10 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 11 | 3919AX-010 | Ящик инструментальный в сборе | 1 |  |  |

7-23

| 3919910-T0500 Сумка инструментальная |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3919910-T0500 | Сумка с инструментами в сборе | 1 |  |  |
| 1 | 39C-15020 | Ключ разводной большой (300×36) | 1 |  |  |
| 2 | 39H20A-01058-B | Ключ торцовый для колесных гаек | 1 |  |  |
| 3 | 3901146-T0500 | Лопатка монтажная | 1 |  |  |
| 4 | 3901147-T0500 | Лопатка монтажная | 1 |  |  |
| 5 | 39N-01037 | Ключ накидной гаечный (13×15) | 1 |  |  |
| 6 | 3919Z-010-A | Сумка шоферских инструментов | 1 |  |  |
| 7 | 39B-02010 | Знак аварийной остановки в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 3714310-C0100 | Лампа переносная в сборе | 1 |  |  |
| 9 | 39N-01310-B | Шланг для накачивания шин в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 39C-01140-A | Пассатижи в сборе | 1 |  |  |
| 11 | 39C-01120 | Отвертка плоская в сборе | 1 |  |  |
| 12 | 39C-01100 | Отвертка крестовая в сборе | 1 |  |  |
| 13 | 39C-15010-A | Ключ разводной малый (200×24) | 1 |  |  |
| 14 | 39N-01034 | Ключ гаечный (16×18) | 1 |  |  |

7-24

| 37E56-24020 Пучок проводов в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 |  | Соединение с электронной педалью акселератора | 1 |  |  |
| 2 |  | Соединение с переключателем сцепления | 1 |  |  |
| 3 |  | Соединение с пучком проводов на раме | 1 |  |  |
| 4 |  | Соединение с главным выключателем массы | 1 |  |  |
| 5 |  | Соединение с ключом передачи АСС | 1 |  |  |
| 6 |  | Соединение с ключом переключателя ON | 1 |  |  |
| 7 |  | Соединение с кабелем кузова 1103 | 1 |  |  |
| 8 |  | Соединение с зуммером | 1 |  |  |
| 9 |  | Соединение с пучком проводов на раме | 1 |  |  |
| 10 |  | Соединение с прибором диагностики | 1 |  |  |
| 11 |  | 搭铁 | 1 |  |  |
| 12 |  | Соединение с 4-х контактным реле | 1 |  |  |
| 13 |  | Соединение с диодом | 2 |  |  |
| 14 |  | Соединение с переключателем переднего моста | 1 |  |  |
| 15 |  | Соединение с переключателем раздаточной коробки | 1 |  |  |
| 16 |  | Соединение с выключателем блокировки межколесного дифференциала переднего моста | 1 |  |  |
| 17 |  | Соединение с выключателем блокировки межколесного дифференциала заднего моста | 1 |  |  |
| 18 |  | Соединение с переключателем дистанционного управления | 1 |  |  |
| 19 |  | Соединение с клавишей диагностики ECM | 1 |  |  |
| 20 |  | Соединение с панелью приборов | 1 |  |  |

7-25

| 37E56-24020 Пучок проводов в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 37E55-24031A | Кронштейн левого переключателя | 1 |  |  |
|  | 37E55-24032A | Кронштейн правого переключателя | 1 |  |  |
|  | 37E55-24033A | Кронштейн крепления левого переключателя (L) | 1 |  |  |
|  | 37E55-24035A | Кронштейн крепления левого переключателя | 1 |  |  |
|  | RQ1740615 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q2140512 | Винт | 1 |  |  |
|  | Q340B05 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40305 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q4400306 | Заклепка | 4 |  |  |
|  | 37E57-24583 | Кронштейн крепления кабеля датчика масляного фильтра | 1 |  |  |
|  | 37E57-24584 | Защита кабеля электропитания | 1 |  |  |
|  | 37E56-24582 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 |  |  |
|  | 3916302 | Реле предварительного подогревателя | 1 |  |  |
|  | DJ101 | Розетка с 7-ю гнездами | 1 | Выборочная установка |  |
|  | 3724462-C0100 | Пучок проводов к левой стороне | 1 |  |  |
|  | 3724464-C0100 | Пучок проводов к левой стороне | 1 |  |  |
|  | 3724465-C0100 | Пучок проводов к левой стороне | 1 |  |  |
|  | 3724472-C0100 | Пучок проводов к правой стороне | 1 |  |  |
|  | 3724473-C0100 | Пучок проводов к правой стороне | 2 |  |  |

7-26

| 37E56-24020 Блок управления раздаточной коробкой и включения блокировок дифференциалов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | JK931-157 | Включатель блока управления раздаточной коробкой и включения блокировок дифференциалов | 1 |  |  |
| 2 | JK931-002A | Выключатель блокировки межколесного дифференциала переднего моста | 1 |  |  |
| 3 | JK931-002B | Выключатель блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов | 1 |  |  |
| 4 | JK931-215 | Переключатель передач раздаточной коробки | 1 |  |  |
| 5 | JK931-230 | Выключатель блокировки дифференциала раздаточной коробки | 1 |  |  |
| 6 | 8SQS.311.000 | Заглушка | 2 |  |  |
| 7 | 8SQS.084.005 | Рамка боковая | 2 |  |  |
| 8 | 8SQS.084.006 | Рамка средняя | 5 |  |  |

7-27

| 3550C_XQ1010 Блок управления ABS |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3550C_XQ1010 | Блок управления ABS | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |

7-28

| 3750210-E56 Клавиша диагностики ECM |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750210-E56 | Клавиша диагностики ECM | 1 |  |  |

7-29

| 3750210-C010 Клавиша диагностики системы ABS |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750210-C0100 | Клавиша диагностики системы ABS | 1 |  |  |

7-30

| EF2-4G12 Электронная педаль акселератора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | EF2-4G12 | Педаль акселератора электронная в сборе | 1 |  |  |

7-31

| 37E56-24581 Промежуточный пучок проводов датчика топливного фильтра |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37E56-24581 | Пучок проводов датчика топливного фильтра | 1 |  |  |
| 2 |  | Соединение датчика с пучком проводов двигателя | 1 |  |  |
| 3 |  | Соединение с датчиком воды фильтра предварительной очистки топлива | 1 |  |  |

7-32

| 37N-57010 Зуммер |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 37N-57010 | Зуммер | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

7-33

8. КАБИНА

5000012-С0110-01	Кабина в сборе...………………………………………..………...8-5

1109K-C0101		Труба воздухозаборная…………………………………………8-6

1602D-C0100		Педаль сцепления…………………………………………….…8-7

1604A-C0100		Главный цилиндр сцепления……………………………….…..8-8

1606A-C0100		Бачок сцепления………………………………………………...8-9

1606C-C0101		Трубопровод гидросистемы сцепления………………………...8-10

1703C5-ZD2A	Рычаг управления коробкой передач…………………………..8-11

3404A-C0100		Привод рулевого механизма……………………………..……..8-12

3504A-C0100		Педаль тормоза………………………………………………….8-13

3506R-C0100		Трубопроводы стояночного тормоза…………………………..8-14

3514A-C0100		Тормозной кран…………………………………………............8-16

3517A-C0100		Управление стояночным тормозом…………………………….8-17

3638A-C0100		Реле комплексной сигнализации…………………………….....8-18

3704A-C0100		Замок зажигания…………………….…………………………..8-19

3714A-C0100		Потолочная лампа………………………….……………………8-20

3714B-C0100		Сервисная лампа………………………………….……………..8-21

3714F-C0100		Боковая лампа для чтения……………………………..………..8-22

3721B-C0100		Воздушный звуковой сигнал……………...……..…………….8-23

3722A-C0100		Блок предохранителей…………………………..………………8-24

3724D-C0107		Пучок проводов в кабине……………………………...………..8-25

3724J-C0103		Пучки проводов дверей………….…………………………..…8-29

3724K-C0100		Пучок проводов потолка кабины………………………………..8-30

3724M-C0100		Пучок проводов передней стенки кабины……………………..8-31

3724N-C0101		Пучок проводов бампера………………………………………..8-32

3724P-C0100		Пучки проводов пола кабины…………………………………..8-33

3724Q-C0101		Пучок проводов под полом кабины……………………………8-34

3724Z-C0100		Защитная панель переднего пучка проводов....………….…..…8-35

3725A-C0100		Прикуриватель…………………………………………………..8-36

3726A-C0100 	Боковой указатель поворота……………………………………8-37

3731A-C0100		Передние габаритные фонари и фонари знака автопоезда.…..8-38

3732A-C0101		Передние противотуманные фары……………………………..8-39

3735A-C0101		Реле……………………………………………………………….8-40

3735D-C0102		Реле указателей поворота………….……………...…………….8-41

3735H-C0100		Реле моторного тормоза…………………………………...……8-42

3735M-C0100		Реле стеклоочистителя……...…………………………………..8-43

3735N-C0100		Реле кондиционера………………...……………………………8-44

3735W-C0100	Реле передних противотуманных фар…………………………8-45

3747A-C0100		Омыватель лобового стекла……………………….……………8-46

3750A-C0100		Выключатели…………………………….………………………8-47

3750D-C0100		Выключатель лампы двери……………………….…………….8-48

3750F-C0100		Выключатель блокировки межосевого дифференциала……...8-49

3750G-C0101		Выключатели КОМ и подъема самосвальной платформы…...8-50

3750H-C0100		Выключатель тормозной лампы………………………………..8-51

3750I-C0100		Выключатель сцепления………………………………………..8-52

3750S-C0100		Выключатель нейтральной передачи

демультипликатора коробки передач………………………….8-53

3750T-C0100		Выключатель передних противотуманных фар………….……8-54

8-1

3751X-C0100		Заглушка выключателя электропривода зеркала

заднего вида…………………………………………………….…8-55

3751Y-C0100		Заглушка клавишных выключателей на щитке……………….8-56

3763A-C0100		Светоотражатель……………...…………………………………8-57

3772A-C0100		Передние комбинированные фары………...…………………..8-58

3774A-C0100		Подрулевой переключатель…………………………...……….8-59

3775A-C0100		Автомагнитола…………………………………………………..8-60

3800A-C0300		Комбинация приборов…………………………...………………8-61

3816C-C0100		Датчики давления воздуха…………………………...…………8-62

3819A-C0100		Многофункциональный звуковой сигнал (зуммер)…………..8-63

3910A-C0100		Огнетушитель……………………………………………………8-64

5000F-C0100		Передняя эмблема……………………………………………….8-65

5000K-C0100		Присоединения для сварки в кабине……...…………………...8-66

5000M-C0100		Заглушки кабины…………………...…………………………...8-67

5001A-C0100		Передняя подвеска кабины……………………………………..8-68

5001B-C0100		Задняя подвеска кабины………….……………………………..8-70

5001C-C0103		Наружный знак кабины — 375 л.с. ………......………………..8-72

5003A-C0100		Гидроцилиндр подъема кабины…………….…………………8-73

5003B-C0100		Крепление гидроцилиндра подъема кабины…………..………8-74

5005A-C0105		Масляный насос механизма подъема кабины…………...…….8-75

5101A-C0100		Пол кабины в сборе………………………………………………8-76

5102B-C0100		Интерьер пола…………………….…………………………….8-77

5102J-C0104		Чехол рычага переключения передач…………..……………..8-78

5103A-C0100		Ящик для мелких вещей…………………..……………………8-79

5103B-C0100		Средний ящик для мелких вещей………..…………………….8-80

5104A-C0100		Рулевое колесо…………………………..………………………8-81

5104B-C0100		Облицовка рулевой колонки…………..…………….………….8-82

5109A-C0101		Напольный коврик кабины…………………….……………….8-83

5110B-C0100		Теплоизоляционная накладка пола……………….……………8-84

5111B-C0100		Противовибрационная накладка пола……………..…………..8-85

5205A-C0100		Стеклоочиститель в сборе………………..……………………..8-86

5206A-C0100		Лобовое стекло…………………………………..………………8-87

5301C-C0100		Передняя панель и решетка радиатора……………………….8-88

5301E-C0100		Передняя панель………………………..……………………..8-89

5301J-C0100		Передний обтекатель…………………………………………..8-90

5301P-C0100		Нижняя упорная плита переднего обтекателя……………….8-91

5303A-C0100		Ящики для вещей панели приборов……………………………8-92

5305A-C0100		Кронштейны панели приборов………………………………..8-93

5305B-C0103		Панель приборов……………………………………………….8-94

5401A-C0100		Левая боковина……………...…………………………………8-96

5401B-C0100		Правая боковина……………………………………………….8-97

5402A-C0100		Внутренняя отделка левой боковины…………...……………8-98

5402B-C0100		Внутренняя отделка правой боковины………...……………..8-99

5403A-C0100		Левая вентиляционная накладка…………………………...…8-100

5403B-C0100		Правая вентиляционная накладка………...…………………..8-101

5601A-C0100		Задняя панель…………………………………………..………8-102

5602A-C0100		Внутренняя отделка задней панели………..…………………8-103

5603A-C0100		Заднее стекло……………………………………………...……8-104

5701A-C0104		Крыша кабины……………...………………………………….8-105

5702A-C0104		Внутренняя отделка крыши кабины………………………….8-106

5704A-C0103		Верхний ящик для мелких вещей………………………….….8-107

8-2

5810A-C0100		Ремень безопасности водителя………………………………..8-108

5810B-C0100		Ремень безопасности пассажира………………………...……8-109

6101A-C0102		Дверь левая в сборе……………………...…………………….8-110

6101B-C0102		Дверь правая в сборе………………………………...………...8-111

6101C-C0100		Буфер двери кабины……………...……………………………8-112

6102A-C0103		Внутренняя отделка левой двери……………...……………...8-113

6102B-C0103		Внутренняя отделка правой двери………………………...….8-114

6103A-C0100		Стекло левой двери…………...………………………………..8-115

6103B-C0100		Стекло правой двери…………………..………………………8-116

6104A-C0100		Левый стеклоподъемник в сборе…………………...…………8-117

6104B-C0100		Правый стеклоподъемник в сборе……………...…………….8-118

6105A-C0100		Замок левой двери……………………………………………..8-119

6105B-C0100		Замок правой двери……………………………………………8-120

6107A-C0100		Уплотнители левой двери……………………………………..8-121

6107B-C0100		Уплотнители правой двери……………………………………8-122

6800A-C0100		Сиденье водителя………………………………………………8-123

6900A-C0100		Сиденье пассажира…………………………………………….8-124

7600A-C0102		Спальная полка…………………...……………………………8-125

7920A-C0101 GPS	Навигатор GPS……………………………...………………….8-126

8101A-C0100		Отопитель в сборе……………………………………….……..8-127

8101B-C0100		Трубопроводы отопителя…………….………………………..8-128

8101C-C0106		Подводящий и отводящий трубопроводы отопителя….……8-129

8102A-C0100		Воздуховоды системы отопления…………………………….8-130

8103A-C0101		Система вентиляции кабины………………………………….8-131

8105A-C0103		Радиатор кондиционера……………………………………….8-132

8108A-C0103		Трубопроводы кондиционера………………………..………..8-133

8112A-C0101		Блок управления кондиционером………………………….…8-136

8201A-C0100		Наружное левое зеркало заднего вида…….…………………8-137

8201B-C0100		Наружное правое зеркало заднего вида…………..………….8-138

8201C-C0100		Крепление наружного левого зеркала заднего вида……...….8-139

8201D-C0102		Крепление наружного правого зеркала заднего вида………...8-140

8201E-C0100		Внутреннее зеркало заднего вида………...…………………..8-141

8203A-C0100		Пепельница………………………………………………………8-142

8204A-C0100		Солнцезащитный козырек………………………….…………8-143

8205B-C0100		Направляющие оконной шторы…………………………..…..8-144

8211A-C0100		Наружные передние поручни……..…………………………..8-145

8211B-C0100		Внутренние поручни……………………………………………8-146

8219A-C0100		Зеркало нижнего обзора……………………...………………..8-147

8220A-C0100		Наружное зеркало бокового обзора……………………….…...8-148

8220В-C0100		Держатель наружного зеркала бокового обзора…….……..….8-149

8403A-C0100		Задний левый брызговик……………………………...……….8-150

8403B-C0100		Задний правый брызговик…………………………………..…8-151

8403C-C0101		Передний левый брызговик……….……………………………8-152

8403D-C0101		Передний правый брызговик…………...……………………..8-153

8403E-C0100		Левый внутренний брызговик………………………………...8-154

8403F-C0100		Правый внутренний брызговик……………………………….8-155

8403G-C0100		Верхний брызговик левого колеса……………………………8-156

8403H-C0100		Верхний брызговик правого колеса…………………………..8-157

8403J-C0101		Нижний брызговик левого колеса…………………………….8-158

8403K-C0101		Нижний брызговик правого колеса…………………………...8-159

8403L-C0100		Левая звукоизоляционная панель……………………………..8-160

8403M-C0100		Правая звукоизоляционная панель…………………………...8-161

8-3

8405A-C0102		Левая подножка кабины…………………..…………………….8-162

8405B-C0102		Правая подножка кабины………………………………...……8-163

8405C-C0102		Левая подножка………………………………………………...8-164

8405D-C0102		Правая подножка………………………………………………8-166

8406A-C0101		Передний бампер………………………………………………8-168

8-4

| 5000012-C0110-01 Кабина в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5000012-C0110-01 | Кабина в сборе | 1 |  |  |

8-5

| 1109K-C0101 Труба воздухозаборная |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q1840816 | Болт | 4 |  |  |
| 2 | 1109822-C0100 | Кронштейн воздухозаборной трубы верхний | 1 |  |  |
| 3 | 1109820-C0100 | Кронштейн воздухозаборной трубы с резиновой трубкой верхний в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 1109810-C0101 | Труба воздухозаборная в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 1109825-C0101 | Кронштейн воздухозаборной трубы нижний | 1 |  |  |

8-6

| 1602D-C0100 Педаль сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1602020-C0100 | Рычаг педали сцепления в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 1602047-C0100 | Ось педали сцепления | 1 |  |  |
| 3 | 1602110-C0100 | Кронштейн педали сцепления | 1 |  |  |
| 4 | 1602049-C0100 | Пружина педали сцепления возвратная | 1 |  |  |
| 5 | 1602041-C0100 | Блок ограничителей | 1 |  |  |
| 6 | Q150B0825-Z5 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
| 7 | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
| 8 | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |

8-7

| 1604A-C0100 Главный цилиндр сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 1604010-C0100 | Главный цилиндр сцепления | 1 |  |  |
| 2 | Q151B1230 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q340B12 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 2 |  |  |

8-8

| 1606A-C0100 Бачок сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B0620 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 2 | 1606010-C0100 | Бачок сцепления в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 13Z06-11508 | Хомут | 1 |  |  |
| 4 | 1606027-C0100 | Пыльник | 1 |  |  |
| 5 | 1606026-C0100 | Трубка бачка сцепления | 1 |  |  |

8-9

| 1606C-C0101 Трубопровод гидросистемы сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q150B0620 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба | 2 |  |  |
|  | 1606010-C0100 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 2 | 13Z06-11508 | Кронштейн передних трубок сцепления | 1 |  |  |
| 3 | 1606027-C0100 | Трубка передняя сцепления в сборе | 1 |  |  |

8-10

| 1703C5-ZD2A Рычаг управления коробкой передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 17ZD2A-03058 | Кронштейн рычага переключения передач в сборе (включая детали 1 и 2) | 1 |  |  |
|  | Q150B0825 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 1 | 17ZD2A-03058 | Кронштейн рычага переключения передач | 1 |  |  |
| 2 | 17ZD2A-03062 | Прокладка уплотнительная кронштейна | 1 |  |  |

8-11

| 3404A-C0100 Привод рулевого механизма |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3404010-C0100 | Привод рулевого механизма с рычагом фиксатора рулевой колонки в сборе | 1 |  |  |
|  | 3404050-C0100 | Рычаг фиксатора рулевой колонки в сборе | 1 |  |  |
|  | 3404052-C0100 | Болт | 1 |  |  |
|  | 3404053-C0100 | Гайка прижимная | 1 |  |  |
|  | 3404055-C0100 | Прокладка направляющая | 1 |  |  |
|  | 3404057-C0100 | Болт фиксатора | 1 |  |  |
|  | 3404059-C0100 | Шайба | 1 |  |  |
|  | 3404060-C0100 | Кронштейн рычага фиксатора рулевой колонки в сборе | 1 |  |  |
|  | 3404066-C0100 | Ограничитель | 1 |  |  |
|  | 3404067-C0100 | Сухарь | 2 |  |  |
|  | 3404C-014 | Шайба плоская рулевой колонки | 1 |  |  |
|  | 3404070-C0100 | Привод рулевого механизма | 1 |  |  |
| 2 | Q151B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 3 | Q150B1045 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40410 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |

8-12

| 3504A-C0100 Педаль тормоза |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3504025-C0100 | Педаль тормоза в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 3504038-C0100 | Пружина педали тормоза возвратная | 1 |  |  |
| 3 | 3504037-C0100 | Ось педали тормоза | 1 |  |  |
| 4 | Q340B10 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |
| 5 | 3504036-C0100 | Ограничитель хода педали тормоза | 1 |  |  |

8-13

| 3506R-C0100 Трубопроводы стояночного тормоза |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3506175-C0100 | Кронштейн штуцеров тормозных трубопроводов | 1 |  |  |
| 2 | Q150B0820 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
| 3 | 3506170-C0100 | Пучок нейлоновых шлангов с пылезащитным кожухом в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 3517022-C0100 | Трубка выпускная | 1 |  |  |
| 5 | 3517123-C0100 | Чехол пылезащитный | 1 |  |  |
| 6 | 3506031-C0100 | Штуцер воздушного сигнала | 1 |  |  |
| 7 | 3506180-C0100 | Штуцер | 1 |  |  |
| 8 | Q150B0616 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
| 9 | 3506032-C0100 | Штуцер тройника | 1 |  |  |
| 10 | RQ85006040 | Шланг в сборе | 1 |  |  |
| 11 | 3506174-C0100 | Кронштейн пучка нейлоновых шлангов | 1 |  |  |
| 12 | Q68622-E | Зажим | 2 |  |  |
| 13 | Q150B0820 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
| 14 | Q150B0816 | Болт | 5 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 5 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 5 |  |  |
| 15 | Q150B0816 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

8-14

| 3506R-C0100 Трубопроводы стояночного тормоза |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |

8-15

| 3514A-C0100 Тормозной кран |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3514020-C0100 | Кронштейн тормозного крана в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 3514022-C0100 | Кронштейн ограничителя хода педали тормоза | 1 |  |  |
| 3 | 3514010-C0100 | Кран тормозной в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 3514019-C0100 | Палец вилки штока тормозного крана | 1 |  |  |
| 5 | 3514014-C0100 | Тройник тормозного крана | 2 |  |  |
| 6 | 3514012-C0100 | Штуцер угловой тормозного крана | 1 |  |  |
|  | 35N-06027 | Гайка | 3 |  |  |
|  | 35N-06032 | Кольцо уплотнительное | 3 |  |  |
| 7 | 35BY-06513 | Штуцер | 1 |  |  |
|  | 35N-06037 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |  |
| 8 | Q500B0220 | Шплинт |  |  |  |
| 9 | Q150B0822 | Болт |  |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная |  |  |  |
|  | Q40108 | Шайба |  |  |  |
| 10 | Q150B0620-Z5 | Болт |  |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная |  |  |  |
|  | Q40106 | Шайба |  |  |  |

8-16

| 3517A-C0100 Управление стояночным тормозом |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3517010-C0100 | Кран стояночного тормоза автомобиля в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 35N-06037 | Шайба уплотнительная | 2 |  |  |
| 3 | 35ZB1-06513 | Штуцер | 2 |  |  |
| 4 | Q150B0620 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |

8-17

| 3638A-C0100 Реле комплексной сигнализации |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3638010-C0100 | Реле комплексной сигнализации в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q32005 | Гайка фланцевая | 2 |  |  |

8-18

| 3704A-C0100 Замок зажигания |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3704110-C0100 | Замок зажигания и ключ в сборе | 1 |  |  |
|  | Q174B0825 | Винт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |

8-19

| 3714A-C0100 Потолочная лампа |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3714110-C0100 | Лампа потолочная в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ2710520 | Винт | 2 |  |  |

8-20

| 3714B-C0100 Сервисная лампа |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3714210-C0100 | Лампа сервисная в сборе | 1 |  |  |
|  | Q184B0620-Z5 | Болт | 2 |  |  |

8-21

| 3714F-C0100 Боковая лампа для чтения |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3714170-C0100 | Лампа для чтения боковая в сборе | 2 |  |  |
|  | RQ2710412 | Винт | 4 |  |  |

8-22

| 3721B-C0100 Воздушный звуковой сигнал |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3721050-C0100 | Сигнал воздушный звуковой в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ1760625 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q40106 | Шайба | 4 |  |  |
| 4 | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 5 | 3721055-C0100 | Кронштейн воздушного звукового сигнала в сборе | 1 |  |  |

8-23

| 3722A-C0100 Блок предохранителей |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3722010-C0100 | Блок предохранителей в сборе | 1 |  |  |

8-24

| 3724D-C0107 Пучок проводов в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724020-C0106 | Главный пучок проводов левой стороны кабины (включают детали 10-14) | 1 |  |  |
| 2 | 3724946-C0100 | Хомут | 1 |  |  |
| 3 | Q1840612 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q41106 | Шайба стопорная с внутренними и наружными зубцами | 1 |  |  |
| 4 | 3724411-C0100 | Крышка кассеты SMJ левая | 1 |  |  |
|  | 3724414-C0100 | Хомут крепления пучка проводов SMJ | 3 |  |  |
| 5 | Q32206 | Гайка стопорная | 14 |  |  |
| 6 | 3724410-C0100 | Кассета SMJ левая | 1 |  |  |
| 7 | 3724030-C0106 | Главный пучок проводов правой стороны кабины (включают позиции 10, 13-16) | 1 |  |  |
| 8 | 3724420-C0100 | Кассета SMJ правая | 1 |  |  |
|  | 3724414-C0100 | Хомут крепления пучка проводов SMJ | 3 |  |  |
| 9 | 3724421-C0100 | Крышка кассеты SMJ правая | 1 |  |  |
| 10 | 3724922-C0100 | Хомут | 1 |  |  |
|  | 3724941-C0100 | Хомут | 1 |  |  |
| 11 | 3724022-C0100 | Экран пучка проводов защитный | 1 |  |  |
| 12 | 3722010-C0100 | Экран пучка проводов защитный | 1 |  |  |
| 13 | 3735100-C0100 | Блок реле | 1 |  |  |
| 14 | 3722010-C0100 | Блок предохранителей | 1 |  |  |
| 15 | 3724033-C0100 | Экран пучка проводов защитный | 1 |  |  |
| 16 | 3724034-C0100 | Экран пучка проводов защитный | 2 |  |  |
|  | Q68626 | Пластинки прокладки трубы |  |  |  |
|  | (1) – заземление | (2) – соединение с пучком проводов под полом слева |  |  |  |

8-25

| 3724D-C0107 Пучок проводов в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | (3) – соединение с пучком проводов левой двери | (4) – соединение с пучком проводов потолка |  |  |  |
|  | (5) – соединение с выключателем передних противотуманных фар | (6) – соединение с выключателем потолочной лампы |  |  |  |
|  | (7) – соединение с выключателем задних противотуманных фар | (8) – соединение с выключателем сцепления |  |  |  |
|  | (9) – соединение с комплексом выключателей | (10) – соединение с выключателем сигнализации |  |  |  |
|  | (11) – соединение с выключателем тормозных ламп | (12) – соединение с комплексом выключателей |  |  |  |
|  | (13) – соединение с замком зажигания | (14) – соединение с комплексом выключателей |  |  |  |
|  | (15) – присоединяют мигающие лампы | (16) – соединение с пучком проводов на полу |  |  |  |
|  | (17) – соединение с комплексным сигнализатором | (18) – соединение с комплексом диодов |  |  |  |
|  | (19) – короткий штырек заземлителя | (20) – соединение с главным пучком проводов правой части кабины |  |  |  |
|  | (21) – соединение с прикуривателем | (22) – соединение с воздушным звуковым сигналом (зеленый) |  |  |  |
|  | (23) – соединение с выключателем осушителя (черный) | (24) – соединение с выключателем подъема (серый) |  |  |  |
|  | (25)- 接后照灯开关（蓝） | (26) – соединение с автомагнитолой |  |  |  |
|  | (27) – вилка короткого замыкания линии заземления 2 | (28) – соединение с реле АСС |  |  |  |

8-26

| 3724D-C0107 Пучок проводов в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | (29) – соединение с реле 2 замка зажигания в положении ON | (30) – соединение с реле выключателя задних противотуманных фар |  |  |  |
|  | (31) – соединение с реле маленьких ламп | (32) – соединение с реле 2 замка зажигания в положении ON |  |  |  |
|  | (33) – соединение с реле передних противотуманных фар | (34) – соединение с переключателем привода при движении автомобиля (зеленый) |  |  |  |
|  | (35) – соединение с переключателем привода при остановкие автомобиля (красный) | (36) – соединение с выключателем блокировки межосевого дифференциала (желтый) |  |  |  |
|  | (37) – соединение с выключателем блокировки межколесных дифференциалов (черный) | (38) – соединение с блоком предохранителей |  |  |  |
|  | (39) – соединение с пучком проводов левой части рамы | (40) – соединение с пучком проводов левой части кабины |  |  |  |
|  | (41) – соединение с реле стеклоочистителя | (42) – соединение с пучком проводов кондиционера и отопителя |  |  |  |
|  | (43)- соединение с электродвигателем стеклоочистителя | (44) – заземление |  |  |  |
|  | (45) – соединение с пучком проводов правой двери | (46) – соединение с пучком проводов правой части рамы |  |  |  |
|  | (47) – соединение с пучком проводов передней стенки | (48) – вилка короткого замыкания линии заземления |  |  |  |

8-27

| 3724D-C0107 Пучок проводов в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | (49) – соединение с многофункциональным зуммером | (50) - спаренное реле 2 |  |  |  |
|  | (50) - спаренное реле 1 | (52) – реле приспособлений компрессора |  |  |  |
|  | (53) – реле приспособлений воздухонагревателя | (54) – реле приспособлений стеклоочистителя |  |  |  |

8-28

| 3724J-C0103 Пучки проводов дверей |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724050-C0301 | Пучок проводов левой двери (включая детали 3-4) | 1 |  |  |
| 2 | 3724055-C0301 | Пучок проводов правой двери (включая детали 3-4) | 1 |  |  |
| 3 | 3724901-C0100 | Чехол защитный | 6 |  |  |
| 4 | 3724941-C0100 | Хомут | 13 |  |  |
|  | А – соединение с пучком проводов левой стороны кабины |  |  |  |  |
|  | B – соединение с левым указателем поворота |  |  |  |  |
|  | С – соединение с лампочкой подножки |  |  |  |  |
|  | D – соединение с правым указателем поворота |  |  |  |  |
|  | E – соединение с пучком проводов правой стороны кабины |  |  |  |  |

8-29

| 3724K-C0100 Пучок проводов потолка кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724040-C0100 | Пучок проводов потолка кабины в сборе (включая деталь 2) | 1 |  |  |
| 2 | 3724941-C0100 | Хомут | 21 |  |  |
|  | А – соединение с пучком проводов левой части кабины |  |  |  |  |
|  | B – соединение с габаритными огнями |  |  |  |  |
|  | C – соединение с указательной лампой |  |  |  |  |
|  | D – соединение с левым динамиком |  |  |  |  |
|  | E – соединение с правым динамиком |  |  |  |  |
|  | F – соединение с правой лампой для чтения |  |  |  |  |
|  | G – соединение с левой лампой для чтения |  |  |  |  |
|  | H – соединение с потолочной лампой |  |  |  |  |

8-30

| 3724M-C0100 Пучок проводов передней стенки кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724100-C0100 | Пучок проводов передней стенки кабины в сборе (включают детали 2, 3) | 1 |  |  |
|  | 3724943-C0100 | Хомут | 1 |  |  |
| 2 | 3724101-C0100 | Кожух защитный - SMJ | 1 |  |  |
| 3 | 3724941-C0100 | Хомут | 13 |  |  |
|  | A – соединение с пучком правой части кабины |  |  |  |  |
|  | В – соединение с напорным выключателем |  |  |  |  |
|  | C– соединение с двигателем омывателя лобового стекла |  |  |  |  |
|  | D – соединение с датчиком манометра (передний мост) |  |  |  |  |
|  | E- соединение с датчиком манометра (задний мост) |  |  |  |  |
|  | F – соединение с контрольной лампой |  |  |  |  |

8-31

| 3724N-C0101 Пучок проводов бампера |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724200-C0101 | Пучок проводов бампера | 1 |  |  |
|  | A – соединение с передним левым фонарем и левой противотуманной фарой |  |  |  |  |
|  | В – соединение с пучком проводов рамы |  |  |  |  |
|  | C - соединение с передним правым фонарем и правой противотуманной фарой |  |  |  |  |

8-32

| 3724P-C0100 Пучки проводов пола кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724060-C0101 | Пучок проводов пола в сборе (включая деталь 2) | 1 |  |  |
| 2 | 3724941-C0100 | Хомут | 11 |  |  |
| 3 | 3724090-C0100 | Пучок проводов левой стороны пола в сборе (включая детали 4, 5) | 1 |  |  |
| 4 | 3724902-C0100 | Чехол защитный | 2 |  |  |
| 5 | 3724903-C0100 | Чехол защитный | 2 |  |  |
| 6 | 3724095-C0100 | Пучок проводов правой стороны пола в сборе (включая детали 4, 5) | 1 |  |  |
| 7 | 3724130-C0100 | Пучок проводов выключателей (включая деталь 8) | 1 |  |  |
| 8 | Q68605 | Пластина зажимная одинарной трубы | 2 |  |  |
|  | RQ2710512 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
|  | Q40205 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
|  | А – соединение с пучком проводов левой части кабины | G – соединение с пучком проводов пола |  |  |  |
|  | В – соединение с датчиком ремней безопасности | Н – соединение с выключателем лампы правой двери |  |  |  |
|  | С – соединение с пучком проводов выключателей | I - соединение с выключателем лампы левой двери |  |  |  |
|  | D – соединение с пучком проводов левой стороны пола |  |  |  |  |
|  | E - соединение с пучком проводов правой стороны пола |  |  |  |  |
|  | F – соединение с розеткой переносной лампы |  |  |  |  |

8-33

| 3724Q-C0101 Пучок проводов под полом кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724070-C0300 | Пучок проводов под полом с левой стороны в сборе (включая детали 2-4) | 1 |  |  |
| 2 | 3724904-C0100 | Чехол защитный | 2 |  |  |
| 3 | 3724942-C0100 | Хомут | 3 |  |  |
| 4 | 3724941-C0100 | Хомут | 4 |  |  |
|  | А – соединение с пучком проводов левой части кабины |  |  |  |  |
|  | B – соединение с электромагнитным клапаном воздушного звукового сигнала |  |  |  |  |
|  | C - соединение с баропереключателем ручного клапана |  |  |  |  |

8-34

| 3724Z-C0100 Защитная панель переднего пучка проводов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3724464-C0100 | Защитный щит пучка проводов левой стороны рамы | 1 |  |  |
| 2 | 3724946-C0100 | Хомут | 10 |  |  |
| 3 | Q1840620-Z5 | Болт | 4 |  |  |
| 4 | 3724465-C0100 | Защитный щит пучка проводов левой стороны рамы | 1 |  |  |
| 5 | 3724462-C0100 | Защитный щит пучка проводов левой стороны рамы | 1 |  |  |
| 6 | 3724461-C0100 | Защитный щит пучка проводов левой стороны рамы | 1 |  |  |
| 7 | 3724463-C0100 | Защитный щит пучка проводов левой стороны рамы | 1 |  |  |
| 8 | Q32008-Z5 | Гайка | 3 |  |  |
| 9 | 3724472-C0100 | Защитный щит пучка проводов правой стороны рамы | 1 |  |  |
| 10 | 3724471-C0100 | Защитный щит пучка проводов правой стороны рамы | 1 |  |  |
| 11 | 3724473-C0100 | Защитный щит пучка проводов правой стороны рамы | 1 |  |  |
| 12 | Q1840820-Z5 | Болт | 14 |  |  |

8-35

| 3725A-C0100 Прикуриватель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3725010-C0100 | Прикуриватель в сборе | 1 |  |  |
|  | 3725011-C0100 | Держатель прикуривателя | 1 |  |  |

8-36

| 3726A-C0100 Боковой указатель поворота |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3726220-C0100 | Указатель поворота боковой правый в сборе | 1 |  |  |
|  | 3726210-C0100 | Указатель поворота боковой левый в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ2760425 | Винт самонарезной | 4 |  |  |
| 3 | 3726911-C0100 | Гайка пластиковая | 4 |  |  |

8-37

| 3731A-C0100 Передние габаритные фонари и фонари знака автопоезда |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3731010-C0100 | Фонарь в сборе | 5 |  |  |
| 2 | Q40306 | Шайба пружинная | 15 |  |  |
| 3 | Q40106 | Шайба | 15 |  |  |
| 4 | Q340B06 | Гайка | 15 |  |  |

8-38

| 3732A-C0101 Передние противотуманные фары |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3732010-C0100 | Фара противотуманная передняя в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 3732011-C0100 | Кронштейн передней противотуманной фары | 2 |  |  |
| 3 | RQ1721025 | Винт | 3 |  |  |
| 4 | Q40310 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
| 5 | Q40110 | Шайба | 3 |  |  |

8-39

| 3735A-C0101 Реле |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3735090-C0100 | Реле в сборе | 8 |  |  |

8-40

| 3735D-C0102 Реле указателей поворота |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3735010-C0100 | Реле в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q32005 | Гайка фланцевая | 1 |  |  |

8-41

| 3735H-C0100 Реле моторного тормоза |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3735090-C0100 | Реле в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 3735095-C0100 | Реле в сборе | 1 |  |  |

8-42

| 3735M-C0100 Реле стеклоочистителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3735020-C0100 | Реле стеклоочистителя в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q32005 | Гайка фланцевая | 2 |  |  |
| 3 | 3735090-C0100 | Реле в сборе | 1 |  |  |

8-43

| 3735N-C0100 Реле кондиционера |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3735090-C0100 | Реле в сборе | 2 |  |  |

8-44

| 3735W-C0100 Реле передних противотуманных фар |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3735090-C0100 | Реле в сборе | 1 |  |  |

8-45

| 3747A-C0100 Омыватель лобового стекла |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3747010-C0100GY | Омыватель лобового стекла в сборе (включая детали 1, 3, 4) | 1 |  |  |
| 1 | 3747010-C0100 | Омыватель в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q1840620-Z5 | Болт | 3 |  |  |
| 3 | 3747043-C0100 | Штуцер | 3 |  |  |
| 4 | 3747041-C0100 | Шланг омывателя | 1 |  |  |
| 5 | 3747042-C0100 | Хомут | 9 |  |  |

8-46

| 3750A-C0100 Выключатели |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750100-C0100 | Выключатель плафона кабины в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 3750040-C0100 | Выключатель задних противотуманных фар | 1 |  |  |
| 3 | 3750010-C0100 | Переключатель пневматического и электрического сигнала в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 3714320-C0100 | Розетка переносной лампы | 1 |  |  |
| 5 | 3750020-C0100 | Выключатель осушителя в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 3750060-C0100 | Выключатель аварийной сигнализации в сборе | 1 |  |  |
|  | А – облицовка левая панели приборов |  |  |  |  |
|  | В - панель управления |  |  |  |  |

8-47

| 3750D-C0100 Выключатель лампы двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750440-C0100 | Выключатель лампы двери в сборе | 2 |  |  |
|  | Q2140416 | Винт | 2 |  |  |

8-48

| 3750F-C0100 Выключатель блокировки межосевого дифференциала |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750080-C0100 | Выключатель блокировки межосевого дифференциала в сборе | 1 |  |  |

8-49

| 3750G-C0101 Выключатели КОМ и подъема самосвальной платформы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750110-C0100 | Выключатель КОМ | 1 |  |  |
| 2 | 3750120-C0100 | Выключатель подъема самосвальной платформы | 1 |  |  |

8-50

| 3750H-C0100 Выключатель тормозной лампы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750410-C0100 | Выключатель сигнализации тормозной лампы в сборе | 1 |  |  |
|  | Q351B10 | Гайка низкая | 1 |  |  |

8-51

| 3750I-C0100 Выключатель сцепления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750420-C0100 | Выключатель сцепления в сборе | 1 |  |  |
|  | Q351B12 | Гайка | 1 |  |  |

8-52

| 3750S-C0100 Выключатель нейтральной передачи демультипликатора коробки передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750190-C0100 | Выключатель нейтральной передачи демультипликатора коробки передач в сборе | 1 |  |  |

8-53

| 3750T-C0100 Выключатель передних противотуманных фар |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750030-C0100 | Выключатель передних противотуманных фар в сборе | 1 |  |  |
|  | А - облицовка левая панели приборов |  |  |  |  |

8-54

| 3751X-C0100 Заглушка выключателя электропривода зеркала заднего вида |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750921-C0100 | Заглушка выключателя электропривода зеркала заднего вида | 1 |  |  |

8-55

| 3751Y-C0100 Заглушка клавишных выключателей на щитке |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3750911-C0100 | Заглушка выключателя | 20 |  |  |
|  | А - облицовка левая панели приборов |  |  |  |  |

8-56

| 3763A-C0100 Светоотражатель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3763010-C0100 | Светоотражатель в сборе | 2 |  |  |
| 2 | Q340B04 | Гайка | 4 |  |  |
|  | Q40104 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40304 | Шайба пружинная | 4 |  |  |

8-57

| 3772A-C0100 Передние комбинированные фары |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ1720630 | Винт | 8 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 8 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
|  | Q33406 | Гайка | 8 |  |  |
| 2 | 3772020-C0100 | Фара передняя комбинированная правая в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 3772010-C0100 | Фара передняя комбинированная левая в сборе | 1 |  |  |

8-58

| 3774A-C0100 Подрулевой переключатель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3774010-C0100 | Переключатель подрулевой в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q40105 | Шайба | 3 |  |  |
| 3 | Q40305 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
| 4 | Q2140525 | Винт | 3 |  |  |

8-59

| 3775A-C0100 Автомагнитола |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3775020-C0100 | Динамик в сборе | 2 |  |  |
|  | RQ2710516 | Винт самонарезной | 6 |  |  |
|  | Q40205 | Шайба увеличенная | 6 |  |  |
|  | Q40305 | Шайба пружинная | 6 |  |  |
| 2 | 3775010-C0100 | Автомагнитола в сборе | 1 |  |  |
|  | Q2140508 | Винт | 8 |  |  |
|  | Q40005 | Шайба уменьшенная | 8 |  |  |
|  | Q40305 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
| 3 | 3775011-C0100 | Держатель автомагнитолы левый | 1 |  |  |
| 4 | 3775012-C0100 | Держатель автомагнитолы правый | 1 |  |  |
|  | Q40206 | Шайба | 3 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | RQ2710620 | Винт самонарезной | 3 |  |  |
| 5 | 3775030-C0100 | Антенна в сборе | 1 |  |  |
|  | Q2140512-Z5 | Винт | 2 |  |  |
|  | Q40005 | Шайба уменьшенная | 2 |  |  |
|  | Q40305 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | 3724901-C0100 | Кожух защитный | 1 |  |  |
|  | RQ2710616 | Винт самонарезной | 3 |  |  |
|  | 3724921-C0100 | Хомут | 3 |  |  |

8-60

| 3800A-C0300 Комбинация приборов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3801010-ZXC04 | Комбинация приборов – Евро 3 | 1 |  |  |
| 2 | RQ2790616 | Винт самонарезной | 4 |  |  |

8-61

| 3816C-C0100 Датчики давления воздуха |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3682610-C0100 | Датчик давления воздуха | 2 |  |  |
| 2 | 3682810-C0100 | Датчик аварийного давления воздуха | 1 |  |  |

8-62

| 3819A-C0100 Многофункциональный звуковой сигнал (зуммер) |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 3819010-C0100 | Сигнал звуковой многофункциональный в сборе | 1 |  |  |
|  | Q32005 | Гайка | 2 |  |  |

8-63

| 3910A-C0100 Огнетушитель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 3910010-C0100 | Огнетушитель с кронштейном в сборе (включая детали 1-3) | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q174B0616 | Болт | 4 |  |  |
| 1 | 3910012-C0100 | Огнетушитель в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 3910015-C0100 | Кронштейн огнетушителя верхний в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 3910020-C0100 | Кронштейн огнетушителя нижний в сборе | 1 |  |  |
|  | Q174B0516 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40205 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |

8-64

| 5000F-C0100 Передняя эмблема |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5000515-C0100 | Эмблема в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5000519-C0100 | Планка декоративная левая в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 5000520-C0100 | Планка декоративная правая в сборе | 1 |  |  |
| 4 | Q32006 | Гайка | 8 |  |  |

8-65

| 5000K-C0100 Присоединения для сварки в кабине |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q1841020 | Болт с буртиком | 1 |  |  |
| 2 | Q1400820 | Болт с низкой головкой и шайбой в сборе | 8 |  |  |
| 3 | Q1400612 | Болт с низкой головкой и шайбой в сборе | 10 |  |  |

8-66

| 5000M-C0100 Заглушки кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5611020-C0100 | Заглушка A | 3 |  |  |
| 2 | 5611021-C0100 | Заглушка В | 1 |  |  |

8-67

| 5001A-C0100 Передняя подвеска кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5001059-C0100 | Кронштейн передней подвески верхний левый в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1235-0H1-J | Болт (с предварительным нанесением клея) | 12 |  |  |
|  | Q151B12105-0H1-J1 | Болт | 4 |  |  |
| 2 | 5001060-C0100 | Кронштейн передней подвески верхний правый в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 5001025-C0100 | Опора передней подвески с втулками в сборе | 2 |  |  |
|  | RQ42412-H1 | Шайба пружинная коническая | 20 |  |  |
| 4 | 5001022-C0100 | Ось вращения кабины | 2 |  |  |
|  | RQ38718 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40218 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
|  | Q500B0440 | Шплинт | 2 |  |  |
|  | QC41920-H1 | Шайба пружинная коническая | 4 |  |  |
|  | Q151B2090-0H1-J1 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q32112-0H1 | Гайка | 4 |  |  |
| 5 | 5001014-C0100 | Кронштейн передней подвески нижний в сборе | 1 |  |  |
|  | QC41916-H1 | Шайба пружинная коническая | 2 |  |  |
|  | Q32216-0H1 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q150B1650-0H1-J1 | Болт | 2 |  |  |
|  | QC41918-H1 | Шайба пружинная коническая | 1 |  |  |
|  | Q340B18-0H1 | Гайка | 1 |  |  |
|  | Q150B18100-0H1-J1 | Болт | 1 |  |  |
|  | QC41916-H1 | Шайба пружинная коническая | 2 |  |  |
|  | Q32216-OH1 | Гайка | 2 |  |  |

8-68

| 5001A-C0100 Передняя подвеска кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q150B16100-0H1-J1 | Болт | 2 |  |  |

8-69

| 5001B-C0100 Задняя подвеска кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5001110-C0100 | Кронштейн задней подвески верхний левый с резиновыми втулками в сборе | 1 |  |  |
|  | 5001130-C0100 | Втулка резиновая верхнего кронштейна задней подвески в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1035-0H1-J1 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q41010 | Шайба с внутренними зубцами | 3 |  |  |
|  | Q40110-Y | Шайба | 3 |  |  |
| 2 | 5002170-C0100 | Замок гидравлический левый в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 5001150-C0100 | Амортизатор пружинный в сборе | 2 |  |  |
|  | Q151B12120 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q33512 | Гайка | 2 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба | 2 |  |  |
|  | 5002059-C0100 | Трубка в сборе | 1 |  |  |
| 4 | Q151B1645-0H1-J1 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40116 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q341B16 | Гайка | 4 |  |  |
| 5 | 5001147-C0100 | Болт нижнего кронштейна задней подвески | 1 |  |  |
|  | Q41018 | Шайба с внутренними зубцами | 1 |  |  |
|  | Q40118 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q341B18 | Гайка | 1 |  |  |
| 6 | 5001140-C0100 | Кронштейн задней подвески нижний с резиновой втулкой в сборе | 2 |  |  |
|  | 5001145-C0100 | Втулка резиновая нижнего кронштейна задней подвески в сборе | 2 |  |  |

8-70

| 5001B-C0100 Задняя подвеска кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 7 | 5001146-C0100 | Балка поперечная задней подвески | 1 |  |  |
|  | Q151B1450 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q33514 | Гайка | 8 |  |  |
|  | Q40114 | Шайба | 8 |  |  |
| 8 | 5001120-C0100 | Кронштейн задней подвески верхний правый с резиновыми втулками в сборе | 1 |  |  |
|  | 5001130-C0100 | Втулка резиновая верхнего кронштейна задней подвески в сборе |  |  |  |
|  | Q150B1035-0H1-J1 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q41010 | Шайба с внутренними зубцами | 3 |  |  |
|  | Q40110-Y | Шайба | 3 |  |  |
| 9 | 5002175-C0100 | Замок гидравлический правый в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 5001136-C0100 | Косынка задней подвески | 4 |  |  |
|  | Q151B1270 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба | 8 |  |  |
|  | Q33512 | Гайка | 8 |  |  |
| 11 | Q151B1850-0H1-J1 | Болт | 5 |  |  |
|  | Q41018 | Шайба с внутренними зубцами | 5 |  |  |
|  | Q341B18 | Гайка | 5 |  |  |
|  | Q40118 | Шайба | 5 |  |  |

8-71

| 5001C-C0103 Наружный знак кабины — 375 л.с. |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5000711-C0103 | Знак мощности — 375 л.с. | 1 |  |  |

8-72

| 5003A-C0100 Гидроцилиндр подъема кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | Q500B0550 | Шплинт | 2 |  |  |
| 2 | Q40020 | Шайба | 5 |  |  |
| 3 | Q510B2070 | Штифт | 1 |  |  |
| 4 | 5003010-C0100 | Гидроцилиндр в сборе | 1 |  |  |
| 5 | Q510B2075 | Штифт | 1 |  |  |
| 6 | 5003091-C0100 | Кронштейн гидроцилиндра нижний | 1 |  |  |
| 7 | Q150B1450 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q340B14 | Гайка | 3 |  |  |
|  | Q40314 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | Q40014 | Шайба уменьшенная | 3 |  |  |

8-73

| 5003B-C0100 Крепление гидроцилиндра подъема кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5003085-C0100 | Кронштейн правого гидроцилиндра верхний в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5003081-C0100 | Пластина верхняя соединительная кронштейна правого гидроцилиндра | 1 |  |  |
| 3 | Q150B1035-J0 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40100 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q41210 | Шайба с внешними зубцами | 2 |  |  |
| 4 | Q150B1030-J0 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q40100 | Шайба | 3 |  |  |
|  | Q41210 | Шайба с внешними зубцами | 3 |  |  |
| 5 | Q40110 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q41210 | Шайба с внешними зубцами | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |

8-74

| 5005A-C0105 Масляный насос механизма подъема кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5003059-C0100 | Трубка гидравлического замка в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 35Z63E-06082 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | Q350B08 | Гайка низкая | 1 |  |  |
|  | Q150B0835 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | 37ZB6-24081 | Вставка резиновая | 1 |  |  |
|  | 35.6B2-06811 | Хомут | 4 |  |  |
| 3 | RQ8551950 | Чехол защитный | 10 |  |  |
| 4 | ZD160X4 | Хомут | 6 |  |  |
| 5 | 5004011-C0100 | Рукоятка | 1 |  |  |
| 6 | 5003060-C0101 | Трубка в сборе | 2 |  |  |
| 7 | 5005016-C0300 | Насос с кронштейном в сборе | 1 |  |  |
|  | 5005010-C0300 | Насос масляный в сборе | 1 |  |  |
|  | 5005014-C0100 | Кронштейн масляного насоса | 1 |  |  |
|  | Q350B08 | Гайка низкая | 4 |  |  |
|  | Q150B0835 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |

8-75

| 5101A-C0100 Пол кабины в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5100010-C0100 | Пол кабины в сборе | 1 |  |  |

8-76

| 5102B-C0100 Интерьер пола |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5102009-C0100 | Планка прижимная левого порога в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5102901-C0100 | Винт самонарезной | 6 |  |  |
| 3 | 5103902-C0100 | Гайка пластиковая | 6 |  |  |
| 4 | 5102010-C0100 | Планка прижимная правого порога в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 5102020-C0100 | Коврик пола | 1 |  |  |
| 6 | 5102303-C0100 | Пластина | 13 |  |  |
|  | 5102303-C0101 | Пластина | 1 |  |  |
|  | 5102303-C0102 | Пластина | 3 |  |  |
| 7 | Q2140820 | Винт | 2 |  |  |

8-77

| 5102J-C0104 Чехол рычага переключения передач |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5103050-C0104 | Чехол рычага переключения передач в сборе | 1 |  |  |

8-78

| 5103A-C0100 Ящик для мелких вещей |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5103010-C0100 | Ящик для мелких вещей в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5103901-C0100 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
| 3 | 5103901-C0101 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
| 4 | RQ2730616A- Z5 | Винт самонарезной | 1 |  |  |
| 5 | RQ2730616A -Z5 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
| 6 | RQ2730625A- Z5 | Винт самонарезной | 1 |  |  |
| 7 | 5103902-C0100 | Гайка пластиковая | 3 |  |  |
| 8 | 5103022-C0100 | Панель монтажная крана ручного тормоза | 1 |  |  |
| 9 | 5305901-C0100 | Зажим пружинный | 4 |  |  |
| 10 | 5103043-C0100 | Кронштейн ящика для мелких вещей | 1 |  |  |
| 11 | RQ2730625A- Z5 | Винт самонарезной | 3 |  |  |

8-79

| 5103B-C0100 Средний ящик для мелких вещей |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | RQ2730625A-Z5 | Винт самонарезной | 4 |  |  |
| 2 | 5103030-C0100 | Средний ящик для мелких вещей | 1 |  |  |
| 3 | Q1400820 | Болт с шайбой в сборе | 4 |  |  |
| 4 | 5103042-C0100 | Кронштейн задний среднего ящика для мелких вещей | 1 |  |  |
| 5 | 5103901-C0100 | Гайка пластиковая | 4 |  |  |
| 6 | 5103041-C0100 | Кронштейн передний среднего ящика для мелких вещей | 1 |  |  |

8-80

| 5104A-C0100 Рулевое колесо |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 51040101- C0100 | Колесо рулевое в сборе | 1 |  |  |

8-81

| 5104B-C0100 Облицовка рулевой колонки |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5104100-C0100 | Кожух рулевой колонки верхний в сборе | 2 |  |  |
| 2 | 5104110-C0100 | Кожух рулевой колонки средний в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 5104115-C0100 | Кожух рулевой колонки нижний в сборе | 1 |  |  |
| 4 | Q1840620 | Болт | 4 |  |  |
| 5 | RQ2700516A-Z5 | Винт самонарезной | 5 |  |  |

8-82

| 5109A-C0101 Напольный коврик кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5109010-C0100 | Коврик левый в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5109020-C0100 | Коврик средний в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 510990 样-C0100 | Защелка | 7 |  |  |
| 4 | 5109030-C0100 | Коврик правый в сборе | 1 |  |  |

8-83

| 5110B-C0100 Теплоизоляционная накладка пола |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5110010-C0100 | Накладка теплоизоляционная нижняя левого пола в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5109901-C0100 | Защелка | 10 |  |  |
| 3 | 5109902-C0100 | Защелка | 8 |  |  |
| 4 | 5110020-C0100 | Накладка теплоизоляционная нижняя в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 5110030-C0100 | Накладка теплоизоляционная нижняя правого пола в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 5110039-C0100 | Плитка крепежная левая передняя в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 5110040-C0100 | Плитка крепежная правая передняя в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 5110045-C0100 | Плитка крепежная задняя | 2 |  |  |
| 9 | Q1840616 | Болт | 16 |  |  |

8-84

| 5111B-C0100 Противовибрационная накладка пола |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5111022-C0100 | Накладка противовибрационная заднего пола боковая | 2 |  |  |
| 2 | 5111019-C0100 | Накладка противовибрационная задняя | 2 |  |  |
| 3 | 5111016-C0100 | Накладка противовибрационная задняя правая | 1 |  |  |
| 4 | 5111018-C0100 | Накладка противовибрационная поперечная правого пола | 1 |  |  |
| 5 | 5111012-C0100 | Накладка противовибрационная поперечная правая | 1 |  |  |
| 6 | 5111011-C0100 | Накладка противовибрационная поперечная левая | 1 |  |  |
| 7 | 5111017-C0100 | Накладка противовибрационная поперечная левого пола | 1 |  |  |
| 8 | 5111015-C0100 | Накладка противовибрационная задняя левая | 1 |  |  |
| 9 | 5111021-C0100 | Накладка противовибрационная заднего пола центральная | 1 |  |  |
| 10 | 5611013-C0100 | Накладка противовибрационная задней стенки боковая | 2 |  |  |
| 11 | 5611011-C0100 | Накладка противовибрационная задней стенки средняя | 2 |  |  |

8-85

| 5205A-C0100 Стеклоочиститель в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 5205010-C0100 | Стеклоочиститель в сборе (включая детали 2-10) | 1 |  |  |
| 1 | RQ1760620-Z5 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q40206 | Шайба увеличенная | 4 |  |  |
| 2 | 3741010-C0100 | Электродвигатель стеклоочистителя в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 5205031-C0100 | Привод стеклоочистителя в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5205012-C0100 | Щеткодержатель правый и щетка в сборе | 1 |  |  |
|  | 5205014-C0100 右 | Щетка правая в сборе | 1 |  |  |
|  | 5205023-C0100 | Щеткодержатель правый в сборе |  |  |  |
| 5 | 5205011-C0100 | Щеткодержатель левый и щетка в сборе | 2 |  |  |
|  | 5205013-C0100 | Щетка левая в сборе | 2 |  |  |
|  | 5205021-C0100 | Щеткодержатель левый в сборе | 2 |  |  |
| 6 | 5205043-C0100 | Шайба соединительного рычага стеклоочистителя в сборе | 3 |  |  |
| 7 | 5205042-C0100 | Гайка большая соединительного рычага стеклоочистителя в сборе | 3 |  |  |
| 8 | 5205044-C0100 | Втулка уплотнительная соединительного рычага стеклоочистителя в сборе | 3 |  |  |
| 9 | 5205045-C0100 | Гайка малая соединительного рычага стеклоочистителя в сборе | 3 |  |  |
| 10 | 5205041-C0100 | Крышка торцовая | 3 |  |  |

8-86

| 5206A-C0100 Лобовое стекло |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 5206010-C0100 | Стекло лобовое в сборе (включая детали 1, 2) | 1 |  |  |
| 1 | 5206019-C0100 | Стекло лобовое в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5206015-C0100 | Уплотнитель лобового стекла в сборе | 1 |  |  |

8-87

| 5301C-C0100 Передняя панель и решетка радиатора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5301901-C0100 | Гайка пластиковая | 8 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 8 |  |  |
|  | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 8 |  |  |
|  | Q40206-Y | Шайба увеличенная | 1 |  |  |
|  | Q40306-Y | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | RQ1760620 | Болт направляющий | 1 |  |  |
| 2 | 5301545-C0100 | Решетка декоративная | 1 |  |  |
| 3 | 5301510-C0100 | Панель передняя | 1 |  |  |
|  | 5301548-C0100 | Трос передней панели в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5301609-C0100 | Уплотнитель в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 5301540-C0100 | Чехол шарнира защитный правый | 1 |  |  |
| 6 | 5301539-C0100 | Чехол шарнира защитный левый | 1 |  |  |
| 7 | 5301538-C0100 | Буфер резиновый | 2 |  |  |

8-88

| 5301E-C0100 Передняя панель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5301619-C0100 | Буфер отбоя в сборе | 2 |  |  |
| 2 | Q1840616 | Болт | 6 |  |  |
| 3 | 5301610-C0100 | Замок правый в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5301617-C0100 | Защелка троса замка | 5 |  |  |
| 5 | Q1840620 | Болт | 4 |  |  |
| 6 | 5301625-C0100 | Тяга в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 5301555-C0100 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 5301609-C0100 | Замок левый в сборе | 1 |  |  |
| 9 | 5301615-C0100 | Трос замка стальной в сборе | 1 |  |  |

8-89

| 5301J-C0100 Передний обтекатель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5301659-C0100 | Накладка переднего левого обтекателя наружная в сборе | 1 |  |  |
|  | 5301660-C0100 | Накладка переднего правого обтекателя наружная в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ1760616-Z5 | Болт направляющий | 12 |  |  |
|  | Q40206 | Шайба увеличенная | 12 |  |  |
| 2 | 5301675-C0100 | Уплотнитель боковины А в сборе | 2 |  |  |
| 3 | 5301669-C0100 | Уплотнитель левый в сборе | 1 |  |  |
|  | 5301670-C0100 | Уплотнитель правый в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5301679-C0100 | Уплотнитель наружной боковины В левый в сборе | 1 |  |  |
|  | 5301680-C0100 | Уплотнитель наружной боковины В правый в сборе | 1 |  |  |

8-90

| 5301P-C0100 Нижняя упорная плита переднего обтекателя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5301649-C0100 | Отбойник переднего обвода нижний внутренний левый | 1 |  |  |
|  | 5301650-C0100 | Отбойник переднего обвода нижний внутренний правый | 1 |  |  |
|  | 8406063-C0100 | Держатель декоративной облицовки бампера | 4 |  |  |
|  | 5301653-C0100 | Держатель нижнего отбойника переднего обвода | 2 |  |  |

8-91

| 5303A-C0100 Ящики для вещей панели приборов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5303015-C0100 | Ящик для вещей панели приборов А | 1 |  |  |
|  | RQ2700512A | Винт самонарезной | 4 |  |  |
| 2 | 5303025-C0100 | Ящик для вещей панели приборов В | 1 |  |  |
|  | RQ2700512A | Винт самонарезной | 8 |  |  |

8-92

| 5305A-C0100 Кронштейны панели приборов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5305210-C0100 | Усилитель в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5305450-C0100 | Кронштейн автомагнитолы в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 5305320-C0100 | Кронштейн панели приборов средний правый в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5305310-C0100 | Кронштейн панели приборов средний левый в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 5305340-C0100 | Пластина электроприборов монтажная в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 5305440-C0100 | Кронштейн нижний в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 5305430-C0100 | Кронштейн левый в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 5305435-C0100 | Кронштейн правый в сборе | 1 |  |  |
| 9 | 5305425-C0100 | Кронштейн средний в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 5305420-C0100 | Кронштейн верхний в сборе | 1 |  |  |
| 11 | Q150B0825 | Болт | 6 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 6 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 6 |  |  |
| 12 | Q32006 | Гайка | 12 |  |  |
| 13 | Q32008 | Гайка | 6 |  |  |
| 14 | Q1840616 | Болт | 11 |  |  |

8-93

| 5305B-C0103 Панель приборов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5305020-C0100 | Панель приборов левая | 1 |  |  |
| 2 | 5305030-C0100 | Панель приборов правая | 1 |  |  |
| 3 | 5305035-C0100 | Экран приборов лицевой левый | 1 |  |  |
| 4 | 5305040-C0100 | Экран приборов лицевой средний | 1 |  |  |
| 5 | 5305045-C0100 | Экран приборов лицевой правый | 1 |  |  |
| 6 | 5305050-C0100 | Дефлектор водителя правый в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 5305055-C0100 | Дефлектор водителя левый в сборе | 1 |  |  |
| 8 | 5305060-C0100 | Дефлектор пассажира правый в сборе | 1 |  |  |
| 9 | 5305065-C0100 | Дефлектор пассажира левый в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 5305070-C0100 | Крышка блока предохранителей | 1 |  |  |
| 11 | 5305072-C0100 | Кожух блока предохранителей | 1 |  |  |
| 12 | 5305110-C0100 | Экран защитный левой ноги | 1 |  |  |
| 13 | 5305115-C0100 | Экран защитный правой ноги | 1 |  |  |
| 14 | 5305120-C0100 | Экран защитный панели приборов на стороне водителя А средний нижний | 1 |  |  |
| 15 | 5305125-C0100 | Экран защитный панели приборов на стороне водителя В средний нижний | 1 |  |  |
| 16 | 5305130-C0100 | Заглушка панели приборов левая нижняя | 1 |  |  |
| 17 | 5305135-C0100 | Заглушка панели приборов левая верхняя | 1 |  |  |
| 18 | 5305140-C0100 | Экран защитный панели приборов на стороне пассажира средний нижний | 1 |  |  |
| 19 | 5305145-C0100 | Экран защитный панели приборов на стороне пассажира нижний | 1 |  |  |
| 20 | 5305150-C0100 | Заглушка панели приборов правая | 1 |  |  |
| 21 | 5305901-C0100 | Защелка | 14 |  |  |
| 22 | 5305902-C0100 | Защелка | 30 |  |  |

8-94

| 5305B-C0103 Панель приборов |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 23 | 5305903-C0100 | Буфер резиновый | 1 |  |  |
| 24 | 5305904-C0100 | Палец запорный | 1 |  |  |
| 25 | 5305907-C0100 | Защелка | 1 |  |  |
| 26 | RQ2790616 | Винт самонарезной | 13 |  |  |
| 27 | 5305906-C0100 | Гайка | 9 |  |  |
| 28 | RQ2700516A | Винт самонарезной | 2 |  |  |
| 29 | RQ2720516 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
| 30 | Q32006 | Гайка | 1 |  |  |
| 31 | RQ2790616-Z5 | Винт самонарезной | 4 |  |  |
| 32 | RQ2700512 | Винт самонарезной | 8 |  |  |
| 33 | RQ2700512A | Винт самонарезной | 10 |  |  |
| 34 | RQ2700625A-Z5 | Винт самонарезной | 2 |  |  |

8-95

| 5401A-C0100 Левая боковина |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5400011-C0100 | Боковина левая в сборе | 1 |  |  |

8-96

| 5401B-C0100 Правая боковина |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5400012-C0100 | Боковина правая в сборе | 1 |  |  |

8-97

| 5402A-C0100 Внутренняя отделка левой боковины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5402009-C0100 | Щит передней левой стойки в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5402015-C0100 | Защита верхняя передней левой стойки | 1 |  |  |
| 3 | 5402019-C0100 | Щит левого заднего бокового обвода в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5402030-C0100 | Ящик вещевой спального места | 1 |  |  |
| 5 | RQ2730616 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
|  | 5103902-C0100 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
| 6 | 5402025-C0100 | Щит левого бокового обвода средний и нижний | 1 |  |  |
| 7 | 5402051-C0100 | Кожух ремня безопасности левый внутренний | 1 |  |  |
| 8 | 5402040-C0100 | Кожух ремня безопасности | 1 |  |  |
| 9 | 5402902-C0100 | Защелка | 2 |  |  |
| 10 | 5402901-C0100 | Защелка | 5 |  |  |
| 11 | 5402035-C0100 | Панель вентиляционная внутренняя | 1 |  |  |

8-98

| 5402B-C0100 Внутренняя отделка правой боковины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5402010-C0100 | Щит передней правой стойки в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5402016-C0100 | Защита верхняя передней правой стойки | 1 |  |  |
| 3 | 5402020-C0100 | Щит правого заднего бокового обвода в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 5402030-C0100 | Ящик вещевой спального места | 1 |  |  |
| 5 | RQ2730616 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
|  | 5103902-C0100 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
| 6 | 5402026-C0100 | Щит правого бокового обвода средний и нижний | 1 |  |  |
| 7 | 5402052-C0100 | Кожух ремня безопасности левый внутренний | 1 |  |  |
| 8 | 5402040-C0100 | Кожух ремня безопасности | 1 |  |  |
| 9 | 5402902-C0100 | Защелка | 2 |  |  |
| 10 | 5402901-C0100 | Защелка | 5 |  |  |
| 11 | 5402035-C0100 | Панель вентиляционная внутренняя | 1 |  |  |

8-99

| 5403A-C0100 Левая вентиляционная накладка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5403209-C0100 | Накладка вентиляционная левая в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5403509-C0100 | Накладка декоративная левая в сборе | 1 |  |  |

8-100

| 5403B-C0100 Правая вентиляционная накладка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5403210-C0100 | Накладка вентиляционная правая в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5403510-C0100 | Накладка декоративная правая в сборе | 1 |  |  |

8-101

| 5601A-C0100 Задняя панель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5600010-C0100 | Панель задняя в сборе | 1 |  |  |

8-102

| 5602A-C0100 Внутренняя отделка задней панели |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5602010-C0100 | Щит задней панели в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5402901-C0100 | Защелка | 11 |  |  |
| 3 | 5402902-C0100 | Защелка | 7 |  |  |
| 4 | 5402903-C0100 | Защелка | 2 |  |  |

8-103

| 5603A-C0100 Заднее стекло |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 5603009-C0100 | Стекло заднее с уплотнителем в сборе (включая детали 1-2) | 1 |  |  |
| 1 | 5603019-C0100 | Стекло заднее | 1 |  |  |
| 2 | 5603015-C0100 | Уплотнитель заднего стекла в сборе | 1 |  |  |

8-104

| 5701A-C0104 Крыша кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5700010-C0104 | Крыша кабины в сборе | 1 |  |  |

8-105

| 5702A-C0104 Внутренняя отделка крыши кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5702902-C0100 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
| 2 | 5702090-C0100 | Кронштейн боковой лампы для чтения | 2 |  |  |
| 3 | RQ2730516 | Винт самонарезной | 6 |  |  |
| 4 | 5702015-C0103 | Панель внутренняя передней крыши в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 5702030-C0101 | Панель внутренняя задней крыши в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 5402901-C0100 | Защелка | 12 |  |  |
| 7 | 5702075-C0100 | Решетка динамика декоративная | 2 |  |  |

8-106

| 5704A-C0103 Верхний ящик для мелких вещей |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5704010-C0100 | Ящик верхний для мелких вещей в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ2700516 | Винт самонарезной | 9 |  |  |
| 3 | 5704265-C0100 | Кронштейн верхнего ящика для мелких вещей | 1 |  |  |
| 4 | 5702902-C0100 | Гайка пластиковая | 9 |  |  |
| 5 | RQ2730516 | Винт самонарезной | 2 |  |  |

8-107

| 5810A-C0100 Ремень безопасности водителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5810010-C0100 | Ремень безопасности водителя в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5810031-C0100 | Кронштейн замка ремня безопасности | 2 |  |  |
| 3 | Q1400820 | Болт | 3 |  |  |

8-108

| 5810B-C0100 Ремень безопасности пассажира |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 5810015-C0100 | Ремень безопасности пассажира в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 5810031-C0100 | Кронштейн замка ремня безопасности | 2 |  |  |
| 3 | Q1400820 | Болт | 3 |  |  |

8-109

| 6101A-C0102 Дверь левая в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6100011-C0102 | Дверь левая в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
|  | D5003053495 | Шайба | 8 |  |  |
|  | RQ1760820 | Болт направляющий | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | 6101300-C0100 | Ограничитель двери в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ1760616 | Болт направляющий | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |

8-110

| 6101B-C0102 Дверь правая в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6100012-C0102 | Дверь правая в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 8 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
|  | D5003053495 | Шайба | 8 |  |  |
|  | RQ1760820 | Болт направляющий | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | 6101300-C0100 | Ограничитель двери в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ1760616 | Болт направляющий | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |

8-111

| 6101C-C0100 Буфер двери кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6101505-C0100 | Буфер двери | 2 |  |  |

8-112

| 6102A-C0103 Внутренняя отделка левой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6102039-C0100 | Ручка левой двери в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ1760825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 3 | 6102059-C0100 | Панель выключателей в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 6102025-C0100 | Заглушка обивки двери | 1 |  |  |
| 5 | 6102015-C0103 | Обивка левой двери в сборе | 1 |  |  |
|  | 6102901-C0100 | Защелка | 6 |  |  |
| 6 | 6102085-C0100 | Заглушка двери нижняя | 1 |  |  |
| 7 | 6102071-C0100 | Шторка влагоизоляционная | 1 |  |  |
| 8 | 6102081-C0100 | Лампа освещения подножки кабины | 1 |  |  |

8-113

| 6102B-C0103 Внутренняя отделка правой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6102040-C0100 | Ручка правой двери в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ1760825 | Болт | 3 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 3 |  |  |
| 3 | 6102059-C0100 | Панель выключателей в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 6102025-C0100 | Заглушка обивки двери | 1 |  |  |
| 5 | 6102016-C0103 | Обивка правой двери в сборе | 1 |  |  |
|  | 6102901-C0100 | Защелка | 6 |  |  |
| 6 | 6102085-C0100 | Заглушка двери нижняя | 1 |  |  |
| 7 | 6102071-C0100 | Шторка влагоизоляционная | 1 |  |  |
| 8 | 6102081-C0100 | Лампа освещения подножки кабины | 1 |  |  |

8-114

| 6103A-C0100 Стекло левой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 6103009-C0100 | Стекло левой двери в сборе (включая детали 1-2) | 1 |  |  |
| 1 | 6103011-C0100 | Стекло левой двери | 1 |  |  |
| 2 | 6103013-C0100 | Кронштейн стекла двери А | 2 |  |  |

8-115

| 6103B-C0100 Стекло правой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | 6103010-C0100 | Стекло правой двери в сборе (включая детали 1-2) | 1 |  |  |
| 1 | 6103012-C0100 | Стекло правой двери | 1 |  |  |
| 2 | 6103013-C0100 | Кронштейн стекла двери А | 2 |  |  |

8-116

| 6104A-C0100 Левый стеклоподъемник в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6104010-C0100 | Стеклоподъемник левой двери (механический) | 1 |  |  |
| 2 | 6104011-C0100 | Ручка стеклоподъемника в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 6104012-C0100 | Панель монтажная левая | 1 |  |  |
| 4 | RQ1760612 | Болт направляющий | 14 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 14 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 14 |  |  |

8-117

| 6104B-C0100 Правый стеклоподъемник в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6104020-C0100 | Стеклоподъемник правой двери (механический) | 1 |  |  |
| 2 | 6104011-C0100 | Ручка стеклоподъемника в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 6104022-C0100 | Панель монтажная правая | 1 |  |  |
| 4 | RQ1760612 | Болт направляющий | 14 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 14 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 14 |  |  |

8-118

| 6105A-C0100 Замок левой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6105010-C0100 | Замок левой двери в сборе | 1 |  |  |
|  | 6105063-C0100 | Винт | 2 |  |  |
|  | 6105062-C0100 | Винт | 3 |  |  |
|  | Q2140610-Z5 | Винт | 2 |  |  |
|  | Q41206 | Шайба стопорная с внешними зубцами | 2 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 2 |  |  |
|  | RQ42306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | RQ2200616-Z1 | Винт | 2 |  |  |
|  | RQ2710516 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
|  | Q40205 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | 5702904-C0100 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
|  | 51N-02066 | Заглушка пластиковая | 1 |  |  |

8-119

| 6105B-C0100 Замок правой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6105110-C0100 | Замок правой двери в сборе | 1 |  |  |
|  | 6105063-C0100 | Винт | 2 |  |  |
|  | 6105062-C0100 | Винт | 3 |  |  |
|  | Q2140610-Z5 | Винт | 2 |  |  |
|  | Q41206 | Шайба стопорная с внешними зубцами | 2 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 2 |  |  |
|  | RQ42306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | RQ2200616-Z1 | Винт | 2 |  |  |
|  | RQ2710516 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
|  | Q40205 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | 5702904-C0100 | Гайка пластиковая | 2 |  |  |
|  | 51N-02066 | Заглушка пластиковая | 1 |  |  |

8-120

| 6107A-C0100 Уплотнители левой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6107019-C0100 | Направляющая стекла двери задняя левая в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 6107032-C0100 | Уплотнитель окна левой двери наружный | 1 |  |  |
| 3 | 6107029-C0100 | Желобок левого стекла верхний | 1 |  |  |
| 4 | 6107017-C0100 | Желобок передний в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 6107015-C0100 | Уплотнитель дверного проема в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 6107009-C0100 | Уплотнитель левого дверного проема наружный | 1 |  |  |
|  | RQ1760612 | Болт направляющий | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

8-121

| 6107B-C0100 Уплотнители правой двери |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6107020-C0100 | Направляющая стекла двери задняя правая в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 6107033-C0100 | Уплотнитель окна правой двери наружный | 1 |  |  |
| 3 | 6107030-C0100 | Желобок правого стекла верхний | 1 |  |  |
| 4 | 6107017-C0100 | Желобок передний в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 6107015-C0100 | Уплотнитель дверного проема в сборе | 1 |  |  |
| 6 | 6107010-C0100 | Уплотнитель правого дверного проема наружный | 1 |  |  |
|  | RQ1760612 | Болт направляющий | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

8-122

| 6800A-C0100 Сиденье водителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6800010-C0100 | Сиденье водителя в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q174B0820 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |

8-123

| 6900A-C0100 Сиденье пассажира |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 6900010-C0100 | Сиденье пассажира в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q174B0820 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |

8-124

| 7600A-C0102 Спальная полка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 7600015-C0102 | Полка спальная нижняя левая в сборе | 1 |  |  |
| 2 | 7600016-C0102 | Полка спальная нижняя правая в сборе | 1 |  |  |

8-125

| 7920A-C0101 GPS Навигатор GPS |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 7920010-C0100 | GPS в сборе (опция) |  |  |  |
|  | 7911020-C0300 | VCD в сборе (опция) | 1 |  |  |
|  | 7911030-C0300 | DVD в сборе (опция) | 1 |  |  |
| 2 | 7920011-C0100 | Кронштейн GPS левый | 1 |  |  |
| 3 | 7920012-C0100 | Кронштейн GPS правый | 1 |  |  |
| 4 | Q40005 | Шайба уменьшенная | 8 |  |  |
|  | Q40305 | Шайба пружинная | 8 |  |  |
|  | Q2140508 | Винт | 8 |  |  |
| 5 | Q40206 | Шайба увеличенная | 6 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 6 |  |  |
|  | RQ2710620 | Винт самонарезной | 6 |  |  |

8-126

| 8101A-C0100 Отопитель в сборе |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8101010-C0100 | Отопитель | 1 |  |  |
| 2 | Q40206 | Шайба увеличенная | 5 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 5 |  |  |
|  | RQ1760616 | Болт направляющий | 5 |  |  |

8-127

| 8101B-C0100 Трубопроводы отопителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8101035-C0100 | Патрубок соединительный в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B0616-Z5 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 2 | 8101050-C0100 | Кронштейн трубопровода в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 8101031-C0100 | Патрубок отопителя впускной в сборе | 1 |  |  |
|  | Q150B1220-Z5 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40112 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40312 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
| 4 | 8101032-C0100 | Патрубок отопителя выпускной в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 34B04-08025 | Хомут | 4 |  |  |

8-128

| 8101C-C0106 Подводящий и отводящий трубопроводы отопителя |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 81ZB1E-01022 | Штуцер трубопровода отопителя | 2 |  |  |
| 2 | 34B04-08025 | Хомут | 4 |  |  |
| 3 | 8101042-C0106 | Трубопровод отопителя отводящий | 1 |  |  |
| 4 | 8101041-C0106 | Трубопровод отопителя подводящий | 1 |  |  |
| 5 | 81Q01-03041 | Хомут | 2 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 2 |  |  |
| 6 | 8101049-C0100 | Кронштейн трубопровода | 1 |  |  |
|  | Q150B0840 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 1 |  |  |
| 7 | 8101047-C0101 | Кронштейн трубопровода | 1 |  |  |
|  | 81ZC1-01031 | Кронштейн трубопровода отопителя | 1 |  |  |
|  | 81B04-08047 | Хомут | 1 |  |  |

8-129

| 8102A-C0100 Воздуховоды системы отопления |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8102015-C0100 | Сопло водителя | 1 |  |  |
| 2 | 8102020-C0100 | Сопло пассажира | 1 |  |  |
| 3 | 8102025-C0100 | Воздуховод промежуточный | 1 |  |  |
| 4 | 8102010-C0100 | Сопло водителя | 1 |  |  |
| 5 | 8102040-C0100 | Воздуховод верхний со стороны пассажира | 1 |  |  |
| 6 | 8102035-C0100 | Воздуховод средний | 1 |  |  |
| 7 | 8102030-C0100 | Воздуховод верхний со стороны водителя | 1 |  |  |
| 8 | 8102901-C0100 | Защелка | 1 |  |  |
| 9 | RQ2700512 | Винт самонарезной | 11 |  |  |
| 10 | 8102060-C0100 | Воздуховод нижний со стороны пассажира | 1 |  |  |
| 11 | 8102055-C0100 | Воздуховод средний нижний в сборе | 1 |  |  |
| 12 | 8102050-С0100 | Воздуховод нижний со стороны водителя | 1 |  |  |

8-130

| 8103A-C0101 Система вентиляции кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8103010-C0101 | Вентилятор с испарителем в сборе (ручное управление) | 1 |  |  |
|  | 8103011-C0100 | Трубка испарителя отводящая в сборе | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | Q40206 | Шайба увеличенная | 3 |  |  |
|  | RQ1760616 | Болт направляющий | 3 |  |  |
|  | Q32206 | Гайка | 1 |  |  |
|  | ZD280X6 | Лента бандажная | 3 |  |  |

8-131

| 8105A-C0103 Радиатор кондиционера |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8105010-C0100 | Радиатор кондиционера | 1 |  |  |
|  | Q150B0630 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q40206 | Шайба увеличенная | 4 |  |  |
| 2 | 8105125-C0103 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 3 | 8105130-C0103 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 4 | 8105135-C0103 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 5 | 8105120-C0103 | Кронштейн | 1 |  |  |

8-132

| 8108A-C0103 Трубопроводы кондиционера |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8108040-C0100 | Трубопровод кондиционера в сборе – выход испарителя | 1 |  |  |
| 2 | 8108050-C0100 | Трубопровод кондиционера в сборе – вход испарителя | 1 |  |  |
| 3 | 8108123-C0100 | Пластина зажимная | 1 |  |  |
|  | Q150B0620 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
| 4 | 81B04-08047 | Зажим трубный | 1 |  |  |
|  | 81B04-08048 | Зажим трубный | 1 |  |  |
|  | Q150B0620 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 1 |  |  |
| 5 | 8108140-C0103 | Кронштейн трубопровода | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
| 6 | 8108030-C0103 | Трубопровод кондиционера в сборе – выход радиатора | 1 |  |  |
| 7 | 8108080-C0103 | Трубопровод кондиционера в сборе – вход компрессора | 1 |  |  |
| 8 | 8108010-C0103 | Трубопровод кондиционера в сборе – выход компрессора | 1 |  |  |
| 9 | 8108130-C0100 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |

8-133

| 8108A-C0103 Трубопроводы кондиционера |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
|  | Q150B0820 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 3 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 3 |  |  |
|  | 8108119-C0100 | Пластина зажимная | 2 |  |  |
|  | Q150B0840 | Болт | 1 |  |  |
| 10 | 3724946-C0100 | Лента хомута | 5 |  |  |
| 11 | 8108119-C0100 | Пластина зажимная | 2 |  |  |
|  | Q150B0840 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
| 12 | 8108110-C0103 | Кронштейн трубопровода | 2 |  |  |
|  | 81B04-08047 | Зажим трубный | 1 |  |  |
|  | 81B04-08048 | Зажим трубный | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 2 |  |  |
| 13 | 8108120-C0101 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | 81B04-08048 | Зажим трубный | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |
| 14 | Q150B1020 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 1 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 1 |  |  |

8-134

| 8108A-C0103 Трубопроводы кондиционера |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 15 | 8108127-C0103 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | 81B04-08048 | Зажим трубный | 1 |  |  |
|  | Q150B0820 | Болт | 1 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 1 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 1 |  |  |

8-135

| 8112A-C0101 Блок управления кондиционером |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8112010-C0101 | Блок управления кондиционером и системой отопления с выключателем АС в сборе | 1 |  |  |
|  | RQ2790616 | Винт самонарезной | 4 |  |  |

8-136

| 8201A-C0100 Наружное левое зеркало заднего вида |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8201010-C0100 | Зеркало заднего вида наружное в сборе – со стороны водителя | 1 |  |  |

8-137

| 8201B-C0100 Наружное правое зеркало заднего вида |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8201020-C0100 | Зеркало заднего вида наружное в сборе – со стороны пассажира | 1 |  |  |

8-138

| 8201C-C0100 Крепление наружного левого зеркала заднего вида |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8201125-C0100 | Стойка наружного левого зеркала заднего вида | 1 |  |  |
| 2 | 8201010-C0100 | Зеркало заднего вида наружное в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 8201155-C0100 | Держатель зеркала в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 8201160-C0100 | Крышка декоративная | 1 |  |  |
| 5 | 8201115-C0100 | Кронштейн верхний | 1 |  |  |
| 6 | 8201116-C0100 | Кронштейн нижний | 1 |  |  |
| 7 | 8201117-C0100 | Прокладка нижнего кронштейна резиновая | 1 |  |  |
| 8 | 8201118-C0100 | Чехол декоративный нижнего кронштейна | 1 |  |  |
| 9 | 8201114-C0100 | Прокладка резиновая верхнего кронштейна | 2 |  |  |
| 10 | 8201146-C0100 | Прокладка крепления укосины | 2 |  |  |
| 11 | 8201139-C0100 | Гайка стопорная N-образная | 2 |  |  |
| 12 | 8201145-C0100 | Заглушка зеркала заднего вида | 2 |  |  |
| 13 | 8201315-C0100 | Винт | 6 |  |  |
| 14 | 8201163-C0100 | Прокладка кронштейна держателя | 2 |  |  |
| 15 | 8201165-C0100 | Кронштейн держателя | 1 |  |  |
| 16 | 8201138-C0100 | Прокладка | 1 |  |  |

8-139

| 8201D-C0102 Крепление наружного правого зеркала заднего вида |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8201225-C0102 | Стойка наружного правого зеркала заднего вида | 1 |  |  |
| 2 | 8201220-C0100 | Укосина верхняя в сборе | 1 |  |  |
| 3 | 8201230-C0100 | Кронштейн нижний в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 8201236-C0100 | Прокладка нижнего кронштейна резиновая | 1 |  |  |
| 5 | 8201276-C0101 | Прокладка резиновая в сборе (A) | 1 |  |  |
| 6 | 8201266-C0100 | Прокладка резиновая в сборе (В) | 1 |  |  |
| 7 | 8201256-C0101 | Прокладка резиновая в сборе (С) | 1 |  |  |
| 8 | 8201315-C0100 | Винт | 8 |  |  |
| 9 | Q32114-Z5 | Гайка | 1 |  |  |
| 10 | 8201217-C0100 | Прокладка A | 1 |  |  |
| 11 | 8201218-C0100 | Прокладка B | 2 |  |  |
| 12 | 8201216-C0100 | Шайба пластиковая | 1 |  |  |
| 13 | 8201138-C0100 | Прокладка | 1 |  |  |
| 14 | 8201139-C0100 | N-образная стопорная гайка | 1 |  |  |

8-140

| 8201E-C0100 Внутреннее зеркало заднего вида |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8201050-C0100 | Зеркало заднего вида внутреннее в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ2760525 | Винт самонарезной | 2 |  |  |

8-141

| 8203A-C0100 Пепельница |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8203015-C0100 | Держатель пепельницы в сборе | 2 |  |  |
| 2 | Q1400625 | Болт с плоской шайбой в сборе | 4 |  |  |
| 3 | 8203010-C0100 | Пепельница в сборе | 2 |  |  |

8-142

| 8204A-C0100 Солнцезащитный козырек |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8204041-C0100 | Кронштейн | 2 |  |  |
| 2 | Q1840620 | Болт | 2 |  |  |
| 3 | 8204031-C0100 | Кронштейн солнцезащитного козырька | 2 |  |  |
| 4 | RQ2710516 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
| 5 | 8204019-C0100 | Козырек левый в сборе | 1 |  |  |
| 6 | RQ2760525 | Винт самонарезной | 4 |  |  |
| 7 | 8204020-C0100 | Козырек правый в сборе | 1 |  |  |

8-143

| 8205B-C0100 Направляющие оконной шторы |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8205019-C0100 | Направляющая левой шторы передняя в сборе | 1 |  |  |
| 2 | RQ2710516 | Винт самонарезной | 35 |  |  |
|  | Q40105 | Шайба | 35 |  |  |
| 3 | 5702902-C0100 | Гайка пластиковая | 26 |  |  |
| 4 | 8205020-C0100 | Направляющая правой шторы передняя в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 8205025-C0100 | Крышка направляющей передней шторы декоративная | 1 |  |  |
| 6 | 8205029-C0100 | Направляющая левой шторы боковая в сборе | 1 |  |  |
| 7 | 8205055-C0100 | Чехол декоративный боковой | 2 |  |  |
| 8 | RQ2720512 | Винт самонарезной | 2 |  |  |
| 9 | 8205030-C0100 | Направляющая правой шторы боковая в сборе | 1 |  |  |
| 10 | 8205040-C0100 | Направляющая шторы задняя в сборе | 1 |  |  |
| 11 | 8205045-C0100 | Чехол декоративный задний | 2 |  |  |
| 12 | 5702904-C0100 | Гайка пластиковая | 7 |  |  |
| 13 | 8205050-C0100 | Направляющая шторы в сборе | 1 |  |  |
| 14 | 8205060-C0100 | Пластина декоративная боковая | 2 |  |  |
| 15 | RQ39705 | Гайка пружинная | 2 |  |  |

8-144

| 8211A-C0100 Наружные передние поручни |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8211519-C0100 | Поручень передний наружный левый | 1 |  |  |
| 2 | 8211520-C0100 | Поручень передний наружный правый | 1 |  |  |
| 3 | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 4 | Q1840835 | Болт | 4 |  |  |

8-145

| 8211B-C0100 Внутренние поручни |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8211010-C0100 | Поручень передний | 2 |  |  |
| 2 | RQ2200625 | Винт | 4 |  |  |
| 3 | 8211039-C0100 | Поручень передний левый | 1 |  |  |
| 4 | 8211040-C0100 | Поручень передний правый | 1 |  |  |
| 5 | Q1400820 | Болт | 4 |  |  |
| 6 | 8211020-C0100 | Поручень задний | 2 |  |  |
| 7 | Q1400825 | Болт | 4 |  |  |

8-146

| 8219A-C0100 Зеркало нижнего обзора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8219010-C0100 | Зеркало нижнего обзора в сборе | 1 |  |  |

8-147

| 8220A-C0100 Наружное зеркало бокового обзора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8219110-C0100 | Зеркало заднего вида дополнительное в сборе | 1 |  |  |

8-148

| 8220B-C0100 Держатель наружного зеркала бокового обзора |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8219122-C0100 | Прокладка уплотнительная | 1 |  |  |
| 2 | 8219124-C0100 | Крышка декоративная | 1 |  |  |
| 3 | 8219120-C0100 | Держатель в сборе | 1 |  |  |
| 4 | 8201315-C0100 | Болт | 2 |  |  |

8-149

| 8403A-C0100 Задний левый брызговик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403065-C0100 | Брызговик задний | 1 |  |  |
| 2 | Q150B1250 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q40312 | Шайба пружинная | 7 |  |  |
| 4 | Q40112 | Шайба | 7 |  |  |
| 5 | Q150B1240 | Болт | 3 |  |  |
| 6 | Q340B12 | Гайка | 3 |  |  |
| 7 | 8403075-C0100 | Кронштейн левый в сборе | 1 |  |  |
|  | 8403083-C0100 | Заглушка | 1 |  |  |
| 8 | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
| 9 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 10 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 11 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 12 | 8403063-C0100 | Фартук задний | 1 |  |  |
| 13 | 8403067-C0100 | Планка | 1 |  |  |
| 14 | RQ1760616 | Болт направляющий | 3 |  |  |
| 15 | 84ZB1-03068 | Гайка | 3 |  |  |

8-150

| 8403B-C0100 Задний правый брызговик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403065-C0100 | Брызговик задний | 1 |  |  |
| 2 | Q150B1250 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q40312 | Шайба пружинная | 7 |  |  |
| 4 | Q40112 | Шайба | 7 |  |  |
| 5 | Q150B1240 | Болт | 3 |  |  |
| 6 | Q340B12 | Гайка | 3 |  |  |
| 7 | 8403070-C0100 | Кронштейн правый в сборе | 1 |  |  |
|  | 8403083-C0100 | Заглушка | 1 |  |  |
| 8 | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
| 9 | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
| 10 | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 11 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 12 | 8403063-C0100 | Фартук задний | 1 |  |  |
| 13 | 8403067-C0100 | Планка | 1 |  |  |
| 14 | RQ1760616 | Болт направляющий | 3 |  |  |
| 15 | 84ZB1-03068 | Гайка | 3 |  |  |

8-151

| 8403C-C0101 Передний левый брызговик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403111-C0101 | Брызговик передний левый | 1 |  |  |
| 2 | Q1480820 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q1840612 | Болт | 3 |  |  |
| 4 | 8403113-C0101 | Фартук передний нижний левый | 1 |  |  |
| 5 | 8403119-C0100 | Планка | 1 |  |  |
| 6 | Q32006 | Гайка | 5 |  |  |
| 7 | Q1840620 | Болт | 2 |  |  |
| 8 | 8403117-C0101 | Кронштейн переднего нижнего фартука | 1 |  |  |

8-152

| 8403D-C0101 Передний правый брызговик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403112-C0101 | Брызговик передний правый | 1 |  |  |
| 2 | Q1480820 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q1840612 | Болт | 3 |  |  |
| 4 | 8403114-C0101 | Фартук передний нижний правый | 1 |  |  |
| 5 | 8403119-C0100 | Планка | 1 |  |  |
| 6 | Q32006 | Гайка | 5 |  |  |
| 7 | Q1840620 | Болт | 2 |  |  |
| 8 | 8403117-C0101 | Кронштейн переднего нижнего фартука | 1 |  |  |

8-153

| 8403E-C0100 Левый внутренний брызговик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403325-C0100 | Фартук передний левый | 1 |  |  |
| 2 | Q1840612 | Болт | 3 |  |  |
| 3 | Q32206 | Гайка | 3 |  |  |
| 4 | 8403319-C0100 | Брызговик внутренний верхний левый | 1 |  |  |
| 5 | 8403359-C0100 | Кронштейн левого внутреннего верхнего брызговика | 1 |  |  |
|  | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 10 |  |  |
| 6 | 56N-02021 | Защелка | 11 |  |  |
| 7 | 8403354-C0100 | Фартук продольный задний | 1 |  |  |
| 8 | 8403349-C0100 | Брызговик продольный левый | 1 |  |  |
| 9 | 8403353-C0100 | Фартук продольный передний | 1 |  |  |
| 10 | RQ1760620 | Болт направляющий | 14 |  |  |
| 11 | Q40206 | Шайба увеличенная | 14 |  |  |
| 12 | Q40306 | Шайба пружинная | 14 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 10 |  |  |

8-154

| 8403F-C0100 Правый внутренний брызговик |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403326-C0100 | Фартук передний правый | 1 |  |  |
| 2 | Q1840612 | Болт | 3 |  |  |
| 3 | Q32206 | Гайка | 3 |  |  |
| 4 | 8403320-C0100 | Брызговик внутренний верхний правый | 1 |  |  |
| 5 | 8403360-C0100 | Кронштейн правого внутреннего верхнего брызговика | 1 |  |  |
| 6 | 56N-02021 | Защелка | 11 |  |  |
| 7 | 8403354-C0100 | Фартук продольный задний | 1 |  |  |
| 8 | 8403350-C0100 | Брызговик продольный правый | 1 |  |  |
| 9 | 8403353-C0100 | Фартук продольный передний | 1 |  |  |
| 10 | RQ1760620 | Болт направляющий | 14 |  |  |
| 11 | Q40206 | Шайба увеличенная | 14 |  |  |
| 12 | Q40306 | Шайба пружинная | 14 |  |  |
| 13 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 10 |  |  |
| 14 | Q340B06 | Гайка | 10 |  |  |

8-155

| 8403G-C0100 Верхний брызговик левого колеса |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403431-C0100 | Брызговик левого колеса верхний | 1 |  |  |
|  | 8403438-C0100 | Болт | 20 |  |  |
| 2 | 8403435-C0100 | Кронштейн | 2 |  |  |
| 3 | 8403436-C0100 | Кронштейн B | 1 |  |  |
| 4 | 8403445-C0100 | Уплотнение верхнего брызговика | 1 |  |  |
| 5 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 14 |  |  |
| 6 | Q340B06 | Гайка | 14 |  |  |

8-156

| 8403H-C0100 Верхний брызговик правого колеса |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403432-C0100 | Брызговик правого колеса верхний | 1 |  |  |
|  | 8403438-C0100 | Болт | 20 |  |  |
| 2 | 8403435-C0100 | Кронштейн | 2 |  |  |
| 3 | 8403436-C0100 | Кронштейн B | 1 |  |  |
| 4 | 8403445-C0100 | Уплотнение верхнего брызговика | 1 |  |  |
| 5 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 14 |  |  |
| 6 | Q340B06 | Гайка | 14 |  |  |

8-157

| 8403J-C0101 Нижний брызговик левого колеса |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403449-C0101 | Брызговик левого колеса нижний | 1 |  |  |
| 2 | 8403461-C0100 | Болт | 1 |  |  |
| 3 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 1 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 1 |  |  |
| 4 | 8403455-C0100 | Кронштейн левый в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 8405902-C0100 | Гайка с пружинной пластинкой | 3 |  |  |

8-158

| 8403K-C0101 Нижний брызговик правого колеса |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403450-C0101 | Брызговик правого колеса нижний | 1 |  |  |
| 2 | 8403461-C0100 | Болт | 1 |  |  |
| 3 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 1 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 1 |  |  |
| 4 | 8403456-C0100 | Кронштейн правый в сборе | 1 |  |  |
| 5 | 8405902-C0100 | Гайка с пружинной пластинкой | 3 |  |  |

8-159

| 8403L-C0100 Левая звукоизоляционная панель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403509-C0100 | Панель звукоизоляционная левая | 1 |  |  |
| 2 | 8403516-C0100 | Фартук звукоизоляционный левый | 1 |  |  |
|  | 8403515-C0100 | Защелка | 4 |  |  |
| 3 | 8403539-C0100 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | Q150B1025 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40110 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 4 | 8403529-C0100 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 5 | 8403520-C0100 | Кронштейн | 1 |  |  |
|  | RQ1760830 | Болт направляющий | 6 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
|  | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |

8-160

| 8403M-C0100 Правая звукоизоляционная панель |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8403510-C0100 | Панель звукоизоляционная правая | 1 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q340B06 | Гайка | 2 |  |  |
|  | RQ1760620 | Болт направляющий | 2 |  |  |

8-161

| 8405A-C0102 Левая подножка кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8405209-C0100 | Подножка верхняя левая | 1 |  |  |
| 2 | Q150B0835 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 3 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 4 | RQ17060625 | Болт направляющий | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 5 | 8405225-C0101 | Кожух левой верхней подножки | 1 |  |  |
| 6 | 8403438-C0100 | Болт | 6 |  |  |
| 7 | 8405902-C0100 | Гайка с пружинной пластинкой | 2 |  |  |
| 8 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 4 |  |  |
| 9 | Q1840625 | Болт | 1 |  |  |
| 10 | 8405235-C0100 | Держатель кожуха подножки | 1 |  |  |
| 11 | 8405245-C0100 | Прокладка кожуха подножки резиновая | 1 |  |  |
| 12 | 8405225-C0100 | Кожух левой верхней подножки | 1 |  |  |

8-162

| 8405B-C0102 Правая подножка кабины |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8405210-C0100 | Подножка верхняя правая | 1 |  |  |
| 2 | Q150B0835 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40108 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40308 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 3 | Q340B08 | Гайка | 4 |  |  |
| 4 | RQ17060625 | Болт направляющий | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 5 | 8405226-C0101 | Кожух правой верхней подножки | 1 |  |  |
| 6 | 8403438-C0100 | Болт | 6 |  |  |
| 7 | 8405902-C0100 | Гайка с пружинной пластинкой | 2 |  |  |
| 8 | 8405901-C0100 | Шайба пружинная коническая | 4 |  |  |
| 9 | Q1840625 | Болт | 1 |  |  |
| 10 | 8405235-C0100 | Держатель кожуха подножки | 1 |  |  |
| 11 | 8405245-C0100 | Прокладка кожуха подножки резиновая | 1 |  |  |
| 12 | 8405226-C0100 | Кожух правой верхней подножки | 1 |  |  |

8-163

| 8405C-C0102 Левая подножка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8405369-C0101 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q1841235 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q32012 | Гайка | 4 |  |  |
| 4 | 8405449-C0100 | Палец нижний | 2 |  |  |
| 5 | 8405459-C0100 | Подножка подвесная | 1 |  |  |
| 6 | 8405452-C0100 | Втулка нижнего пальца | 4 |  |  |
| 7 | 8405430-C0100 | Кронштейн подвесной подножки в сборе В | 1 |  |  |
| 8 | Q500B3250 | Шплинт | 2 |  |  |
| 9 | 8405445-C0100 | Палец верхний | 2 |  |  |
| 10 | 8405448-C0100 | Втулка верхнего пальца | 4 |  |  |
| 11 | 8405419-C0100 | Сухарь в сборе | 2 |  |  |
| 12 | 8405429-C0100 | Кронштейн подвесной подножки в сборе A | 1 |  |  |
| 13 | Q32010 | Гайка | 4 |  |  |
| 14 | 8405409-C0100 | Уголок в сборе A | 1 |  |  |
| 15 | 8405410-C0100 | Уголок в сборе B | 1 |  |  |
| 16 | Q40210 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
| 17 | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 18 | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 19 | Q150B0520 | Болт | 4 |  |  |
| 20 | Q40305 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 21 | Q40105 | Шайба | 4 |  |  |
| 22 | 8405340-C0100 | Опора в сборе | 1 |  |  |
| 23 | Q1841025 | Болт | 15 |  |  |
| 24 | 8405325-C0102 | Кожух левой нижней подножки | 1 |  |  |
| 25 | Q1840612 | Болт | 2 |  |  |
| 26 | 8405309-C0100 | Подножка нижняя левая | 1 |  |  |

8-164

| 8405C-C0102 Левая подножка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 27 | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
| 28 | Q32008 | Гайка | 4 |  |  |

8-165

| 8405D-C0102 Правая подножка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8405369-C0101 | Кронштейн в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q1841235 | Болт | 4 |  |  |
| 3 | Q32012 | Гайка | 4 |  |  |
| 4 | 8405449-C0100 | Палец нижний | 2 |  |  |
| 5 | 8405459-C0100 | Подножка подвесная | 1 |  |  |
| 6 | 8405452-C0100 | Втулка нижнего пальца | 4 |  |  |
| 7 | 8405430-C0100 | Кронштейн подвесной подножки в сборе В | 1 |  |  |
| 8 | Q500B3250 | Шплинт | 2 |  |  |
| 9 | 8405445-C0100 | Палец верхний | 2 |  |  |
| 10 | 8405448-C0100 | Втулка верхнего пальца | 4 |  |  |
| 11 | 8405419-C0100 | Сухарь в сборе | 2 |  |  |
| 12 | 8405429-C0100 | Кронштейн подвесной подножки в сборе А | 1 |  |  |
| 13 | Q32010 | Гайка | 4 |  |  |
| 14 | 8405409-C0100 | Уголок в сборе А | 1 |  |  |
| 15 | 8405410-C0100 | Уголок в сборе В | 1 |  |  |
| 16 | Q40210 | Шайба увеличенная | 2 |  |  |
| 17 | Q40310 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 18 | Q340B10 | Гайка | 2 |  |  |
| 19 | Q150B0520 | Болт | 4 |  |  |
| 20 | Q40305 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 21 | Q40105 | Шайба | 4 |  |  |
| 22 | 8405340-C0100 | Опора в сборе | 1 |  |  |
| 23 | Q1841025 | Болт | 15 |  |  |
| 24 | 8405326-C0102 | Кожух правой нижней подножки | 1 |  |  |
| 25 | Q1840612 | Болт | 2 |  |  |
| 26 | 8405310-C0100 | Подножка нижняя правая | 1 |  |  |

8-166

| 8405D-C0102 Правая подножка |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 27 | Q150B0825 | Болт | 4 |  |  |
| 28 | Q32008 | Гайка | 4 |  |  |

8-167

| 8406A-C0101 Передний бампер |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 1 | 8406105-C0101 | Усилитель бампера в сборе | 1 |  |  |
| 2 | Q1841025-Z5 | Болт | 6 |  |  |
| 3 | 8406063-C0100 | Фиксатор декоративного кожуха | 6 |  |  |
| 4 | 8406059-C0101 | Кожух декоративный левый | 1 |  |  |
| 5 | 8406019-C0101 | Накладка бампера левая в сборе | 1 |  |  |
| 6 | Q1841025-Z592 | Болт | 1 |  |  |
| 7 | 8406051-C0100 | Демпфер резиновый | 2 |  |  |
| 8 | 8406010-C0101 | Бампер в сборе | 1 |  |  |
| 9 | 8406079-C0100 | Площадка бампера левая | 1 |  |  |
| 10 | 8406088-C0100 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q3228 | Гайка | 2 |  |  |
| 11 | 8406085-C0100 | Площадка бампера средняя | 1 |  |  |
| 12 | 8406080-C0100 | Площадка бампера правая | 1 |  |  |
| 13 | RQ1760625-Z5 | Болт | 4 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 4 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 4 |  |  |
| 14 | 8406060-C0101 | Кожух декоративный правый | 1 |  |  |
| 15 | 8406020-C0101 | Накладка бампера правая в сборе | 1 |  |  |
| 16 | Q1841025-Z5 | Болт | 4 |  |  |
| 17 | RQ1760620 | Болт | 2 |  |  |
|  | Q40106 | Шайба | 2 |  |  |
|  | Q40306 | Шайба пружинная | 2 |  |  |
| 18 | 8406040-C0100 | Крышка правого буксирного крюка | 1 |  |  |
| 19 | 8406035-C0100 | Решетка бампера | 1 |  |  |
| 20 | Q2140615-Z5 | Винт | 2 |  |  |

8-168

| 8406A-C0101 Передний бампер |
| --- |
| № поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | ** | * |
| 21 | 8406045-C0100 | Подножка бампера | 1 |  |  |
| 22 | 8406039-C0100 | Крышка левого буксирного крюка | 1 |  |  |

8-169